Состав проекта

1.Исходные материалы:

1.Том 1. Исходные данные.

2. Обосновывающие материалы:

2.1. Том 2.  Пояснительная записка.

2.2. Том 3.  Графические материалы (складни по перечню):

- План современного использования территории городского округа Отрадный Самарской области. М 1:5 000 (ДСП). Лист №1.

- Схема движения общественного транспорта. М 1:20 000. Лист №2.

2.3. Том 4. «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций». («ИТМ ЧС»). Пояснительная записка.

Графические материалы (складни по перечню).

2.4.  Том 5. «Охрана окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду».

Графические материалы (складни по перечню).

3. Проектные материалы (Утверждаемая часть):

3.1. Том 6.  Положения о территориальном планировании городского округа Отрадный Самарской области.

3.2. Том 7.  Графические материалы - листы по перечню:

1. Генеральный план городского округа Отрадный Самарской области (основной чертеж). М 1:5 000 (ДСП). Лист №3.

2. Схема зон с особыми условиями использования территорий городского округа Отрадный Самарской области. М 1:10 000 (ДСП). Лист №4.

3. Схема функционального зонирования территории городского округа Отрадный Самарской области. М 10 000 (ДСП). Лист №5.

4. Схема автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа Отрадный Самарской области. М 1:20 000 (ДСП). Лист №6.

5. Схема инженерной инфраструктуры территории городского округа Отрадный Самарской области. М 1:5 000 (ДСП). Лист №7.

4. Электронная версия проекта СD (ГИС) – 1 экз.

Электронная версия проекта CD (компановки) – 1 экз.

Проект выполнен в мастерской территориального планирования ГУП института «ТеррНИИгражданпроект».

Авторский коллектив в составе:

Зам. директора по архитектуре                                           О.Г. Лукьянчикова

Начальник отдела ГП и застройки                                       М.Г. Чекушкина

Главный специалист отдела ГП и застройки

(ответственный исполнитель)                                              О.Н. Игнатова

Начальник отдела ИС обеспечения

градостроительной  деятельности                                      И.В. Власов

Начальник СТО                                                                     Р.П. Герасимова

Начальник ЭТО                                                                     О.А. Маслова

Заведующая НИСЭП                                                            Л.А. Рыбакина

Ведущий научный сотрудник                                               В.М. Мельникова

Младший научный сотрудник                                              Т.В. Филанова

Руководитель группы                                                           Л.А. Стрелец

Инженер III категории                                                           Е.А. Андреева

1. Введение	7

Цели и задачи проекта «Генерального плана городского округа Отрадный Самарской области»	8

2. Общая характеристика территории городского округа Отрадный	11

2.1. Краткая историческая справка 	11

2.2. Местоположение  городского округа Отрадный в системе расселения Самарской области	12

2.3. Природно-климатические условия 	13

2.3.1.  Климат	13

2.3.2. Рельеф и геоморфология	13

2.3.3. Геология	14

2.3.4. Гидрогеология	16

2.3.5. Опасные геологические процессы	19

2.3.6. Инженерно-геологические условия	19

2.3.7 Гидрографическая сеть	28

2.3.8. Почвы и растительный покров	29

3. Современное использование территории городского округа Отрадный	31

3.1. Анализ демографической ситуации в городском округе Отрадный	31

3.2. Структура современного землепользования городского округа Отрадный.	37

3.3. Внешняя инженерно-транспортная инфраструктура	38

3.4. Планировочная структура городского округа Отрадный	39

4. Функциональное зонирование территории	41

4.1. Жилая зона	41

4.2. Общественно-деловая зона 	48

4.3. Производственная и коммунально-складская зона	78

4.4. Зона инженерной и транспортной инфраструктуры	90

4.4.1. Зона транспортной инфраструктуры 	90

4.4.1.1. Улично-дорожная сеть	90

4.4.1.2. Общественный транспорт	97

4.4.2. Зона инженерной инфраструктуры 	99

4.4.2.1. Водоснабжение	99

4.4.2.2. Водоотведение	101

4.4.2.3. Теплоснабжение	102

4.4.2.4. Газоснабжение	105

4.4.2.5. Электроснабжение	105

4.5.  Ландшафтно - рекреационная зона  	106

4.6. Зона сельскохозяйственного использования	106

4.7. Зона специального назначения	106

5. Анализ реализации генерального плана города Отрадный 1964 года	108

6. Зоны с особыми условиями использования территорий	109

6.1. Объекты культурного наследия	109

6.2 Санитарно-защитные и охранные зоны	110

6.3.  Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы	117

6.4. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения	119

6.5. Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	122

6.6. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации	122

6.7.  Факторы риска для устойчивого градостроительного развития проектируемой территории	124

7. Учет интересов СРФ на территории городского округа Отрадный	125

8. Прогноз развития демографических процессов в городском округе Отрадный	127

9. Проектное решение территориального развития городского округа Отрадный	130

9.1. Архитектурно-планировочное решение	130

9.2. Развитие жилой зоны	130

9.2.1. Развитие секционной жилой застройки 	133

9.2.2. Развитие усадебной застройки 	134

9.3. Развитие общественно-деловой зоны	138

9.4. Развитие производственной и коммунально-складской зоны	140

9.5. Развитие транспортной инфраструктуры	141

9.6. Развитие ландшафтно-рекреационной зоны	145

9.7. Развитие зоны специального назначения	146

9.8. Инженерное оборудование территории	147

9.8.1. Водоснабжение	147

9.8.2. Водоотведение	149

9.8.3. Теплоснабжение	150

9.8.4. Газоснабжение	150

9.8.5. Электроснабжение	151

10. Благоустройство и инженерная подготовка территории 	155

11. Санитарная очистка территории	158

12. Основные технико-экономические показатели генерального плана	161

13. Выводы	166

14. Приложения	168

# 1. Введение

«Генеральный план городского округа Отрадный Самарской области» выполнен на основании муниципального контракта № 9061 от 12 февраля 2007 года с Администрацией городского округа Отрадный в соответствии с техническим заданием, утвержденным Заказчиком.

При проектировании были учтены и использованы материалы ранее разработанной проектной документации:

- «Проект планировки города Отрадного», разработанный институтом «Гипрогор», Куйбышевский филиал, 1964 г.

- «Концепция развития города Отрадный до 2015 года», разработанная ГУП «ТеррНИИграждапроект», 2001 г.

- «Проект планировки жилого района в юго-восточной части городского округа Отрадный Самарской области», разработанный ГУП «ТеррНИИгражданпроект», 2007 г.

Проект разработан в соответствии с действующей законодательной базой нормативной документацией:

- «Градостроительным кодексом Российской Федерации» от 29.12.2004 №190-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.12. 2004);

- «Водным кодексом Российской Федерации» от  26.05.2006 г. №74-ФЗ (принят ГД 12.04.2004 г.);

- «Земельным кодексом Российской Федерации» от 25.10.2001 г. №136-ФЗ;

- «Лесным кодексом Российской Федерации» от 29.10.1997 г. №22-ФЗ;

- СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.  «Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Настоящий проект выполнен на базе применения геоинформационных технологий, в электронной виде ГИС ИнГео, Spotlight PRO v3.0, Auto СAD MAP R3.

При проектировании и формировании электронной базы данных использовались материалы, предоставленные «Заказчиком».

Исходным картографическим материалом для разработки проекта послужили:

- Топографическая съемка М 1:5000, выполненная Средневолжским аэрогеодезическим предприятием №18 в 2001 г. система высот Балтийская, местная система координат, сечение рельефа – через 1м;

- Материалы инвентаризации земель г. Отрадный М 1:5000, выполненные Московским АГП в 2000 г.;

- Адресный план М 1:5000, выполненный ЗАО «Совинформспутник»,2006 г.

### Цели и задачи проекта «Генерального плана городского округа Отрадный Самарской области»

Генеральный план разработан на территорию городского округа Отрадный с целью определения долгосрочной стратегии и этапов хозяйственного развития городского округа, исходя из ресурсного потенциала территории и рационального природопользования.

В проекте рассматриваются ресурсные возможности городского округа, определяются направление жилищного, культурно – бытового и коммунального строительства, намечаются принципиальные направления развития транспортной и инженерной инфраструктуры, выполняется градостроительное обоснование территориального развития городского округа Отрадный.

Согласно Градостроительному кодексу, основным документом, определяющим территориальное развитие городского округа, является его генеральный план.

Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской федерации, муниципальных образований.

Планирование градостроительного развития территории представляет собой комплекс системных мероприятий, включающих целый ряд процедур, в рамках каждой из которых определяются общие принципы перспективного развития и параметры предполагаемых изменений.

Территориальное планирование - первая стадия в системе работ, обеспечивающих освоение, реконструкцию, реновацию (пространственное преобразование) территории на основе принципов устойчивого развития с учетом интересов Российской Федерации, субъектов РФ, муниципального образования, правообладателей земельных участков и населения городского округа Отрадный.

Планирование охватывает широкий спектр вопросов, связанных с определением комплекса требований, предъявляемых к организации среды обитания, установлением параметров градостроительных объектов и процессов, проведением разнообразных исследований и расчетов (социологических, демографических, экономических и др.), выявлением факторов, способных оказать в будущем как позитивные, так и негативные воздействия на развитие градостроительных систем, моделирование последствий от этого воздействия и предложение путей предотвращения возможных негативных ситуаций.

Действующая система территориального планирования включает мероприятия по подготовке, разработке и принятию комплексных решений, направленных на изменения состояния (функционального, пространственного, планировочного) территории, обеспечивающих планомерное и регулируемое осуществление градостроительной деятельности.

Исходя из целей планирования, определяются его задачи – социальные, экономические, экологические, пространственные, управленческие.

Подготовка проекта генерального плана городского округа представляет собой комплекс работ, обеспечиваемых совокупностью аналитических, графических, расчетных и текстовых разработок.

Цели и задачи территориального планирования городского округа Отрадный.

1. Территориальное планирование городского округа Отрадный осуществляется Генеральным планом  в целях:

- обеспечения устойчивого развития территорий городского округа Отрадный (обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечения охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений);

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур городского округа Отрадный;

- обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Самарской области, муниципальных образований Самарской области.

2. Задачами территориального планирования городского округа  Отрадный являются:

- создание условий для устойчивого развития территории городского округа Отрадный, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного и исторического наследия;

- определение назначения территорий городского округа Отрадный исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов;

- реализация стратегии социально-экономического развития Самарской области и программы социально-экономического развития городского округа  Отрадный путем территориальной привязки планируемых мероприятий;

- обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа Отрадный по решению вопросов местного значения;

- раскрытие градостроительного потенциала территории городского округа Отрадный для реализации пространственных интересов Российской Федерации, Самарской области и населения городского округа, с учетом требований безопасности жизнедеятельности, экологического и санитарного благополучия;

- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности городского округа Отрадный;

- комплексный анализ градостроительного развития территории, внешних и внутренних факторов и предпосылок социально-экономического и пространственного развития городского округа Отрадный;

- разработка мероприятий по эффективному использованию и благоустройству существующей застройки и территорий городского округа Отрадный;

- осуществление функционального зонирования территории городского округа Отрадный для стимулирования нового жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, науки, туризма и отдыха;

- развитие транспортного инфраструктуры городского округа  Отрадный в увязке с транспортно-коммуникационной сетью системы расселения;

- разработка мероприятий по повышению надежности и развитию всех видов инженерной инфраструктуры;

- разработка мероприятий по развитию социальной инфраструктуры городского округа Отрадный;

- оптимизация градостроительной деятельности на территории городского округа Отрадный;

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся на территории городского округа Отрадный.

# 2. Общая характеристика территории городского округа Отрадный

## 2.1. Краткая историческая справка

Город Отрадный появился на месте рабочего поселка с таким же названием, который был основан в 1925 году группой черновских граждан, решивших переселиться из села ближе к лесу и лугам. Когда стали думать, как назвать поселок, кто - то воскликнул: ”Смотрите, как здесь хорошо! Все рядом: лес, вода, рыба. Настоящая отрада!”. Так и назвали поселок «Отрадный».

Современная история города начинается с того момента, как на месте Мухановского месторождения нефтяники развернули бурение скважин.  Начались крупные работы по добыче нефти, по ее комплексной автоматизации и телемеханизации. Открытие нефтепереработок оказало положительное влияние на развитие поселка, количество жителей неуклонно росло.

20 апреля 1956 года указом Президиума Верховного Совета СССР поселку «Отрадный» был присвоен статус города. По данным переписи населения численность города составляла 31,8 тыс. человек.

В 1963 г. к городу были присоединены близ лежащие поселки Васильевка и Привет. Чуть позже в состав города вошли поселки  Алексеевка, Осиновка    и

С. Разина.

В 1958 году Отрадный отнесли к категории городов областного подчинения.

И в дальнейшем развитие Отрадного было связано с нефтью. Кроме этого, строились жилые дома, детские сады, школы, развивалась социальная сфера города. Со временем появились газоперерабатывающий, строительные комбинаты и ряд других предприятий.  С развитием местной промышленности стала расширяться инфраструктура города. Продукция предприятий города известна далеко за пределами Самарской области.

## 2.2. Местоположение  городского округа Отрадный в системе расселения Самарской области

Городской округ Отрадный расположен в восточной части Самарской области,  в 93 км от областного центра г. Самара. Город Отрадный является седьмым по величине городом среди 10 городов Самарской области.

Городской округ расположен в окружении сельских поселений муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области.

С г.Самарой г.Отрадный связан автомобильной дорогой  общего пользования “Самара-Бугуруслан” (Р-225). Это - основная территориальная автодорога, II категории, транзитная, осуществляет движение автомобильного транспорта через территорию городского округа.

Связь г.о. Отрадный с областным центром осуществляется по железной дороге. Федеральная  железнодорожная магистраль “Москва – Рязань - Саранск - Самара – Уфа - Челябинск”  пересекает территорию г.о. Отрадный с запада на восток.

Город Отрадный расположен в приагломерационной зоне Самарско-Тольяттинской агломерации и  является центром местной системы расселения.

Согласно закону Самарской области № от 25 января 2005 г. «Об установлении границ городского округа Отрадный Самарской области», в состав  городского округа входит город Отрадный.

Население г.о. Отрадный на  1.01.2007 г. составило 48 548 человек.

Город Отрадный является седьмым по величине городом среди 10 городов Самарской области.

Площадь территории городского округа Отрадный  –  53,64 кв.км.

Плотность населения 907,4 чел./кв.км.

См. схему №1 «Местоположение городского округа Отрадный в системе расселения Самарской области»

## 2.3. Природно-климатические условия

### 2.3.1.  Климат

Городской округ Отрадный находится в зоне господства континентального климата. Согласно ТСН 23-346-2003 «Строительная климатология Самарской области», по данным метеостанции Кинель-Черкассы, среднегодовая температура воздуха в границах проектирования составляет + 4,1 ºС.

Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (январь) составляет -13 ºС. Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 98% составляет -40 ºС. Абсолютная минимальная температура воздуха -43 ºС. Максимальная глубина промерзания почвы повторяемостью 1 раз в 10 лет составляет 121 см. Один раз в 50 лет почва может промерзать на глубину до 162 см.

В холодный период преобладают ветра юго-западные, западные и восточные. Максимальная из средних скоростей ветра за январь составляет

2,6 м/с. Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца - 3,2 м/с.

В теплый период года температура воздуха обеспеченностью 99% составляет +29,7 ºС. Средняя температура наружного воздуха наиболее теплого месяца (июль) составляет +26,3ºС. Абсолютная максимальная температура достигает +40 ºС.

В теплый период преобладают ветра западные, северо-западные и северные. Минимальная из средних скоростей ветра за июль составляет 1,9 м/с.

Переход среднесуточной температуры воздуха через 0 ºС в сторону понижения осуществляется в конце октября - начале ноября. В это же время появляется, но, как правило, тает первый снежный покров. В третьей декаде ноября устанавливается постоянный снежный покров, высота которого в различные годы изменяется от 8 до 61 см, а продолжительность залегания составляет порядка 147 дней. Окончательно снег сходит в первой половине апреля. Характерным для проектируемой территории является медленное накопление снега с осени и быстрое таяние весной, в результате чего большая часть влаги уходит на поверхностный сток.

Городской округ Отрадный располагается в сухой зоне. Среднегодовое количество осадков здесь составляет 469 мм (172 мм с ноября по март и 297 мм с апреля по октябрь).

### 2.3.2. Рельеф и геоморфология

По условиям геоморфологического районирования территория городского округа Отрадный располагается в пределах Пермского плато геоморфологической провинции Высокого Заволжья. Приурочена, в основном, к среднеплейстоцен-голоценовой аккумулятивной аллювиальной равнине, левобережья р. Большой Кинель.

В границах обозначенного геоморфологического района территория городского округа Отрадный приурочена к коренному склону, пойменной террасе и левобережным 1-й и 2-й надпойменным террасам р. Большой Кинель.

Коренные склоны долины р. Б. Кинель асимметричны правый, подмываемый рекой, - крутой, левый – более пологий.

Пойма имеет ширину до 2,0 – 2,5 км. Поверхность её преимущественно ровная с абсолютными отметками 40-45 м, частично залесенная. Отмечаются многочисленные промоины, заболоченные старицы и старичные озёра (Муровое, Большой Лиман, Осиновое и др.). От русла пойма обычно отделена крутым уступом высотой (над меженью) 4-8 м.

Первая надпойменная терраса, к которой приурочена северо-западная часть территории г.о. Отрадный имеет слабый уклон к пойме, от которой отделена невысоким, но четко выраженным уступом. Абсолютные отметки поверхности террасы составляют в среднем 46-52 м.

Вторая надпойменная терраса в пределах г.о. Отрадный имеет наиболее широкое распространение. В южной тыловой части она с поверхности покрыта делювиальными суглинками, обуславливающими плавное примыкание террасы к коренному склону долины р. Большой Кинель. Уступ террасы выражен слабо, особенно в пределах города. Абсолютные отметки поверхности террасы составляют в среднем 55-62 м.

В целом рельеф проектируемой территории спокойный, с общим пологим уклоном с юго-востока на северо-запад в сторону р. Большой Кинель. Абсолютные отметки колеблются от 39,90 м до 83,60 м. Рельеф осложнен наличием лощин и микро-понижений. Пониженные участки рельефа в паводковый период затапливаются.

### 2.3.3. Геология

В геологическом строении проектируемой территории принимают участие отложения пермской, неогеновой и четвертичных систем, перекрытые с поверхности пролювиально-делювиальными (почвенно-растительный слой) и техногенными (насыпной грунт) отложениями.

Пермские отложения представлены северо-двинским и вятским горизонтами татарского яруса. Северо-двинский горизонт является наиболее мощным, распространен повсеместно. Верхняя пачка горизонта характеризуется чередованием песчаников от красно-бурых до светло-серых, мергелей коричневых и светло-серых, доломитов серых с редкими прослоями глин. Полная мощность горизонта по данным структурного бурения порядка 150-168 м.

Неогеновая система представлена отложениями акчагыльского яруса неогена. Отложения яруса прослеживаются повсеместно по левобережью р. Большой Кинель, залегают с размывом на разновозрастных пермских породах, выполняя крупный доплиоценовый эрозионный врез палеодолины р. Большой Кинель, проходящий по левому склону реки и пересекающий ее у п.г.т. Тимашево. Глубина вреза достигает 180-240 м.

Акчагыльская толща сложена глинами, песками, иногда (чаще в основании акчагыльской толщи) - слабыми песчаниками и галечниками мощностью 2-4 м. Отложения состоят из окатышей песчаников, аргиллитов, карбонатных и кремнистых пород. Глины темно-коричневые, темно-серые и зеленовато-серые, плотные,  слюдистые, иногда с включениями гипса. Прослои и линзы песка обычно маломощны (3 - 5 м), хотя в отдельных местах достигают 15-20 и даже 50м. Мощность пород акчагыльского яруса  изменяется от 10 до 220 м.

Четвертичная система представлена отложениями от ранне-четвертичного до современного возраста.

Раннечетвертичные отложения развиты на водораздельных поверхностях рек Большой Кинель и Кутулук. Это континентальные образования, представленные желтовато-бурыми и коричневыми глинами, содержащими зачастую большое количество карбонатных стяжений. В подошве их иногда наблюдаются маломощные прослои желтовато-серых слюдистых тонкозернистых песков. Общая мощность нижнечетвертичных отложений достигает 30 м.

Первую и вторую надпойменные террасы реки Большой Кинель слагают верхнечетвертичные аллювиальные отложения, представленные желто-бурыми и желто-коричневыми суглинками, супесями, песками. Суглинки средние и тяжелые, от мягкопластичной до твердой консистенции, супеси тяжелые и легкие, текучие и пластичные. Пески – серые, буровато-серые, мелкие, средние мощностью 6-9 м, в основании с включениями гравия и гальки. Суммарная мощность верхнечетвертичного аллювия 27-30 м.

Четвертичные аллювиальные отложения распространены на склонах водораздела рек Большой Кинель и Черновка. Состав отложений определяется характером подстилающих пород и представлен, в основном, суглинками светло-коричневыми легкими и средними полутвердой консистенции.

Современные аллювиальные отложения слагают пойму р. Большой Кинель и представлены верхней части разреза супесями и суглинками пойменной фации, в нижней - мелко и тонкозернистыми песками русловой фации. Общая мощность аллювиальных отложений достигает 16-18 м.

Современный почвенно-растительный слой мощностью до 0,5-0,6 м имеет практически повсеместное распространение. Техногенные образования, связанные со строительной деятельностью, развиты локально.

### 2.3.4. Гидрогеология

Гидрогеологические условия проектируемой территории характеризуются значительной сложностью, обусловленной особенностями геологического строения, тектоники, условий питания и разгрузки водоносных горизонтов, а также влиянием многочисленных техногенных факторов.

В границах проектирования выделяют следующие водоносные горизонты и комплексы:

- четвертичный аллювиальный водоносный комплекс, состоящий из современного и верхнечетвертичного горизонтов;

- акчагыльский комплекс;

- татарский водоносный комплекс, состоящий из ряда горизонтов, приуроченных к вятским и северодвинским отложениям.

Современный аллювиальный водоносный горизонт приурочен к отложениям пойменной террасы р. Большой Кинель. Водовмещающими породами в верхней части геологического разреза являются суглинки и глины, в нижней - тонко и мелкозернистые пески. Мощность водоносного горизонта достигает 15-16 м. Абсолютные отметки зеркала подземных вод, направленных к руслу – естественной дрене горизонта, изменяются от 42 до 37 м. Средняя величина уклона подземного потока 0,002. Питание он получает за счёт инфильтрации атмосферных осадков, бокового притока со стороны 1 надпойменной террасы, в половодье – частично из реки, а на прирусловом участке – за счет разгрузки нижележащих татарских водоносных горизонтов.

Верхнечетвертичный аллювиальный водоносный горизонт приурочен к отложениям I и II надпойменных террас р. Большой Кинель. Водовмещающими грунтами являются пески, супеси и суглинки. Абсолютные отметки уровней подземных вод изменяются от 52-53 м в тыловой части II надпойменной террасы до 43-42 м вблизи уступа I надпойменной террасы. Уклон подземного потока составляет 0,002 – 0,003. Питание этот водоносный горизонт получает преимущественно за счет инфильтрации атмосферных осадков в меньшей степени за счет бокового притока со стороны коренного склона долины р. Большой Кинель. Общая мощность водоносного горизонта достигает 15-20 м. Нижним водоупором зачастую являются коренные глины татарского яруса акчагыла. На отдельных участках палео-долины, где отсутствуют выдержанные прослои акчагыльских глин – водоупоров, верхнечетвертичный водоносный горизонт имеет тесную гидравлическую связь с нижележащим акчагыльским водоносным комплексом.

Акчагыльский водоносный комплекс приурочен к погребенным аллювиальным отложениям палео-долины р. Большой Кинель. Значительные мощности (более 200 м) и пестрота литологического состава водовмещающих пород, большая глубина эрозионного вреза предопределили очень сложные условия питания, циркуляции и разгрузки этого водоносного комплекса, состоящего, также, из ряда водоносных горизонтов.

Существует предположение, что нижняя часть акчагыльского водоносного комплекса находится под влиянием разгрузки глубоких татарских горизонтов, вскрытых палео-долиной. Верхняя часть зачастую имеет тесную связь с вышележащими подземными водами четвертичного аллювия, образуя единый водоносный горизонт с преимущественно инфильтрационным питанием.

Согласно ранее проведенным изысканиям, уровни подземных вод в верхней части акчагыльского комплекса в пределах надпойменных террас устанавливаются ниже уровней подземных вод в четвертичном аллювии. Лишь в области разгрузки, в пойме р. Большой Кинель наблюдается превышение уровней в акчагыльских отложениях над уровнями аллювия.

Подземные воды татарского водоносного комплекса приурочены к невыделенным по мощности и простиранию прослоям известняков, доломитов, мергелей и песчаников, залегающих среди аргиллитоподобных глин, играющих роль относительных водоупоров. Эти особенности геолого-литологического строения обусловили значительную пестроту напоров и уровней татарских водоносных горизонтов. Питание они получают преимущественно за счет инфильтрации атмосферных вод и перетекания из смежных горизонтов. Разгрузка осуществляется в аллювиальные отложения палео-долины и современной поймы р.Большой Кинель, где абсолютные отметки пьезометрических уровней подземных вод татарских отложений на 0,8 – 1,0 м превышают уровни современного аллювиального горизонта. В пределах надпойменных террас уровни подземных вод в татарских отложениях ниже уровней четвертичного аллювия (~ 1,0 м).

При разработке «ТЭО инженерной защиты г. Отрадный Самарской области от затопления и подтопления.1 этап. Отчет об установке пьезометрической сети и оценке подтопления территории города Отрадный в современных условиях. Пояснительная записка (Шифр 2477 – 15/8 – ГЭО – I)». - Самара: ОАО «Самарагидропроект», 1997г. изучался химический состав подземных вод.

Изучение состава подземных вод осуществлялось по пробам, которые отбирались посезонно в процессе гидрогеологических режимных наблюдений. В 1996 г. всего было отобрано 76 проб, в том числе 72 пробы из пьезометрических скважин, 4 – из поверхностных водоёмов (р. Большой Кинель, озера Большой Лиман и Муровое). В 1997 г. из пьезометров было отобрано 129 проб, а из водоемов – 12 проб.

Химическими анализами определены следующие компоненты: натрий и кальций (суммарно), кальций, магний, железо двух и трехвалентное, хлор, гидрокарбонаты, карбонаты, сульфаты, нитраты, нитриты, углекислота свободная и агрессивная, сухой остаток и сумма ионов, водородный показатель, жесткость общая и карбонатная, нефтепродукты, фенолы. Определялись так же тип воды по преобладающим ионам и агрессивность воды по отношению к бетону и металлам согласно СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии».

В процессе исследований установлена значительная пестрота химического состава подземных вод, основной причиной которой названо влияние техногенных утечек из водопроводящих коммуникаций нефтепромысла и города.

Исследования показали преобладание вод пресных с минерализацией менее 1 г/л (солоноватые воды). По химическому составу - преобладание вод сульфатно-хлоридных (~ 60%), сульфатных (20%) и смешанных (20%). Как правило, воды отличались повышенной жесткостью и наличием сульфатной и выщелачивающей агрессивности к бетону на обычном цементе, а также коррозионной активностью к металлам.

В силу прямой гидравлической связи с р. Большой Кинель уровни залегания подземных вод повторяют сезонные колебания уровня реки. Так, в период паводка за счет подпора со стороны р. Большой Кинель, на значительных участках исследуемой территории уровень грунтовых вод повышается на 1,5 – 2м. Чем ближе к урезу воды, тем значительнее выражены колебания уровня подземных вод.

### 2.3.5. Опасные геологические процессы

Для проектируемой территории характерно высокое стояние уровня воды р. Большой Кинель в период весеннего паводка. При этом затапливается большая часть поймы и некоторые участки надпойменной террасы.

По данным отчета «ТЭО инженерной защиты г. Отрадный Самарской области от затопления и подтопления. 1 этап. Отчет об установке пьезометрической сети и оценке подтопления территории города Отрадный в современных условиях». - Самара: ОАО «Самарагидропроект», 1997г., площадь затапливаемой территории по контуру города в границах расчета при 1% обеспеченности составляет 631 га, в том числе застроенных территорий - 255,4 га (за исключением кладбища  п.Васильевка, расположенного на отметках выше 48,0 м). При паводке 10% обеспеченности площадь затапливаемой территории составит 508 га, из них 132 га - застроенные территории.

Потенциальная опасность подтопления, но уже техногенного происхождения, существует на территориях, где размещены сооружения нефтедобычи, поскольку процессу нефтедобычи сопутствует технологическая закачка пластовых вод в продуктивные горизонты.

Так, за счет утечек из водовода нефтепромысла, в естественном понижении рельефа Юго-Восточного инженерно-геологического района проектируемой территории, отмечено формирование большого скопления воды, стекающей по эрозионной ложбине к юго-западу, в сторону реки Чёрновка.

.

### 2.3.6. Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологические условия в границах проектирования  определяются геоморфологическими, геологическими и гидрогеологическими условиями территории.

На схематической карте инженерно - геологического районирования города в составе «ТЭО инженерной защиты г. Отрадный Самарской области от затопления и подтопления.1 этап. Отчет об установке пьезометрической сети и оценке подтопления территории города Отрадный в современных условиях». - Самара: ОАО «Самарагидропроект», 1997г показаны зоны затопления города паводком 1% и 10% обеспеченности, имеющим отметку соответственно 47,5 м и 46,15 м.

На схематической карте также представлено расположение водопроводящих коммуникаций, городских сетей и нефтепромысла, утечки из которых играют немаловажную роль в формировании первого от поверхности водоносного горизонта.

Согласно СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления», при проектировании защиты от подтопления грунтовыми водами нормы осушения (глубина понижения грунтовых вод от поверхности территории) в зависимости от характера застройки колеблются от 5 м – для городских промышленных и коммунально-складских зон, до 3 м – селитебной территории города.

Уровень грунтовых вод, особенно для фундаментов и подвалов, не защищенных устройством соответствующей гидроизоляции, должен располагаться ниже отметок подошв фундамента не менее чем на 0,5 м.

На территории г.о.Отрадный в границах расчета, определенных установленной пьезометрической сетью, было условно выделено 5 инженерно-геологических районов Северо-Западный, Северный, Юго-Западный, Восточный и Юго-Восточный.

Северо-Западный район города с бывшими поселками Васильевка и Привет, занимающий в пределах городских земель площадь в 7,05 км², приурочен к поверхности I надпойменной террасы р. Б. Кинель с абсолютными отметками 45-48 м. Значительная часть поверхности террасы покрыта садовыми деревьями, кустарником и травами. С севера, запада и юго-запада район окаймляется озерами и заболоченными понижениями.

Практически повсеместно с поверхности развит почвенно-растительный слой, мощностью до 0,5 м. Ниже залегают пойменные суглинки мощностью 1,8-11,5 м, которые на абсолютных отметках 37,49 - 44,75 м подстилаются пляжевыми или пойменными песками, вскрытой мощностью 2,9 - 11,9 м.

Район, в свою очередь, можно разделить на ряд участков. На крайнем северо-западе, где расположена основная часть поселков Васильевка и Привет и абсолютные отметки поверхности рельефа достигают 48-50 м, в летнюю межень преобладают глубины залегания уровней подземных вод более З м. И лишь в южной части этого участка, между ул. Пушкина и Красноармейской в п. Привет отмечается заболоченное межгривовое понижение с глубиной залегания уровней подземных вод 0-1 и 1-2 м. Достаточно широко здесь развита зона с глубиной залегания уровней подземных вод 2-3 м. Она отмечается в районе улиц Пушкина, Красноармейской, Молодогвардейской, в п. Привет и улиц Кооперативной, Целинной, Рабочей и др. в п. Васильевка.

Зарегистрирован подъем уровня подземных вод на 2-2,5 м в восточной части п. Васильевка, на мысовом участке I надпойменной террасы р. Большой Кинель, между озерами Большой Лиман и Муровое.

В центральной части Северо-Западного района даже в летнюю межень выделяется обширный участок с глубиной залегания уровня подземных вод 1-2 м, причем в южной части этого участка, вдоль тылового шва I надпойменной террасы отмечается заболоченное понижение с глубиной залегания уровней подземных вод до 1 м.

Здесь не исключена возможность локального подпитывания грунтовых вод за счет утечек из близрасположенных водонагнетательных скважин 856 и 867.

В весеннее половодье практически вся центральная часть участка имеет уровень залегания подземных вод менее 1 м, а южная его часть покрыта водой.

Большая часть этого участка не застроена, только на его южной окраине имеется садово – дачный массив.

В тыловой части 1 надпойменной террасы выделяется еще один 3-й участок, северная часть которого, между улицами Некрасова и Озерной, занята малоэтажной, индивидуальной застройкой, а южная - садово-дачным массивом. Глубина залегания уровня грунтовых вод на большей части этого участка в меженный период – составляет 2-З м, а в центральной части З-4 м, но в весеннее половодье большая часть этого участка имеет глубину залегания менее 2 м.

Таким образом, в пределах Северо-Западного района общая площадь территории с глубиной залегания уровня подземных вод менее З м в межень составляет 5,75 км², увеличиваясь в весеннее половодье до 6,25 км² соответственно с 81,5% до 88,6% от всей площади района.

На положение уровней грунтовых вод I надпойменной террасы значительное влияние оказывают инфильтрация атмосферных осадков и бытовых (связанных с поливом приусадебных участков) вод, а также боковой приток со стороны II надпойменной террасы, на которой расположена значительная часть селитебной и промышленной зон города.

На положение уровней грунтовых вод и подтопление Северо-Западного района заметное влияние оказывает также паводковый подпор от р. Б. Кинель. При прохождении даже среднего половодья с абс. отм. уровня 42 м, большая часть поймы затапливается, и урез воды р. Б. Кинель приближается к уступу I надпойменной террасы. Наблюдаемый при этом подъем уровней грунтовых вод на участке I надпойменной террасы в 1,0-1,5 м обуславливает увеличение масштабов подтопления, а также затопления погребов в поселках Васильевка и Привет.

При расчетном половодье 1% обеспеченности с отметкой уровня 47,5 м большая часть I надпойменной террасы будет затапливаться, за исключением отдельных участков в ее тыловой части и участка кладбища в п. Васильевка. В весеннее половодье 1997г. ~ 90% всей площади Северо-Западного района находилось в подтопленном состоянии. В том числе более 50% площади имело глубину залегания уровня подземных вод менее 1,0 метра.

Все подземные коммуникации водопровода и канализации, проложенные по застроенной территории Северо-Западного района, подвержены ежегодному затоплению при повышении уровня грунтовых вод в период прохождения весеннего половодья и часть коммуникаций затапливается периодически даже при незначительных колебаниях уровня подземных вод, связанных и интенсивностью атмосферных явлений. В паводок 1997 года оказались затопленными коммуникации в районе улиц Озерной, Лесной, Киевской, Мира, Ленина, Победы и др., расположенные в примыкании к уступу II надпойменной террасы.

Систематическое затопление подземных коммуникаций в этом районе приводит к сокращению срока их службы, разрушению и утечкам, о чем свидетельствуют данные химических анализов подземных вод.

Таким образом, Северо - Западный район больше других страдает от паводковых затоплений и подтопления грунтовыми водами. Несмотря на то, что район занят малоэтажной застройкой с заложением фундаментов 1,2 -1,6 м, инженерные коммуникации проходят ниже, на глубине 2,2 - 2,7 м. При защите района от подтопления необходимо принять норму осушения 3 м (СНиП 2.06.15-85).

Северный район г. Отрадный в пределах городских земель занимает площадь около 2,83 км². Его естественными границами на северо-западе и севере является уступ II надпойменной террасы р. Большой Кинель, имеющий абсолютные отметки поверхности 50-56 м, с юго-запада и юга граница условно проводится по улицам Ленина - Новокуйбышевской. Здесь преобладает современная многоэтажная застройка (5 этажей и выше) с глубиной заложения фундаментов 2,8 - 3,2 м.

С поверхности залегает почвенно - растительный слой или насыпные техногенные грунты мощностью до 0,80 м. Ниже почти повсеместно залегают пойменные коричневые суглинки от полутвердой до мягкопластичной консистенции мощностью 10,5 - 16,5 м, подстилающиеся пляжевыми или русловыми песками общей вскрытой мощностью до 8,9 м. По данным режимных пьезометрических наблюдений глубина залегания уровней подземных вод на большей части территории этого района даже в весеннее половодье превышает 5 м (84,4% площади – в весеннее половодье и более 90% - в осеннюю межень). Только в прибровочной части II надпойменной террасы глубина залегания уровней подземных вод уменьшается до 3-4 и 4-5м (ул. Ленинградская, Молодогвардейская, Уральская, Мира и др.).

В химическом составе подземных вод Северного района преобладают сульфатно-хлоридные и гидрокарбонатно – сульфатные воды. Среди катионов - кальций и магний присутствуют примерно в равных количествах. По степени минерализации (< 1г/л) воды относятся к пресным, умеренно жестким и очень жестким. Во всех пьезометрах наблюдалось повышенное содержание нефтепродуктов. Сезонные изменения химического состава вод весьма незначительны. Отмечено локальное техногенное загрязнение подземных вод.

Таким образом, в части проявлений подтопления, Северный район находится в относительно безопасном состоянии в части подтопления, так как расположен на довольно высоких отметках, и не требует проведения мероприятий по снижению уровня грунтовых вод. При этом надо учитывать участие подземных вод Северного района в питании поземных вод районов, расположенных на более низких отметках.

Юго-Западный район занят дачным массивом и примыкающей к нему с юго- востока селитебной зоной малоэтажной застройки (в 1 - 3 этажа), ограниченной улицами З. Космодемьянской, Строителей и Железнодорожной. Только ближе к ул.Ленина располагаются пятиэтажные жилые дома. Площадь района в пределах городских земель составляет 3,27 км². Район приурочен к поверхности II надпойменной террасы р. Большой Кинель, имеющей в его пределах абсолютные отметки 50 – 55 м, покрытой, в основном, садово-дачной растительностью. Под почвенно-растительным слоем или насыпными техногенными грунтами залегают пойменные коричневые суглинки мощностью 11,0 - 15,0 м, которые на некоторых участках подстилаются старичными суглинками мощностью до 10,0 м. Под связными грунтами на абс. отм. 29,83 – 42,27 м залегают песчаные грунты различных фаций аллювия, вскрытой мощностью до 2,6 м.

В пределах этого района преобладающая глубина залегания подземных вод в августовскую межень 1996 года составила 3-4 и 4-5 м. Отдельные участки, приуроченные к слабо-выраженным в рельефе эрозионным понижениям (ложбинам стока) имеют глубину залегания подземных вод 2 – З м. Общая площадь таких участков в Юго-Западном районе около 0,58 км². В весеннее половодье 1997 года площадь этих участков (с глубиной < З м) увеличилась до 0,78 км², что составило ~ 24% от всей площади данного района.

Вдоль улиц Строителей, Зои Космодемьянской и Буровиков проходит линия вертикального дренажа, выполненного по проекту.	Для оценки эффективности дренажа установлено 7 наблюдательных скважин, по которым с августа 1995г. институтом «Самарагидропроект» проводились наблюдения за уровнями подземных вод. Наблюдения показали, что в 1996 году наибольший подъем уровней подземных вод наблюдался в июне, когда выпало значительное количество осадков (70 мм в месяц - по данным метеостанции Кинель - Черкассы) и уровни поднялись по сравнению с зимней меженью 1996 г. на 0,27 - 0,91 м, достигнув абсолютных отметок 49,16 - 50,22 м.

В феврале 1997 года после возобновления работы дренажа уровни подземных вод на этом участке понизились по сравнению с ноябрьскими значениями (когда дренаж еще не работал) на 0,90 – 1,04 или до абсолютных отметок 47,01 – 48,25. Влияние работы вертикального дренажа выразилось в том, что даже в весеннее половодье 1997 года уровни подземных вод на этом участке располагались ниже зимних меженных отметок 1996 года, и подземные инженерные коммуникации в районе улиц Советской, Нефтяников, Спортивной и др. в паводок при работе дренажа не затоплялись.

В условиях не постоянной работы вертикального дренажа, часть подземных коммуникаций в границах названных улиц будет систематически затапливаться, станет более вероятной возможность разрушения коммуникаций и, соответственно, возрастут объемы утечек.

Понижение уровней подземных вод, определяемое работой вертикального дренажа, составляет порядка 0,06 – 0,70 м на расстоянии от линии дренажа 40 – 170 м. Но даже при таких глубинах залегания уровня подземных вод, 23,8% площади района в весенний паводок подтапливается, т.е. имеет глубину залегания уровня подземных вод менее З м.

Основное питание подземные воды в этом районе получают за счет инфильтрации атмосферных осадков, в меньшей степени - за счет бокового притока со стороны тыловой части II надпойменной террасы и коренного склона долины р. Большой Кинель.

Химический состав подземных вод Юго-Западного района также свидетельствует о неблагополучии их состояния. Подземные воды преимущественно сульфатные и сульфатно-хдоридные, пресные и слабосолоноватые, жесткие и очень жесткие. Весной 1997г. почти во всех пьезометрах района отмечалось повышение минерализации (до 2,8г/л), увеличения содержания сульфат-иона до 1,36 г/л, и общей жесткости до 18,0 мг-экв/л.

Результаты наблюдений: аномально высокая температура (+18º С), повышенное содержание СОз2- (до 108 мг/л), низкое - ионов Са2+ и Мg2+, щелочная реакция по рН (9,8 мг/л), - свидетельствуют о происходящих утечках из водонесущих коммуникаций. Во всех пьезометрах отмечено повышенное содержание нефтепродуктов.

Химические анализы показали наличие агрессивности подземных вод к бетонным и металлическим конструкциям.

Таким образом, часть Юго–Западного района подтапливается грунтовыми водами и даже работа вертикального дренажа, вследствие недостаточного радиуса действия, оставляет эту часть территории незащищенной от подтопления. Принимая норму осушения по этому району 3 м, необходимо рассмотреть дополнительные мероприятия по повышению эффективности работы вертикального дренажа.

Восточный район общей площадью в пределах городских земель ~ 2,5 км², занимает территорию к востоку от ул. Физкультурной, между улицами Железнодорожная - Новокуйбышевская, располагаясь на II надпойменной террасе р. Большой Кинель с абсолютными отметками поверхности 50-56 м. В основном участок с поверхности покрыт насыпными техногенными отложениями мощностью 1,5 – 2,3 м, которые повсеместно подстилаются пойменными суглинками от полутвердой до текучепластичной консистенции мощностью до 15,7м. Ниже, на абсолютных отметках 38,45 - 40,84 м, залегают песчаные грунты аллювия мощностью 0,6 – 11,4 м. На глубине 14,3 м вскрыты старичные серовато-коричневые иловатые глины мощностью 1,0 м. В межень, в этом районе преобладают глубины залегания подземных вод в интервале 3-4 ÷ 4-5 м. Небольшие участки с глубиной залегания подземных вод менее З м приурочены, как правило, к естественным эрозионным понижениям (ложбинам стока, засыпанным в результате строительства) или скоплениям поверхностных вод.

В восточном районе главенствующее положение занимает 5 этажная застройка с глубиной заложения фундаментов зданий 2,8 м. Построено (строится) несколько девятиэтажных высоток с глубиной заложения фундамента 3,2 м. Далее, в восточном направлении предусмотрено строительство новых кварталов, также с высотными домами.

В весеннее половодье 1997 года уровни подземных вод повысились на 0,86 – 1,27 м, при этом появились участки с глубиной залегания уровня до 2 м, которые составляют 19,6% общей площади района (0,49 км²), а более 50% площади района (1,28км²) подтоплено - глубина залегания подземных вод менее 3 метров. В районе улицы Сабирзянова в межень и в паводок подземные коммуникации затоплены.

Химический состав подземных вод восточного района характеризуется водами сульфатного и сульфатно-хлоридного типа с минерализацией 0,5-2,2г/л, жесткими и очень жесткими. Как правило, повсеместно отмечается повышенное содержание нефтепродуктов, указывающее на техногенное загрязнение подземных вод. Заметных сезонных изменений химического состава подземных вод не отмечено.

По отношению к металлоконструкциям все пробы показывают наличие средней агрессивности, а по отношению к бетону большинство проб обладает сульфатной и выщелачивающей агрессивностью.

Таким образом, Восточный район подтапливается грунтовыми водами и требует принятие мер к снижению их уровня. Здесь необходимо учитывать, что построенные в будущем микрорайоны будут усиливать уже существующую техногенную нагрузку и способствовать увеличению подтопленных площадей. В целом по району можно принять норму осушения 3 м, а при возникновении очаговых подтоплений высотных домов (7-9 этажей) решать проблему подтопления устройством локальных дренажей.

Юго-Восточный район, площадью 4 км², занимает тыловую часть II надпойменной террасы, имеющей абсолютные отметки поверхности 55-60 м, располагаясь между железной дорогой Самара - Бугуруслан и коренным склоном долины р. Большой Кинель. Часть этого района занята промышленными предприятиями (мясокомбинат, завод полимеров и др.), часть - многочисленными нефтяными скважинами Мухановского месторождения. В этом районе вскрыты аллювиально-делювиальные суглинки от полутвердой до мягкопластичной консистенции, мощностью 14,6 м и старичные серые глины мягкопластичные вскрытой мощностью 0,80 м. Коренные пермские отложения представлены в основном красно - коричневыми глинами полутвердой консистенции с прослоями серого песка и тонкими прослоями (до 2 см) мергеля. Вскрытая мощность коренных отложений 13,4 м. В этом районе подземные воды в межень располагаются на глубинах 4-5 м и более 5 м.

Питание подземные воды получают за счет инфильтрации атмосферных осадков и бокового притока со стороны коренного склона. За счет утечек из водовода нефтепромысла в естественном понижении рельефа рассматриваемой территории отмечено формирование большого скопления воды, стекающей по эрозионной ложбине к юго-западу,  в сторону реки Чёрновка. При обследовании территории, примыкающей к железной и автомобильной дорогам, наблюдались скопления воды в эрозионных ложбинах стока, перекрытых этими магистралями. Такие скопления воды также служат очагами сосредоточения инфильтрации и способствуют подтоплению территории.

Химический состав подземных вод юго-восточного района определяется интенсивностью техногенного загрязнения, связанного с нефтеразработкой и, прежде всего, с закачкой пластовых нефтяных вод в продуктивные горизонты Мухановского месторождения. Об этом наиболее наглядно свидетельствуют данные по общей минерализации воды 5,7 г/л при содержании хлор-иона 3,7 г/л и общей жесткости 102 мг/экв., характеризующие воду как солоноватую, очень жесткую.

В целом, по сравнению с другими районами, Юго-Восточный в меньшей степени подвержен подтоплению и больше оказывает влияние на другие районы, находящиеся на более низких отметках, хотя на его территории имеются отдельные пониженные бессточные участки, где, периодически скапливаются поверхностные воды.

Застройка города на левобережных низких надпойменных землях р. Б. Кинель на краю одного из центральных куполов нефтяного месторождения, по контуру которого было пробурено свыше 500 скважин, является одной из главных причин создания неблагоприятных гидрогеологических условий для жизни города.

Другой не менее важной причиной является размещение города на низких аллювиальных террасах, на территории интенсивно разрабатываемого месторождения нефти. Это в итоге привело к возникновению многочисленных проблем: затоплению в половодье коммуникаций, нефтяных трубопроводов, подвалов домов, огородов, приусадебных участков, разрушению и сокращению срока службы всех трубопроводов, утечкам из коммунальных и нефтяных трубопроводов, к подъему уровня грунтовых вод и подтоплению значительных территорий.

Строительство города долгое время велось без должной инженерной подготовки и соответствующей планировки застраиваемых территорий, что привело к нарушению условий естественного стока без его организованного отвода.

Было проложено недостаточное количество водопропускных сооружений под трассами железной и автомобильной дорог для отвода поверхностного стока, поступающего со стороны коренного склона р. Большой Кинель.

В целом инженерно-геологические условия в границах городского округа Отрадный не являются благоприятными для строительства, ввиду выраженного природного и техногенного подтопления, наличия участков макропористых просадочных грунтов. В каждом конкретном случае планируемого строительства требуются целевые инженерно-геологические изыскания.

Данные об инженерно-геологических условиях вновь застраиваемого жилой района в юго-восточной части г.о. Отрадный представлены по материалам  технического отчета «Инженерно-геологические изыскания по объекту: «Проектирование жилого района в юго-восточной части городского округа Отрадный Самарской области» (Самара: ООО «Строитель-изыскатель», 2007 г.).

Подземные воды в период изысканий  вскрыты скважинами на глубинах 3 - 8 м. Первый от поверхности горизонт подземных вод постоянный. Его питание происходит, в основном, за счет инфильтрации атмосферных осадков. В весенние периоды питание горизонта осуществляется за счет прямой гидравлической связи с водами р. Большой Кинель. Разгрузка также осуществляется в реку.

В вертикальном разрезе площадки выделено четыре инженерно-геологических элемента (И.Г.Э.):

1-й И.Г.Э. – суглинок полутвердый просадочный

2-й И.Г.Э. – суглинок тугопластичный

3-й И.Г.Э. – суглинок мягкопластичный

4-й И.Г.Э. – песок пылеватый

Грунты 1-го И.Г.Э. обладают просадочными свойствами – 1 тип грунтовых условий. Мощность просадочной толщи составляет 1,3 – 5,5 м.

В «Заключении» технического отчета «Инженерно-геологические изыскания по объекту: «Проектирование жилого района…» отмечается следующее:

- Основанием фундаментов сооружений проектируемой застройки  будут  служить верхнечетвертичные аллювиальные суглинки и  Расчетные показатели физико-механических свойств, глубину распространения просадочных грунтов  и их характеристики необходимо уточнить при детальных инженерно-геологических изысканиях.

- Подземные воды в границах участка на момент изысканий вскрыты на глубинах 3 - 8 м. Максимальные уровни в 3 м приурочены к участкам с абсолютными отметками 50 м и ниже. Кроме того, по этим пониженным участкам в весенние периоды происходит сток талых вод, поэтому участки с отметками ниже 50 м для застройки не рекомендуются.

- Подземные воды неагрессивны к бетонам на портландцементе по ГОСТ 10178-76 и слабоагрессивны к железобетонным конструкциям при периодическом смачивании.

- По результатам анализов водных вытяжек грунты агрессивными свойствами по отношению к бетону не обладают.

- Коррозионная активность грунтов по отношению к стали – высокая (ρ = 3.6 мм).

- По степени морозного пучения глины 1-го И.Г.Э. относятся к слабопучинистым.

### 2.3.7 Гидрографическая сеть

Основная гидрографическая единица исследуемой территории - р. Большой Кинель, которая берет начало на западном склоне возвышенности Общий Cырт, в 9км к юго-востоку от с. Алябьево Пономаревского района Оренбургской области и впадает в р. Самара, являясь ее правобережным притоком. Общая длина реки р. Большой Кинель 422 км, протяженность в пределах городского округа Отрадный – 15,83 км. Общая площадь водосборного бассейна до устья 14900 км2. Общее падение реки 265 км, средний уклон 0,6 %о, средняя высота водосбора 154 м. Течение реки имеет общее направление с востока на запад по кривой, обращенной выпуклой стороной на север.

Питание реки преимущественно снеговое при равном долевом участии подземного и дождевого. Доля участия источников питания в годовом стоке для реки Большой Кинель составляет: снеговое питание (50-80%), дождевое (5-30%), подземное (5-30%). Внутригодовое распределение стока по сезонам составляет (в процентах от годового): 70,9% - весна; 21,8%-зима; 7,3 % - лето-осень.

В границах проектирования р. Большой Кинель представлена своим нижним течением. Долина реки трапецеидальная, хорошо разработана, имеет асимметричное строение, правый склон крутой, местами обрывистый, высотой 25-40м; левый – пологий, террасированный, высотой до 10 м.

Пойма высоко расположенная, двусторонняя, шириной от 0,7 км до 5,5 км. Поверхность поймы пересечена озёрами и старицами, покрыта кустарником.

Русло реки извилистое, шириной 35-50 м, средняя глубина 2-4 м. Дно песчаное, местами песчано-илистое.

Средняя скорость течения р. Большой Кинель 0,29 м/с. По данным Тимашевской гидрометеостанции, наибольшая средняя скорость течения реки отмечалась 31.03.61 г. и составляла 1,09 м/с. Наименьшая средняя скорость, равная 0,09 м/с была зафиксирована 14.07.58 г.

Река замерзает в конце ноября, вскрывается - в начале апреля. Толщина льда достигает 60-80 см.

Река Большой Кинель относится к средневолжскому гидрологическому району, Для р. Большой Кинель характерны высокое весеннее половодье и устойчивые маловодные летне-осенние и зимние межени. Регистрируются дождевые паводки и обмеление в летний период. Наиболее низкие летние уровни наблюдаются в августе, зимние – в декабре. Весеннее половодье продолжается 18-33 дня. Летняя межень с июня по сентябрь.

Весенний подъем на реке обычно начинается в начале апреля и длится 9-15 дней. Интенсивность подъема составляет 0,2 – 0,6 м/сут. Высота обычного паводка достигает 5-9 м, высота паводка 1% обеспеченности – 11м. Максимальные уровни наблюдаются в середине апреля, продолжительность их стояния менее суток. Минимальный расход воды в год 95 % обеспеченности в период летней межени составляет 6,45 м3/с, в период зимней межени – 5, 27 м3/с. Среднемноголетний расход воды составляет 34 мз/с.

В районе г. Отрадный р. Большой Кинель имеет левый приток – р. Черновка. В пойменной части левобережья р. Большой Кинель отмечаются многочисленные промоины, заболоченные старицы и старичные озёра (Муровое, Большой Лиман, Осиновое, Лапатное и др.). От русла пойма обычно отделена крутым уступом высотой (над меженью) 4-8 м.

### 2.3.8. Почвы и растительный покров

По природно-ландшафтному районированию проектируемая территория относится к лесостепи Высокого Заволжья с преобладанием в ландшафте элементов степи.

Факторы почвообразования, свойственные зоне лесостепи Высокого Заволжья, обусловливают господствующее развитие на проектируемой территории почв чернозёмного типа ( 64 %).

При этом преобладающими почвами являются черноземы выщелоченные и оподзоленные, черноземы типичные и черноземы обыкновенные в основном тяжелого механического состава с участием лугово-черноземных и аллювиальных дерновых почв в пойме р. Большой Кинель. Степные участки в настоящее время в большинстве распаханы.

В современных условиях растительный покров проектируемой территории характеризуется высокой степенью антропогенной преобразованности. В результате интенсивной  хозяйственной деятельности, естественные растительные сообщества на значительных площадях были уничтожены или сохранились в виде небольших по площади участков, в основном, только по сильнопокатым и крутым склонам водоразделов, вершинам увалов, в пойме р. Большой Кинель, по днищам и склонам оврагов и  балок, где распространены злаковые разновидности трав: типчак, пырей ползучий, костер безостый, мятлик луговой, полевица.

В пойме р. Большой Кинель наибольшее распространение получила кустарниковая растительность, которая представлена, в основном, ивой и черемухой. Травостой представлен разнотравно-злаковым составом, где преобладают мятлик, тимофеевка луговая, пырей ползучий, лисохвост луговой. Из бобовых – клевер розовый и белый. В пониженных участках поймы, где увлажненность более интенсивная, растительность представлена разнотравно-ковыльно-осоковым лугом.

На приовражных склонах преобладают разновидности полынно-типчаковой степи: типчак, полынок, ковыль, мятлик узколистный, составляющие 60-70% травостоя. Остальные – разнотравье и бобовые. В разнотравье преобладают тысячелистник, одуванчик, подорожник, земляника, бедренец камнеломковый.

Древесная растительность в границах городского округа Отрадный в основном представлена насаждениями из мелколиственных пород (осина, береза, липа, тополь, клен) - вторичными, сменившими после вырубки другие лесообразующие породы.

# 3. Современное использование территории городского округа Отрадный

## 3.1. Анализ демографической ситуации в городском округе Отрадный

Общая численность населения городского округа Отрадный, согласно статистических данных, на 1 января 2007 года составила 48 548 человек.

Национальный состав населения – русские, украинцы, белорусы, чуваши, татары, мордва.

К наличному населению относятся лица, находящиеся на момент переписи на данной территории, включая временно проживающих.

Естественный прирост населения - абсолютная величина разности между числом родившихся и умерших за определенный промежуток времени.

Таблица №1

Данные о среднегодовом приросте населения г. о. Отрадный и тенденции его изменения

| № | Наименование | 2003г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007г. янв.-июнь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Естественный прирост: рождение | 433 | 455 | 490 | 431 | 230 |
|  | смерть | 892 | 857 | 806 | 899 | 413 |
|  | общий | -459 | -402 | -316 | -468 | -183 |
| 2 | Механический прирост | - | +14 | +134 | +83 | +32 |
| 3 | Общий прирост |  | -308 | -182 | -385 |  |
|  | Численность населения постоянного, чел. (по данным ОГС) | 49503 | 49115 | 48933 | 48548 |  |

Таблица №2

Данные о возрастной структуре населения г. о. Отрадный на 1.01.2007 г.

| № п\п | Показатели | Количество, чел. | Процентный состав, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Дети: | 9427 | 100 |
|  | до 6 лет | 2950 | 31 |
|  | от 7 до 15 лет | 4828 | 51 |
|  | от 16 до 17 лет | 1649 | 18 |
| II. | Из общей численности населения: | 48548 | 100 |
| 1. | Население моложе трудоспособного возраста | 7719 | 16 |
| 2. | Население трудоспособного возраста (в т.ч. льготные пенсионеры): | 29760 | 61 |
|  | женщины от 16 до 54 лет | 15124 | 31 |
|  | мужчины от 16 до 59 лет | 14636 | 30 |
| 3. | Население старше трудоспособного возраста: | 11069 | 23 |
|  | женщины старше 54 лет | 7700 | 16 |
|  | мужчины старше 59 лет | 3369 | 7 |

Таблица №3

Данные о трудовой структуре населения на 1.01.2007 г. г. о. Отрадный

| № п\п | Показатели | Количество, чел. | Процент от всего населения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. 2. 3. | Численность населения Самодеятельная группа населения, в том числе: а) население в трудоспособном возрасте б) работающие лица пенсионного возраста Несамодеятельная группа населения, в том числе: а) дети до 17 лет б) учащиеся от 16 лет, обучающиеся с отрывом от производства в) неработающие лица пенсионного возраста г) неработающие инвалиды и льготные пенсионеры в трудоспособном возрасте д) лица трудоспособного возраста, занятые в подсобном хозяйстве | 48 548 21 700 18 443 3 257 26 848 9 427 - 7 917 7 833 1 671 | 100,0 38,0 6,7 19,4 16,3 16,1 3,5 |

Динамика естественного движения населения городского округа Отрадный свидетельствует о том, что для него, как и для Самарской области в целом характерны процессы депопуляции. (Рис. 1  Динамика естественного движения населения городского округа Отрадный.) Уровень смертности на протяжении последнего десятилетия превышал уровень рождаемости в среднем на 7 промилле.

Миграционный прирост до 1996 года покрывал естественную убыль населения, но с 1997 года внешняя миграция существенно сокращалась и в 2003 году приблизилась к нулю. (Рис. 2.  Уровень рождаемости, смертности и миграционного прироста населения городского округа Отрадный.)

В последние годы наметились перемены в лучшую сторону – уровень рождаемости вырос с 6,6 промилле в 1999 г. до 10,0 в 2005 г., что связано, прежде всего, с увеличением доли женщин, вошедших в репродуктивный возраст. (Рис. 3. Распределение населения  городского округа Отрадный по полу и возрасту.) По сравнению с 2001 годом, за пять  прошедших лет коэффициент естественной убыли уменьшился на 2,8 промилле, и составил в 2005 году - 6,5 промилле.

Однако в последующие десятилетия скажется «эхо перестройки»: существенно сократится доля населения репродуктивного возраста, и, как следствие, упадет уровень рождаемости .

РОЖДАЕМОСТЬ

На протяжении последнего десятилетия показатели уровня рождаемости в г.о. Отрадный  практически не отличались от показателей по городскому населению Самарской области. В 2005 году уровень рождаемости составил 10,0 промилле против 9,7 промилле по региону.

Как показывают данные по Самарской области в структуре родившихся по очередности доминируют первые и вторые рождения, что является доказательством твердых ориентиров семей на одно-двухдетную модель семьи, при явно выраженном предпочтении однодетной модели.

Демографическое поведение семьи непосредственно зависит от условий образа жизни членов семьи, от их обеспеченности работой, от надежности доходов на завтрашний день. К сожалению, экономическое положение семьи в последние годы сильно изменилось в отрицательную сторону. Под воздействием социально-экономических и психологических факторов у молодых семей потребность в детях ослабевает.

В результате ориентации семей на малодетность, откладывания первых рождений, снижения репродуктивных возможностей сформировался суженный характер естественного воспроизводства населения.

Это явление имеет далеко идущие экономические последствия – уменьшение в перспективе численности трудовых ресурсов, постарение трудового потенциала, рост заболеваемости, увеличение демографической нагрузки пожилыми людьми и рост затрат на их социальное обеспечение, снижение возможностей экономического роста.

Наряду с высоким уровнем смертности низкий уровень рождаемости деформирует возрастную структуру населения, ускоряет процесс его старения, а в перспективе может дестабилизировать социальную и пенсионную системы.

СМЕРТНОСТЬ

По сравнению со средними показателями по городскому населению Самарской области смертность в г.о. Отрадный в течение последних 10 лет была на 0,9 промилле выше. В структуре умерших по полу наблюдается преобладание мужчин. Разные социальные роли, которые выполняют мужчина и женщина в обществе, обуславливают специфику их занятости в производственной сфере.

По данным администрации г.о. Отрадный в период с 2001 по 2006 гг. в городском округе наблюдался высокий уровень заболеваемости болезнями сердечно-сосудистой системы; злокачественными новообразованиями; болезнями органов дыхания. Эти болезни занимают первые места в структуре причин смертности населения городского округа Отрадный. Наблюдается рост смертности от несчастных случаев, в том числе, травм.

Особого внимания требует проблема смертности населения в трудоспособном возрасте. В структуре умерших в рабочих возрастах, как правило, первое место занимают причины смерти от несчастных случаев, отравлений и травм.

В целях сохранения накопленных потенциальных трудовых ресурсов встает необходимость проведения мероприятий, направленных на снижение смертности населения в рабочих возрастах. Основная часть трудоспособного населения погибает под воздействием внешних факторов, поэтому устранение или уменьшение их влияния на человека может быть использовано как один из методов снижения смертности населения в целом.

Уровень младенческой смертности в г.о. Отрадный на протяжении ряда лет колебался, оказываясь ниже или выше среднего регионального уровня. В 2005 году он составил 12,3 промилле, тем самым на 3,9 промилле превысил среднерегиональный показатель по городскому населению (8,4). (Рис. 4. Младенческая смертность.)

Около половины случаев смерти детей в возрасте до 1 года в Самарской области приходится на состояния, возникающие в перинатальный период. В этой связи приоритетным направлением демографической политики, в том числе и в г.о. Отрадный, должно стать снижение уровня младенческой смертности и, прежде всего,  снижение уровня перинатальной смертности.

В целом снижение смертности населения в настоящее время является одним из эффективных способов противостоять тенденциям депопуляции. Для этого необходимы меры, направленные на повышение уровня жизни населения, улучшение экологической обстановки, повышение доступности качественного здравоохранения. Для снижения заболеваемости – одного из основных факторов высокой смертности, необходима широкая пропаганда здорового образа жизни, направленная на изменение самосохранительного поведения населения.

ПОЛОВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА

Тенденция к сокращению численности населения, сложившаяся в 90-е годы, привела к изменениям в половозрастной структуре. Из-за более высокой смертности мужчин усилилась диспропорция численности мужчин и женщин. Перевес численности женщин растет от молодых к более пожилым возрастам.

В Отрадном превышение численности женщин над численностью мужчин начинается с 15-19 лет и последовательно возрастает. Однако в наиболее активном детородном возрасте (20-24 года) наблюдается диспропорция в сторону мужского  населения, что позитивно отразилось на воспроизводстве населения в настоящий период, но в последующие 5 лет доля женщин возрастет при сокращении доли мужского населения. Для уменьшения этой диспропорции целесообразно способствовать миграции мужского населения из других регионов.

Ожидаемая продолжительность жизни населения г.о. Отрадный в 2005 году составила 65,6 лет, что практически совпадает со средними показателями по Самарской области (65,8 лет).

Демографические тенденции 90-х годов сказались и на возрастной структуре населения Отрадного, соотношении численности лиц нетрудоспособного и трудоспособного возрастов. Доля детей и подростков в возрасте от 0 до 15 лет на протяжении ряда лет сокращалась. В 2006 году доля населения в возрасте моложе трудоспособного составила 15,9% (против 18,2% в 2002 г.), в трудоспособном возрасте – 61,3%, старше трудоспособного – 22,8%.  (Рис. 5. Динамика распределения населения г.о. Отрадный  по основным возрастным группам.)

Происходящие изменения в возрастной структуре населения влекут за собой изменения показателей демографической нагрузки. В 2006 году на 1000 лиц трудоспособного возраста пришлось 632 нетрудоспособных, таким образом, уровень демографической нагрузки в г.о. Отрадный на 13,5% выше по сравнению с аналогичным показателем по городскому населению Самарской области.

БРАКИ И РАЗВОДЫ

Брачность – один из процессов естественного движения населения, активно влияющий на его воспроизводство. Уровень рождаемости, смертности, а, следовательно, и половозрастная структура населения в определенной мере зависят от семейно-брачных отношений.

В последние годы вследствие улучшающейся экономической ситуации в стране, адаптации молодежи к новым условиям жизни отмечается некоторый рост числа заключаемых браков. Общий коэффициент брачности в городском округе Отрадный по сравнению с 2004 годом вырос и сложился на уровне 9,3 браков на 1000 человек (против 7,6 в 2004 г.), и заметно превысил показатель по Самарской области, где коэффициент брачности составил 7,8 промилле. Наибольшая доля вступивших в брак приходится на возрастную группу 18-24 года.

Развод – один из возможных путей прекращения брака, ставший массовым явлением, приводит к негативным последствиям для общества, так как ведет к разрушению семьи и косвенно влияет на число детей в ней. Общий коэффициент разводимости в городском округе Отрадный в 2005 году составил 5,3 разводов на 1000 жителей против 4,4 – в Самарской области.

По статистике наибольшее число разводов происходит в возрасте 25-39 лет, т.е. выпадает на самый зрелый и продуктивный возраст населения, что негативно сказывается на процессе естественного воспроизводства населения.

Брачность проявляет зависимость от экономической конъюнктуры, понижаясь в периоды кризисов. Поэтому в современных условиях актуальным становится проведение эффективной семейной политики, направленной на создание условий для сочетания семейных и производственных функций, а также на экономическую поддержку семей.

МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Миграция – один из самых сложных социально-экономических процессов, подверженных воздействию комплекса политических, экономических, социальных отношений, который существенно влияет на изменение численности населения и его территориальное размещение.

Самарская область является миграционно привлекательным регионом. В г.о. Отрадный наблюдается аналогичная тенденция: в 90-х миграционные процессы были наиболее активными, затем наступил заметный спад. С 1998 года миграционный прирост был настолько незначительным, что уже на протяжении 8 лет не покрывает естественной убыли. (Рис. 6 Общие итоги миграции населения; см. рис. 2.)

Положительное сальдо миграции в городском округе Отрадный формируется в основном за счет межрегиональной и международной миграции.

В настоящее время для городского округа Отрадный важно обеспечить регулирование миграционных процессов. Особое значение имеет создание благоприятных условий для закрепления молодых специалистов, приехавших в поисках работы. Преодолеть процесс депопуляции, развивающийся в этом городском округе, невозможно без притока внешних мигрантов, в связи с чем настоятельной необходимостью является создание на его территории новых рабочих мест, стимулирующих миграционные процессы. В условиях суженного режима воспроизводства населения также важно не допустить оттока людей, особенно трудоспособного возраста, за пределы городского округа.

## 3.2. Структура современного землепользования городского округа Отрадный.

Граница городского округа Отрадный нанесена согласно Закону Самарской области «Об установлении границ городского округа Отрадный Самарской области», принятого Самарской Губернской Думой 25 января 2005 года.

Состояние и использование земель

на территории городского округа Отрадный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       на 01.11.2007г.

Общая площадь территории составляет 5364 га.

По видам использования земли городского округа Отрадный делятся на:

-земли застройки - 1932 га,

-земли промышленности - 929 га;

-земли общего пользования -108 га;

-земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций - 189 га, из них – железная дорога занимает 113 га;

-земли сельскохозяйственного использования- 873 га;

-лесные земли всего 1206 га,

-земли водного фонда - 8 га;

-земли под объектами иного специального назначения - 7 га;

-земли, не вовлеченные в градостроительную или иную деятельность - 462 га;

-прочие - 92 га.

Площадь территории, занятая садоводами и садоводческими объединениями составляет - 655 га; огородниками и огородническими объединениями - 19 га.

Площадь земель, не вовлеченных в градостроительную или иную деятельность -  462 га.

## 3.3. Внешняя инженерно-транспортная инфраструктура

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры предназначена для размещения и функционирования сооружений коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, инженерного оборудования.

Внешние связи населения города осуществляются через железнодорожный вокзал (ж/д ст. «Ново-Отрадное») и автовокзал, расположенные в южной части города по ул. Железнодорожной.

Воздушные сообщения осуществляются через международный аэропорт «Курумоч».

Расстояние от г.о. Отрадный до областного центра г.Самары – 93 км.

Внешнее сообщение городского округа Отрадный с областным центром осуществляется автотранспортом по автодороге основной территориального значения “Самара – Бугуруслан” (Р-225, II категории) и по  железнодорожной магистрали «Москва – Рязань - Саранск - Самара – Уфа - Челябинск».

В границах городского округа Отрадный проходят коридоры магистральных  трубопроводов в юго-западной части городского округа по территории промышленных зон II, III (н/п «Муханово-Самара» - Ǿ 820;720;529 мм; Газопроводы: «Муханово – Самара» - Ǿ 700 мм).

За границей городского округа Отрадный с юго-запада на северо-восток проходит коридор магистральных трубопроводов:

- Нефтепроводы: н/п «Нижневартовск - Самара» - Ǿ 1220 мм; 3 н/п «Муханово-Самара» - Ǿ 820;720;529 мм; 2 н/п «Бавлы-Самара I», Ǿ 377;325 мм; н/п «Бавлы-Самара II», Ǿ529;  н/п «Муханово-УГПИ-ИТР»,  Ǿ200 мм;

- Продуктопроводы: нефтепродукты– «Уфа-Западное направление», Ǿ530 мм; бензин «Муханово-Новокуйбышевской НПЗ», Ǿ250 мм; этан «Отрадненский ГПЗ – Новокуйбышевский НПЗ», Ǿ200 мм;

- Газопроводы: «Муханово – Самара» - Ǿ 700 мм.

С северо-запада от городского округа  Отрадный проходит газопровод «Отрадненский ГПЗ-АТЗ (Тольятти),  Ǿ 700;500 мм.

В восточной части городского округа территорию пересекают воздушные линии  электропередач высокого напряжения   35; 220 кВ.

Для предотвращения вредного воздействия сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования на среду жизнедеятельности необходимо соблюдать границы отвода и санитарно-защитные зоны от таких объектов до территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон.

Территории в границах отвода  сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования и их санитарно-защитных зон подлежат благоустройству с учетом технических и эксплуатационных характеристик таких сооружений и коммуникаций.

## 3.4. Планировочная структура городского округа Отрадный

Город Отрадный имеет четкую планировочную структуру, подчиненную особенностям рельефа и гидрографической ситуации.

Городской округ расположен на левом берегу реки Большой Кинель.

Главный въезд в городской округ Отрадный осуществляется с юго-западной стороны с автодороги «Самара – Бугуруслан».

Железная дорога  делит городской округ  с юго-запада на северо-восток. К северу от железной дороги расположена селитебная и производственная зона, к югу – только производственная;  коммунально-складская зона и зоны спецназначения.

Планировочная структура города характеризуется регулярной прямоугольной сеткой улиц, имеющих направление с юго-запада на северо-восток и с юго-востока на северо-запад.

Общественный центр городского округа находится в геометрическом центре населенного пункта, имеет компактную композицию и раскрывается на городскую площадь и ул. Первомайскую.

См. лист №1. План современного использования территории городского округа Отрадный.

Условно территорию городского округа Отрадный можно поделить на части:

1. Центральная часть, где сосредоточен основной капитальный жилой фонд, представленный 2х, 3х, 4х, 5-ти и 9-ти этажной секционной застройкой и 1-2х этажной усадебной.

Здесь расположен административный и культурный центр города. На пересечении ул. Первомайской и ул. Отрадной находится главная площадь города, основные общественные здания,  2 сквера. В центральной части размещается городской парк.

2. Южная часть - расположена вдоль железной дороги и автодороги «Самара-Бугуруслан». Жилая застройка представлена 1-2х этажными усадебными, 2х  этажными секционными жилыми домами. Большая часть территории занята промышленными предприятиями.

Объекты культурно-бытового назначения  расположены на территории не равномерно.

В Южной части расположен железнодорожный вокзал, автовокзал.

Переезд для транзитного транспорта расположен в юго-западной части города. Основная пешеходная связь через железную дорогу, связывающая промзоны,  осуществляется по водопропускному тоннелю.

3. Северная часть - это район бывших поселков, расположенных в пойме реки Б.Кинель. Жилая зона представлена индивидуальной жилой застройкой. Сеть культурно-бытового обслуживания здесь развита слабо (расположены только магазины, офис врача общей практики).

4. Юго-восточная часть. Это новый строящийся район городского округа. В микрорайоне «Ж» в настоящее время ведётся интенсивное индивидуальное жилищное строительство.

Выполнен проект планировки юго-восточной части г.о.Отрадный в 2007 г. ГУП «ТеррНИИгражданпроект». Проектируемая жилая застройка представлена 1-2х этажными усадебными и блокированными жилыми домами. Имеет свой общественный центр. Началось освоение I очереди строительства.

Зеленые насаждения общего пользования г. Отрадный представлены скверами и городским парком.

Производственная и коммунально-складская зона г.Отрадный сформировалась в юго-западной, южной и юго-восточной части города, вдоль железной дороги и автодороги «Самара-Бугуруслан» и поделена на промышленные зоны: 1; 2; 3; 4.

Производственная зона представлена предприятиями нефтегазодобывающей промышленности, машиностроением, промышленностью строительных материалов, легкой промышленностью.

Объекты производственной зоны взаимосвязаны между собой и планировочно увязаны с жилой зоной транспортными и пешеходными связями.

С юго-запада к городу примыкают нефтепромыслы Мухановского нефтяного месторождения, отделенные от   жилой застройки дачным массивом.

Склады и гаражи расположены в полосе между селитебными территориями и железной дорогой.

Зона специального назначения.

На территории городского округа Отрадный расположено два кладбища: в северной части и в юго-восточной части города.

Полигон для твердых бытовых отходов и промышленных отходов расположен в границах городского округа – к юго-западу от промзоны.

# 4. Функциональное зонирование территории

Зонирование городского округа Отрадный включает следующие функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- производственная зона;

- зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- рекреационная зона;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона специального назначения.

См. схему №2 «Схема функционального зонирования территории городского округа Отрадный».

## 4.1. Жилая зона

Жилые зоны предназначены для застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами, жилыми домами малой и средней этажности, индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участкам. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, промышленных, коммунальных и складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

К жилым зонам относятся территории садоводческих и дачных кооперативов, расположенные в пределах границ населенных пунктов.

Жилая застройка городского округа Отрадный представлена 2-х; 3-х; 4-х; 5-ти и 9-ти эт. секционными домами (84% от общей площади жилого фонда)  и 1-2-х эт. индивидуальной усадебной застройкой (16% от общей площади жилого фонда). Площадь приусадебных участков составляет от 4 до 40 соток.

Показатели существующего жилого фонда:

- Индивидуальная усадебная застройка общей площадью 171,159 тыс.м2.

- Секционная застройка:

- 2-х этажная –  227 жил. дома, общей площадью 99,093 тыс. м2;

- 3-х этажная  -  23 жил. дома, общей площадью 25,216 тыс. м2;

- 4-х этажная –  80 жил. домов,  общей площадью 176,357 тыс. м2;

- 5-ти этажная - 153 жил. дома, общей площадью 564,619 тыс. м2;

- 9-ти этажная - 6 жил. дома, общей площадью 23,956 тыс. м2;

Итого секционной застройки: 489 ж.дома, общей площадью 889,241 тыс.м2.

Общий жилой фонд г.Отрадный составляет 1060,400 тыс. м2 общей площади.

Средняя обеспеченность населения общей площадью на 01.12.2007 г. составила  21,8 м2  на человека, при численности постоянного населения 48, 548 тыс. чел.

Общежития:

- 2-х этажные – 9-ть домов, общей площадью 7,516 тыс. м2;

- 5 ти этажные - 1 дом, общей площадью 3,817 тыс. м2.

Итого общежитий:  10 домов, общей площадью 11,333 тыс.м2.

В настоящее время в г.о. Отрадный ведется жилищное строительство:

секционная застройка (за счет средств Инвесторов):

- Три 5-ти эт. жилых  дома по ул. Первомайской (240 квартир).

- Два 3-х эт. жилых дома по ул.Гайдара – ул.Ленина (72 квартиры).

- 3-х эт. жилой дом по ул. Ленина – Транспортный проезд (85 квартир).

- Два 5-ти эт. жилых дома (210 квартир) м/у ул. Спортивной и ул. Нефтяников. Площадь территории – 0,35 га.

Ориентировочно общая площадь застройки при средней площади 1 квартиры 65 м2 составляет: 607х65= 39 455 м2.

усадебная застройка:

- 5 участков усадебной застройки по ул.Спортивной – ул. Строителей.

- 4 участка усадебной застройки по ул. Нефтяников.

- 3 участка усадебной застройки по ул. Зои Космодемьянской.

- 5 участков усадебной застройки по ул. Ленинградской.

- 5 участков усадебной застройки по ул. Полевой.

- В юго-восточной части городского округа. I очередь строительства.

Площадь проектируемого участка  – 40,1 га

Количество участков под жилую застройку – 257 шт., в том числе для:

-   отдельно стоящих жилых домов – 215 уч.;

-   блокированных  жилых домов – 42 уч.;

Общая площадь жилой застройки составит – 31 900 тыс. м2 .

Общая площадь усадебной застройки, при средней площади 1 дома 120-150м2, составит: 35 200 м2.

Согласно ранее запроектированным объектам развитие секционной застройки намечается:

- 7-ми эт. жилой дом по ул. Орлова (108 квартир).

- Два  9-ти этажных жилых дома по ул. Чернышевского (516 квартир).

Проект  ЗАО «Адель», г.Самара. (один – на 1 очер.: 2-ой на перспект.)

- 5-ти эт. жилой дом, ул. Сабирзянова. Проект (80 квартир).

По данным отдела архитектуры в 2003-2007 гг. введено в эксплуатацию  31 709,8 м2 общей площади (см. таблицу №4).

Таблица №4

Ввод жилья за 2003-2007 гг. на территории городского округа Отрадный

| Год | Жилищное строительство, м2 | Индивидуальное строительство, м2 | Всего, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2003 | 2955 – один 5-ти эт. ж. дом | 5 644,8 – 32 ж.дома | 8 599,8 |
| 2004 | нет данных | 5 432,7 – 24 ж.дома | 5 432,7 |
| 2005 | нет данных | 2 975,9 – 18 ж.домов | 2 975,9 |
| 2006 | нет данных | 4 701,4 – 28 ж.домов | 4 701,4 |
| 2007 | нет данных | 10 000 - 62 ж.дома | 10 000 |
| Итого: | 2955 – один 5-ти эт. ж. дом | 28 754,8 – 164 ж.домов | 31 709,8 |

Согласно городской целевой программы «Переселение граждан из ветхого жилищного фонда г.Отрадный Самарской области на 2003-2010 гг.», принятой 01.10. 2003г., проектом предусматривается замена ветхого и аварийного жилого фонда.

Критериями отнесения жилищного фонда к ветхому, согласно законодательству Российской Федерации (статьи 28 и 29 Жилищного кодекса РСФСР) и закону Самарской области «О жилище», являются:

- жилой дом с физическим износом, при котором его прочные и деформационные характеристики равны или хуже предельно допустимых характеристик, установленных для действующих условий эксплуатации.

- к ветхим домам относятся полносборные, кирпичные и каменные дома с физическим износом свыше 70 %; деревянные дома и дома со стенами из местных материалов с физическим износом 65 %;

- к аварийным домам относятся жилые здания, состояние которых угрожает безопасности проживающих в нем граждан. Аварийное состояние дома наступает:

- в результате деформации здания;

- в результате повреждения от землетрясений, просадок, неравномерных осадок, стихийных бедствий;

- после аварий, пожара, в том случае, когда проведение восстановительных работ нецелесообразно с экономической точки зрения.

В настоящее время доля ветхого и аварийного жилья в общем объеме государственного жилищного фонда составляет 0,9 %. Наибольшую долю ветхого жилищного фонда составляет малоэтажное (до 3-х этажей) жилье.

Ветхий  и аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик муниципального образования, сдерживает развитие городской инфраструктуры, снижает инвестиционную привлекательность городского округа.

Всего по городскому округу Отрадный:  ветхих и аварийных  жилых зданий, общей площадью 9892,2  тыс. м2, где проживает 595 человек.

Технические характеристики ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда городского округа Отрадный представлены в таблице №5.

Проблемы  в жилищной сфере, обозначенные в городской целевой программе «Жилище» на 2007-2010 гг.:

1. Значительная диспропорция между потребностями населения в жилье и платежеспособным спросом, недостаточные объемы жилищного строительства.

Причинами, определяющими недостаточный уровень жилищного строительства в г.о.Отрадный, являются:

- отсутствие земельных участков, необходимых для жилищного строительства, обустроенных инженерной инфраструктурой;

- отсутствие утвержденных в полном объеме обновленных актов территориального планирования в большинстве муниципальных образований.

2. Неудовлетворительное состояние жилищно-коммунального хозяйства.

Жилищно-коммунальное хозяйство в г.о. Отрадный характеризуется низким качеством содержания жилищного фонда и предоставления коммунальных услуг, которое не соответствует не только потребностям и ожиданиям, населения, но и общему объему финансовых ресурсов, направляемых в этот сектор.

Уровень износа инженерных сетей составляет 55%. Степень износа водопроводных сетей достигает уровень 70%, водозаборов – 35%, очистных сооружений – 65%.

3. Для обеспечения жильем семей, зарегистрированных  в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, необходимо построить 35 тыс. м жилья.

См. лист №1 «План современного использования территории городского округа Отрадный».

Таблица №5

Ветхий и аварийный жилищный фонд, подлежащий сносу городского округа Отрадный

| № п/п | Наименование | Улица | Материал стен | % износа | Общая площадь квартир, кв.м | Прожив. Чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Жилой дом | ул. Ленина, 44 | Брусч. |  | 349,8 | 18 |
| 2 |  | ул. З. Космодемьянской, 5 | Брусч. |  | 416,1 | 21 |
| 3 |  | ул. З. Космодемьянской, 7 | Брусч. | 68 | 422,2 | 31 |
| 4 |  | ул. З. Космодемьянской, 25 | Брусч. | 67 | 416,6 | 21 |
| 5 |  | ул. З. Космодемьянской, 29 | Брусч. |  | 409,4 | 28 |
| 6 |  | ул. Промысловая, 6 | Карк.-щит. |  | 424,8 | 6 |
| 7 |  | ул. Промысловая, 8 | Карк.-щит. |  | 421,6 | 37 |
| 8 |  | ул. Ленина, 70 | Брусч. |  | 411,7 | 20 |
| 9 |  | ул. Ленина, 70а | Брусч. |  | 408,4 | 28 |
| 10 |  | ул. Ленина, 72 | Брусч. |  | 417,3 | 28 |
| 11 |  | ул. Школьная, 21 | Карк.-щит. | 68 | 402,8 | 19 |
| 12 |  | ул. Школьная, 23 | Карк.-щит. | 68 | 408,1 | 32 |
| 13 |  | ул. Школьная, 25 | Карк.-щит. | 69 | 403,9 | 21 |
| 14 |  | ул. Школьная, 40 | Карк.-щит. |  | 408,5 | 26 |
| 15 |  | ул.Нефтяников, 42 | Карк.-щит. |  | 80,8 | 5 |
| 16 |  | ул. Нефтяников, 44 | Карк.-щит. |  | 163,5 | 7 |
| 17 |  | ул. Первомайская,10 | Брусч. |  | 340,2 | 19 |
| 18 |  | ул. Школьная, 39 | Карк.-щит. |  | 101,7 | 4 |
| 19 |  | ул. Буровиков, 8 | Брусч. |  | 408,5 | 19 |
| 20 |  | ул. Буровиков, 12 | Брусч. |  | 412,5 | 21 |
| 21 |  | ул. Советская, 35 | Карк.-щит. | 59 | 32,9 | 5 |
| 22 |  | ул. Ленина, 56 | Брусч. |  | 413,9 | 28 |
| 23 |  | ул. Ленина, 56а | Брусч. |  | 418,4 | 16 |
| 24 |  | ул. Ленина, 56б | Брусч. |  | 416,0 | 23 |
| 25 |  | ул. Ленина, 58 | Брусч. |  | 418,2 | 25 |
| 26 |  | ул. Ленина, 60 | Брусч. |  | 417,8 | 31 |
| 27 |  | ул. Ленина, 60а | Брусч. |  | 422,1 | 31 |
| 28 |  | ул. Ленина, 60б | Брусч. |  | 416,3 | 19 |
| 29 |  | Ул. Спортивная, 24 | Карк.-щит. | 45 | 52,2 | 2 |
| 30 |  | Ул. Нефтяников, 24 | Карк.-щит. | 28 | 73,8 | 4 |
|  | Итого: |  |  |  | 9892,2 | 595 |

## 4.2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, а также образовательных учреждений среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий и иных зданий, строений и сооружений, стоянок автомобильного транспорта, центров деловой, финансовой, общественной активности.

Общественный центр городского округа Отрадный расположен в геометрическом центре города по улице Первомайской и представлен административными, культурными и досуговыми функциями. Общественный центр имеет компактную структуру.

Композиционным ядром общественного центра является главная площадь,  расположенная на пересечении улиц  Первомайской и Отрадной.

Площадь формируется зданиями:

- Администрация города;

- Дом культуры «России» на 927 мест;

- Детская художественная школа на 460 мест;

- Дом связи;

- «Сбербанк»;

- Нефтяной техникум;

На территории городского округа расположены: 11 детских дошкольных учреждений,  8 средних общеобразовательных школ, 2 школы-интерната, учебный центр «ЮКОС», Самарский государственный технический университет, Самарский институт экономики и управления, Самарский колледж сервиса, Отрадненский нефтяной техникум, профессиональное училище №31.

Из объектов здравоохранения в городском округе имеется: Отрадненская городская больница, 3 поликлиники, противотуберкулезный диспансер, лечебно-диагностический центр, профилакторий, аптеки.

Хорошо развита сеть культурных учреждений, включает: городской Дом культуры; Клуб; Досуговый центр; Детская художественная школа; Детская школа искусств; краеведческий музей; четыре государственные библиотеки. Культура – один из главных приоритетов городской администрации.

В городском округе есть детско-юношеская спортивная школа, спортивно-оздоровительный комплекс, спортивный комплекс «Шанс», стадион «Нефтяник», детский оздоровительный лагерь «Остров детства».

В городском округе развита сеть предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Работают два рынка.

Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями, размещаемыми в жилой застройке, следует размещать не более:

- Детские дошкольные учреждения (в малых городах, при 1-2х эт. застройке) – 500 м;

- Общеобразовательные школы – 750 м;

- Физкультурно-оздоровительные центры жилых районов – 1500 м;

- Поликлиники – 1000 м;

- Аптеки – 500 м;

- Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания – 500 - 800 м;

- Отделения связи – 500 м.

См. схему №3 «Схема радиусов обслуживания населения. Детские дошкольные учреждения и школы». «Схема радиусов обслуживания населения. Учреждения здравоохранения и физкультурно-спортивные сооружения».

Обеспеченность объектами культурно-бытового обслуживания города Отрадный, согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», приводится в таблице №6.

Таблица№6

Обеспеченность объектами культурно-бытового обслуживания г.Отрадный

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Мощность нормативная | Мощность необход. | Мощност существ. | % обеспеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 70% детей дошкольного возраста | 2065 | 1990 | 96 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 100% охват детей (I-X) 75% (X-XI кл.) | 6065 | 6676 | 110 |
| 3 | Внешкольные учреждения: Дом детского творчества Детско-юношеская спортивная школа Детская школа искусств Детская художественная школа | объект объект объект объект | - - - - | 1 1 164 164 | 1 1 460 170 | 100 100 280 104 |
| 4 | Учреждения здравоохранения: Больница Поликлиника Аптека | коек пос.в смену объект | по заданию на проектирова- ние | по заданию на проектиро вание | 304 830 12 | - - - |
| 5 | Спортивные залы общ. пользования Бассейн | м2 площ. пола м2 зеркала воды | 80 20 | 3884 971 | 2911 1549 | 75 160 |
| 6 | Учреждения культуры и искусства: Клуб Библиотеки | мест тыс.ед.хран чит.мест | 80 4 2 | 3884 194 97 | 1662 ---- 122 | 43 --- 126 |
| 7 | Магазины Рынок | м2 торг. пл. объект | 280 - | 13593 - | 23490 2 | 173 - |
| 8 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 1942 | 945 | 49 |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания: - парикмахерская - ателье - салон красоты | объект объект объект | - - - | - - - | 12 5 3 | + + + |
| 10 | Предприятия коммунального обслуживания: Химчистки Баня Прачечные | кг бел./см мест кг. белья/ см. | 4 5 120 | 194 243 5826 | - 100 200 | - 41 3 |
| 11 | Организации и учреждения управления: Администрация г.Отрадный | объект | 1 | 1 | 1 | + |
| 12 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства: Пожарное депо Гостиница | маш. объект | 1 на 5 тыс. - | 10 1 | 10 1 | 100 + |

В настоящее время ведется строительство следующих объектов культурно-бытового обслуживания и культовые сооружения:

- Спортзала по ул. Гагарина, 50.

(Реконструкция стадиона «Нефтяник»);

- Храмовый комплекс, по ул. Орлова, проект инст.«ГазНИИпроект», г.Самара.

- Церковь на пересечении  ул. I северный проезд и ул. Сенная.

- Мотель, ул. Строителей.

Полный перечень существующих объектов культурно-бытового обслуживания г.о. Отрадный с количественными характеристиками приведен в таблицах №7.

Таблица №7

Объекты культурно-бытового назначения

I. Учреждения народного образования

1. Детские дошкольные учреждения

| №по ГП | № пп | Наименование | Улица | № дома | Мощность, место | Этажность | Материал | Состояние | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 1 | ДОУ № 3 | ул. Ленинградская | 8 | 80 | 2 | кирпичный | уд. | 1959 |
| 2 | 2 | ДОУ № 4 | ул. Пионерская | 24а | 75 | 2 | кирпичный | уд. | 1960 |
| 3 | 3 | ДОУ № 9 | ул. Гайдара | 32 | 130 | 2 | кирпичный | уд. | 1963 |
| 4 | 4 | ДОУ №10 | ул. Отрадная | 16а | 130 | 2 | кирпичный | уд. | 1965 |
| 5 | 5 | ДОУ №11 | ул. Советская | 92б | 280 | 2 | кирпичный | уд. | 1987 |
| 6 | 6 | ДОУ №12 | ул. Отрадная | 8 | 280 | 2 | кирпичный | уд. (реконструкция) | 1967 |
| 7 | 7 | ДОУ №13 | ул. Советская | 76а | 280 | 2 | кирпичный | уд. | 1970 |
| 8 | 8 | ДОУ №15 | ул. Ленина | 10а | 175 | 2 | кирпичный | уд. | 1985 |
| 9 | 9 | ДОУ №16 | ул. Советская | 98а | 280 | 2 | кирпичный | уд. | 1990 |
| 10 | 10 | ДОУ №14 | ул. Сабирзянова | 10а | 140 | 2 |  | (реконструкция |  |
| 11 | 11 | ДОУ №8 | ул. Жигулевская | 32 | 140 | 2 | кирпичный | хор. (реконструкция |  |

2. Учебные заведения

| №по ГП | № пп | Наименование | Улица | № дома | Мощность, учащихся | Этажность | Материал | Состояние | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 12 | Средняя школа № 2 | ул. Советская | 48 | 560 | 3 | кирпичный | уд. | 1956 |
| 2 | 13 | Средняя школа № 3 (корпус 2) | ул. Победы | 31 | 560 | 3 | кирпичный | уд. | 1959 |
| 3 | 14 | Средняя школа № 4 | ул. Ленинградская | 45 | 560 | 3 | кирпичный | уд. | 1959 |
| 4 | 15 | Средняя школа № 6 | ул. Победы | 11 | 920 | 3 | кирпичный | уд. | 1961 |
| 5 | 16 | Средняя школа № 7 (гимназия) | ул. Отрадная | 7 | 960 | 3 | кирпичный | уд. | 1964 |
| 6 | 17 | Средняя школа № 8 | ул. Пионерская | 28 | 960 | 3 | кирпичный | уд. | 1971 |
| 7 | 18 | Средняя школа № 9 | ул. Пионерская | 31 | 980 | 3 | кирпичный | уд. | 1975 |
| 8 | 19 | Средняя школа № 10 | ул. Сабирзянова | 9а | 1176 | 3 | кирпичный | хор. | 2000 |
| 9 | 20 | Школа-интернат № 1 | ул. Гайдара | 74 | 300 | 3 | кирпичный | уд. | 1960 |
| 10 | 21 | Школа-интернат № 2 | ул. Жигулевская | 2-а | 300 | 3 | кирпичный | уд. | 1960 |
| 11 | 22 | Детско-юношеская спортивная школа | ул. Отрадная | 7 | по назначению | 1 | кирпичный | уд. | 1971 |
| 12 | 23 | Самарский колледж сервиса | ул. Комсомольская | 10 | 560 | 3 | кирпичный | уд. | 1958 |
| 13 | 24 | Центр внешкольного дополнительного образования | ул. Ленина | 62а | по назначению | 2 | кирпичный | уд. | 1967 |
| 14 | 25 | СЮТ (станция юных техников) | ул. Советская | 24 | по назначению | 1 | шлакоблоки | уд. | 1955 |
| 15 | 26 | Учебный центр «Юкос» | ул. Сабирзянова | 22а |  |  | кирпичный | хор. | 1987 |
| 16 | 27 | Учебный комбинат | Пр.2-й Школьная | 32 |  | 1 | кирпичный | уд. | реконстр. |
| 17 | 28 | Профессиональное училище №31 (ПУ-31) | ул. Первомайская | 35 | 500 | 2 | кирпичный | уд. | 1955 |
| 18 | 29 | Отрадненский нефтяной техникум | ул. Первомайская | 33 | 780 | 4 | кирпичный | уд. | 1972 |
| 19 | 30 | Самарский институт экономики и управления | ул. Первомайская | 33 |  |  |  |  |  |
| 20 | 31 | Самарский Государственный Технический Университет | ул. Первомайская | 33 |  |  |  |  |  |
| 21 | 32 | ДОСААФ | ул. Советская | 19 |  |  |  |  |  |

II. Учреждения здравоохранения, социального обеспечения,

спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

1. Учреждения здравоохранения

| №№ пп | № по ГП | Наименование | Улица | № дома | Мощность | Этажность | Материал | Состояние | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 1 | Взрослая поликлиника | ул. Победы | 32 | 581 пос./см. | 3 | кирпичный | уд. |  |
| 2 | 2 | Стоматология | ул. Первомайская | 25б | 214 пос./см. | встроен. | панельный | уд. |  |
| 3 | 3 | ООО «КДМЦ» аптека №3 | ул. Буровиков | 34 | 48 м² | 3 |  | уд. |  |
| 4 | 4 | Клинико-диагностическая лаборатория | ул. Пионерская | 8а |  | 2 | кирпичный | уд. |  |
| 5 | 5 | Амбулатория | ул. Пионерская | 33 | 35 пос/см. | встроен. | панельный | уд. |  |
| 6 | 6 | Детская молочная кухня | ул. Пионерская | 29 |  | встроен. | кирпичный | уд. |  |
| 7 | 7 | МУ «Отрадненская горбольница» | ул. Ленина | 61 | 229 коек | 2 | кирпичный | уд. |  |
| 8 | 8 | ГУП «Аптека №132» | ул. Победы | 7а | 79,6 м² | встроен. | кирпичный | уд. |  |
| 9 | 9 | ГУП «Аптека №132» | ул. Гайдара | 60а | 83,9 м² | встроен. | кирпичный | уд. |  |
| 10 | 10 | ГУП «Аптека №132», оптика | ул. Советская | 94 | 37,5 м² | встроен. | панельный | уд. |  |
| 11 | 11 | ГУП «Аптека №132» | ул. Советская | 22 | 47,0 м² | 2 | кирпичный | уд. |  |
| 12 | 12 | ООО «Имплозия», аптека | ул. Первомайская | 37 | 61,8 м² | встроен. | кирпичный | уд. |  |
| 13 | 13 | ОАО «Виола», аптека | ул. Сабирзянова | 9 | 79,3 м² | встроен. | панельный | уд. |  |
| 14 | 14 | ООО «Эликсир», аптека | ул. Физкультурников | 37 | 15,1 м² | встроен. | кирпичный | уд. |  |
| 15 | 15 | ООО «Фарм-Альянс» (аптека №14) | ул. Гайдара | 39 | 35,5 м² | встроен. | кирпичный | уд. |  |
| 16 | 16 | Городской противотуберкулезный диспансер. Лаборатория | ул. Советская | 8 | 75 коек | 2 | кирпичный | уд. |  |
| 17 | 17 | Детская поликлиника | ул. Сабирзянова | 21 |  | 3-4 |  | новая |  |
| 18 | 18 | Профилакторий «Нефтяник» | ул. Гагарина | 32 |  |  |  | уд. |  |
| 19 | 19 | Лечебно-диагностический центр. | ул. Нефтянников | 41 | частная | 2 | щитовой обложен кирпичом | уд. |  |
| 20 | 20 | МУ «ОГБ» аптечный киоск | ул. Ленина | 61 | 14 м² |  |  |  |  |
| 21 | 21 | ООО «Стомадент» | ул. Физкультурников | 18 |  |  |  |  |  |
| 22 | 22 | ООО «Рона» аптека «Вита» | ул. Советская | 95 | 100 м² |  |  |  |  |
| 23 | 23 | МУ «ОГБ» аптечный киоск | ул. Победы | 32 | 63,5 м² |  |  |  |  |
| 24 | 24 | ООО «Рай» аптека | ул. Ленина | 11 | 49,5 м² |  |  |  |  |
| 25 | 25 | Стоматология «Дента» | ул. Ленина | 6 |  |  |  |  |  |
| 26 | 26 | Оздоровительный лагерь «Остров детства» |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 27 | ООО «Имплозия», аптека | ул. Первомайская |  | 62,4 м2 |  |  |  |  |

2. Учреждения социального обеспечения

| №по ГП | № пп | Наименование | Улица | № дома | Мощность | Этажность | Материал | Состояние | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| 1 | 27 | Управление социальной защиты населения | ул. Комсомольская | 5 | 30 чел. | 2 | кирпичный | уд. |  |
| 2 | 28 | Центр социального обслуживания | ул. Ленина | 41а | 159 чел. | 2 | кирпичный | уд. |  |
| 3 | 29 | Пансионат для ветеранов войны и труда | ул. Нефтянников | 65 | 60 коек | 2 | кирпичный | хор. | 2000г. |
| 4 | 30 | Пансионат для ветеранов войны и труда | ул. Молодогвардейская | 16 | 25 коек | 2 | кирпичный | уд. |  |
| 5 | 31 | Отрадненский филиал территориального фонда обязательного медицинского страхования и Отрадненский фонд жилья и ипотеки | ул. Сабирзянова | 18 |  |  |  |  |  |
| 6 | 32 | Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Огонек» | ул. Гайдара | 59а | 25 пос/смену | 2 | кирпичный | уд. |  |
| 7 | 33 | Центр медико-социально-педагогической реабилитации для детей «Радуга» | ул. Ленина | 15 | 30 пос/смену | 2 | кирпичный | уд. |  |

3. Спортивные и физкультурно – оздоровительные сооружения

| №по ГП | № пп | Наименование | Улица | № дома | Мощность | Этажность | Материал | Состояние | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| 1 | 34 | МУ Стадион «Нефтяник» | ул. Гагарина | 50 | 8 га 55 чел./час | 1 | кирпич, бетон, металл | уд. | 1961 |
| 2 | 35 | МУ «Спортивно-оздоровительный комплекс» | ул. Мичурина | 34 | 976,6 м2 93 чел./час | 2 | кирпич, металл | уд. | 1989 |
| 3 | 36 | МУ «Спортивный комплекс «Шанс» | ул. Центральная | 1 | 1049,1 м2 90 чел./час | 2 | кирпич | уд. | 1990 |
| 4 | 37 | Спортивный зал ДЮСШ УО | ул. Отрадная | 7а | 648 м2 45 чел./час | 1 | кирпич | уд. | 1970 |
| 5 | 38 | Комплексная спортивная площадка «Олимпия» | Ул. Буровиков | 34 | 2,8 га 45 чел/час | 1 | кирпич | уд. | 1959 |
| 6 | 39 | Спортивный зал ДЮСШ УО | ул. Советская | 24 | 162 м2 25 чел./час | 1 | кирпич, бетон | уд. | 1957 |
| 7 | 40 | Спортивный зал при школе №2 | ул. Советская | 48 | 0,02 га 30 чел./час | 1 | кирпич, бетон | уд. | 1998 |
| 8 | 41 | Спорткомплекс. Бассейн | ул. Мичурина | 34а | 75 м2 16 чел./час | 2 | кирпич, металл | уд. | 1989 |

III. Учреждения культуры и искусства

| №по ГП | № пп | Наименование | Улица | № дома | Мощность | Этажность | Материал | Состояние | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 1 | Центральная библиотека | ул. Сабирзянова | 10 | 488 м2 32 места | (встроен помещение) | панельн. | уд. |  |
| 2 | 2 | Библиотека-филиал №1 | ул. Советская | 91 | 173 м2 20 мест | (встроен помещение) |  | уд. |  |
| 3 | 3 | Библиотека-филиал №2 | ул. Ленина | 48 | 356 м2 20 мест | (встроен помещение) | панельн. | уд. |  |
| 4 | 4 | Библиотека семейного чтения | ул. Победы | 15 | 440 м2 50 мест | (встроен помещение) | панельн. | уд. |  |
| 5 | 5 | Клуб «Юность» | ул. Советская | 88 | 300 мест | 1 | кирпич | уд. | 1987 |
| 6 | 6 | ДК «Россия» | ул. Первомайская | 28 | 927 мест | 2 | кирпич | уд. | 1972 |
| 7 | 7 | Детская художественная школа | ул. Гайдара | 49 | 170 мест | 2 | кирпич | уд. |  |
| 8 | 8 | Детская школа искусств | ул. Первомайская | 32 | 460 мест | 2 | кирпич | Уд. | 1983 |
| 9 | 9 | Досуговый центр | ул. Гагарина | 54 | 35 мест | 2 | блоч. | уд. | 1997 |
| 10 | 10 | «Дом молодежи» | ул. Первомайская | 25 | 400 мест | 2 | кирпич, бетон, дерево | уд. | 1958 |
| 11 | 11 | Парк культуры и отдыха | ул. Гагарина | 54 | 14 га |  |  |  |  |

IV. Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

1. Предприятия торговли

| № по ГП | № пп | Наименование | Улица | № дома | Мощность, м2торг.площ. | Этажность | Материал | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 1 | ООО "Синтосвет" магазин "СтройМастер" | ул. Победы | 7а | 199,6 м. кв | 1 | кирпич. |  |
| 2 | 2 | ЧП Миронова Л. В. магазин "Уют" | ул. Ленинградская | 43 | 495,5 м.кв. | 1 (встроенное помещение) | панельн. |  |
| 3 | 3 | ООО "Копейка", магазин "Северный" | ул. 1-ый Северный проезд | За | 108,5 м.кв. | 1 | кирпич. |  |
| 4 | 4 | ООО "Копейка", магазин "Подгорный" | ул. Победы | 18 | 455,7 м.кв. | 1 | шлако-блоки |  |
| 5 | 5 | ООО "Копейка", торговый центр "Копейка" | ул.Нефтянников | 90а | 1807,71 м.кв. | 1 | ангар |  |
| 6 | 6 | ООО "Копейка", магазин "Табак" | ул.Нефтянников | 90 | 20 м.кв. | 1 | кирпич. |  |
| 7 | 7 | ООО "Имидж" магазин "Аведа" | ул.Ленина | 18а | 50 м.кв. |  |  | непрод. |
| 8 | 8 | ООО "Кулинария" магазин "Кулинария" | ул. Советская | 68 | 40,1 м.кв. | 4эт.(встроен. помещение) | панельн. |  |
| 9 | 9 | МПТО "Молоко", магазин "Молоко №7" | ул.Сабирзянова | 11 | 59,7 м. кв | 5эт(встроен.помещение) |  |  |
| 10 | 10 | ООО "Копейка", магазин "Ладья" | ул.Ленина | 27 | 166,7 м.кв. | 1 | кирпич |  |
| 11 | 11 | ИП Богданова З.И. магазин "Свет" | ул. Пионерская | 12 | 43,З м. кв. | 4эт.(встроен. помещение) | кирпич. |  |
| 12 | 12 | МПТО "Молоко", магазин "Молоко №46" | ул.Ленина | 22 | 62,1 м.кв | 5эт.(встроен.помещение) | панельн. |  |
| 13 | 13 | ООО "Спарта", магазин "Спартак №1" | ул.Сабирзянова | 24 | 631,3 м.кв. | 5(встроен. помещение) |  |  |
| 14 | 14 | ООО "Спарта", магазин "Спартак №2" | ул.Ленина | 28 | 293 м.кв. | 5(встроен. помещение) |  |  |
| 15 | 15 | ООО "Спарта", магазин "Спартак №3" | ул. Ленинград екая | 26 | 135,1 м.кв. | 5(встроен. помещение) | кирпич |  |
| 16 | 16 | ООО "Спарта", торговый центр"Спартак" | ул.Гайдара | 35 | 276,4 м кв |  |  |  |
| 17 | 17 | ООО "Русская тройка" магазин "Рыбное место" | ул.Ленина | 22 | 62,1 м.кв. | 5(встроен. помещение) |  |  |
| 18 | 18 | ИП Шептухин В. В. ТЦ "Ника" | ул. Буровиков | 24 | 160, 5 м.кв. | 2 | кирпич |  |
| 19 | 19 | ООО "Гранит", магазин "Эльдорадо" | ул. Первомайская | 2 | 522 м.кв. | 2 | кирпич |  |
| 20 | 20 | ООО "Мир мебели", магазин "Халява" | ул. Победы | О5.фев | 69 м.кв. | 1 | кирпич |  |
| 21 | 21 | ИП Осадчая Т.Д. магазин "Сказка" | ул. Отрадная | 24а | 90 м кв. | 1 | кирпич |  |
| 22 | 22 | ИП Осадчая Т.Д., магазин "ЭлектроЛюкс" | ул. Отрадная | 27 | 49,3 м.кв. | 1 | кирпич |  |
| 23 | 23 | ООО ТД "Хлеб", магазин №23 | ул.Ленина | 28 | 49,5 м. кв | 5эт.(встроен.помещение) | панельн. |  |
| 24 | 24 | ООО "Скат-2" магазин "Скат" (модуль) | ул.Сабирзянова | 7а | 15 м.кв. | 1 | модуль |  |
| 25 | 25 | ООО ТД "Хлеб", магазин №38 | ул. Отрадная | 4 | 42,2 м.кв | 4эт.(встроен. помещение) | панельн. |  |
| 26 | 26 | ООО "Маяк", магазин "Маяк" | ул. Победы | 5, корп.2 | 132,4 м.кв |  |  |  |
| 27 | 27 | ООО "Май", магазин "Маяк" | ул. Победы | 7 | 188,9 м.кв | 1 | кирпич. |  |
| 28 | 28 | ООО "Бриз", магазин "Маяк" | ул. Зои Космодемьянской | 37 | 99,9 м.кв | 2(встроен. помещение) | кирпич. |  |
| 29 | 29 | ООО "Маяк", магазин "Маяк" | ул.Отрадная | 18 | 43,2 м. кв | 5(встроен. помещение) | панельн. |  |
| 30 | 30 | Магазин "Уют" | ул. Зои Космодемьянской | 39 | 68,6 м. кв | встроенное помещение | щлакоблоки |  |
| 31 | 31 | ООО "Элита" магазин "Грош" | ул. Первомайская | 55а | 54,6 м. кв | 9эт.(встрон. помещение) |  |  |
| 32 | 32 | ООО "Игуана-3 магазин "Игуана"" | ул. Советская | 94 | 45,6 м. кв | 5(встроен. помещение) | панельн. |  |
| 33 | 33 | ООО "Скат-2" магазин "Скат" | ул. Победы | 15 | 44,4 м. кв | 4(встроен. помещение) | панельн. |  |
| 34 | 34 | ООО "Вента", магазин "Арбат" | ул. Советская | 94 | 151,2 м.кв. | 5(встроен. помещение) | панельн. |  |
| 35 | 35 | ИП Волкова Н.Н., магазин "Хозяюшка" | ул. Победы | 42 | 321,3 м.кв | 2(встроен. помещение) | шлакоблоки |  |
| 36 | 36 | ООО Торговый дом "Орион", магазин "Орион" | ул.Гайдара | 43 | 41,4 м кв. | 4(встроен. помещение) | кирпич. |  |
| 37 | 37 | ООО "Для Вас" Торговый центр "Для Вас" | ул.Орлова | 14 | 87,2 м. кв | 1 | кирпич |  |
| 38 | 38 | ООО ф. "Визит", магазин "Визит" | ул.Сабирзянова | 11 | 559,4 м.кв. | 5(встроен. помещение) | панельн. |  |
| 39 | 39 | ООО "Мир мебели" магазин "Мебель" | ул. Советская | 72 | 240,8 м.кв. | 2 |  |  |
| 40 | 40 | ООО "Весна" магазин "Соната" | ул.Сабирзянова | 10 | 75,7 м.кв. | 5(встроен. помещение) | панельн. | продтовары |
| 41 | 41 | ООО "Русская тройка", магазин "Тройка" | ул.Ленина | 22 | 498,9 м.кв. | 5(встроен. помещение) | панельн. | смеш. |
| 42 | 42 | АО "Медтехника" | ул. Физкультурная | 37 | 18,1 м.кв | 2(встроен. помещение) | шлакоблоки | непрод. |
| 43 | 43 | ООО "Продтовары", магазин №47 | ул. Первомайская | 42 | 304,4 м.кв. | 5(встроен. помещение) | панельн. |  |
| 44 | 44 | ООО "Продтовары", магазин №53 | ул.Сабирзянова | 30 | 240,1 м.кв | 1 (пристрой) | кирпич |  |
| 45 | 45 | ЗАО "Тандер", магазин "Магнит" | ул. Советская | 82 | 275, 7 м. кв | 5(встроен. помещение) | панельн. |  |
| 46 | 46 | ООО "Продтовары", магазин №29 | ул.Гайдара | 49 | 185,5 м кв. | 2(встроен. помещение) | кирпич |  |
| 47 | 47 | ООО "Продтовары", магазин №39 | ул. Победы | 17 | 419,4 м.кв. | 2 | кирпич |  |
| 48 | 48 | ООО "Авто-Лидер" магазин "АвтоМотоВело" | ул. Центральная | 8 | 91,5 м кв. | 2 | кирпич |  |
| 49 | 49 | ООО "Озон", магазин Жигулевского водочного завода | ул.Ленина | 11 | 80,0 м.кв | 2(встроен. помещение) | кирпич | продов. |
| 50 | 50 | Магазин "Волжанка" | ул.Гагарина | 47 | 28 м кв. | 5(встроен. помещение) | кирпич. |  |
| 51 | 51 | ИП Курбатова С.Д. магазин "Восход" | ул. Отрадная | 5 | 39 м.кв. | 4(встроен. помещение) | панельн. | продов. |
| 52 | 52 | ИП магазин "Купаты" (модуль) | ул. Железнодорожная/ул. Центральная |  | 68,9 м кв. |  |  |  |
| 53 | 53 | Отрадненский рынок | ул. Первомайская | 2 |  |  |  |  |
| 54 | 54 | ООО ТД "Хлеб", магазин №25 | ул. Гайдара | 41 | 42,0 м.кв. | 4эт.(встроен. помещение) | кирпич. |  |
| 55 | 55 | ООО ТД "Хлеб", магазин №27 | ул. Пионерская | 14 | 39,0 м.кв | 4эт.(встроен. помещение) | панельн. |  |
| 56 | 56 | ООО "Альфа" магазин "Гурман" | ул. Победы | 05.фев | 65,0 м.кв | 5(встроен. помещение) |  | продов. |
| 57 | 57 | ООО ТД "Хлеб" магазин №52 | ул. Пионерская | 33 | 36 м.кв. |  |  |  |
| 58 | 58 | Магазин "Витязь" | ул.Нефтяников | 47 | 22,1 м.кв | 1 | кирпич. |  |
| 59 | 59 | ООО ТД "Хлеб", магазин №43 | ул. Первомайская | 37 | 78 м.кв. | 5эт.(встроенпомещение) | панельн. |  |
| 60 | 60 | ООО "VIP-мастер", магазин "Гармония" | ул. Физкультурников | 2а | 140 м.кв. |  |  |  |
| 61 | 61 | ООО "Донат", магазин "Надежда" | ул.Гайдара | 606 | 39,9 м.кв. | 5(встроен. помещение) | панельн. | непрод. |
| 62 | 62 | ООО "Юлия" магазин "Крошечка-Хаврошечка" | ул. Советская | 82 | 214,2 м.кв. | 5(встроен.помещение) | панельн. | продов. |
| 63 | 63 | ИП Дарьина В.А. магазин "Парус" | ул. Советская | 94 | 57,7 м.кв | 5(встроен. помещение) | панельн. | продов. |
| 64 | 64 | ИП Быднова ТА, магазин "Парус" | ул.Советская | корпус 1 | 55,3 м.кв | 5(встроен. помещение) | панельн. | продов. |
| 65 | 65 | ООО "Фэнси", магазин "Продукты" | ул.Ленина | 41 | 22,7 м.кв | 2(встроен. помещение) | шлакоблоки | продов. |
| 66 | 66 | ООО "Антарес" магазин "Антарес" | yri. Отрадная | 3 | 39,7 м.кв. | 5(встроен. помещение) |  | непрод. |
| 67 | 67 | МП магазин №13 "Мебель" | ул.Ленина | 62 | 76,2 м кв. |  |  |  |
| 68 | 68 | ООО "Находка", магазин "Книги" | ул.Гайдара | 60а | 120,6м. кв | 4(встроен. помещение) | кирпич. | непрод. |
| 69 | 69 | Магазин "Хозяюшка" | ул. Победы | 42 | 36,9 м.кв | 2(встроен. помещение) | шлакоблоки | непрод. |
| 70 | 70 | ООО "Агроторг-Самара", супермаркет эконом-класса "Пятерочка" | ул.Гайдара | 54 | 400 м.кв. | 2(встроен. помещение) | кирпич. | продов. |
| 71 | 71 | ООО "Метида", магазин "Книги" | ул. Первомайская | 37 | 163,1 м.кв. | 5(встроен. помещение) | кирпич. | смешан. |
| 72 | 72 | ООО "Диана", магазин "Березка" | ул. Победы | 15 | 26,9 м. кв | 4(встроен. помещение) | панельн. | непрод. |
| 73 | 73 | ИП Ломакина Н.А. магазин "Олимп" | ул. Гагарина (павильон у центрального входа стадиона "Нефтяник") |  | 32,0 м. кв | 1 | кирпич. | непрод. |
| 74 | 74 | ООО "Здоровье" "Молоко-пункт" | ул. Буровиков | 34 | 23,8 м.кв. | 1 | кирпич. | продов. |
| 75 | 75 | ИП Ильина О. Б. магазин "Оргтехника-Сервис" | ул.Сабирзянова | 7 | 20,7 м.кв | 5эт.(встроен.помещение) | панельн. | непрод. |
| 76 | 76 | ООО ТД "Хлеб" магазин №1 | ул.Ленина | 54 | 60,0 м.кв | 1 | модуль | продов. |
| 77 | 77 | Магазин "Фрукты-овощи" | ул. Пионерская | 18 |  |  |  |  |
| 78 | 78 | ИП Гребнева Е.Ю., магазин "Наше золото" | ул. Отрадная | 19 | 48 м.кв. | 5(встроен. помещение) | панельн. | непрод. |
| 79 | 79 | ИП Мозговой И.М., павильон "Фортуна" | ул.Гагарина (павильон у центр, входа стадиона "Нефтяник)" |  | 32,0 м. кв | 1 | кирпич |  |
| 80 | 80 | ИП Ширшов Ю.В. Торговый центр "Росток" | ул. Победы | 42 | 112,6 м. кв | 2(встроен. помещение) | шлакоблоки | непрод. |
| 81 | 81 | ООО ТД "Хлеб", магазин №16 | ул.Ленина | 10 | 60,9 м.кв | 5эт.(встроен. помещение) |  |  |
| 82 | 82 | ООО "Элита", магазин "Эрмий" | ул. Комсомольская | 9 | 56,2 м.кв. | 2(встроен. помещение) | шлакоблоки | продов. |
| 83 | 83 | ИП Костин Г.Н., магазин "Ассорти" | ул. Физкультурников | 14 | 31,0 м.кв |  |  | продов. |
| 84 | 84 | ООО "Магазин Северный" магазин "Лесовичок" | ул.Ленина | 4 | 142,3 м.кв. |  |  | непрод. |
| 85 | 85 | ООО "Мир мебели" магазин "Мебель" | ул. Советская | 72 | 539,4 м.кв. | 5 эт. (встроенное помещение) |  |  |
| 86 | 86 | ООО "Копейка", Торговый центр "Кристалл" | ул.Орлова | 14 | 1267,23 кв.м. |  |  |  |
| 87 | 87 | ИП Абрашкин Д.В., магазин "Автозапчасти" | ул. Центральная | 8 | 22,1 м кв. | 2 | кирпич |  |
| 88 | 88 | ООО "Фрукт-Тайм", оптовая продажа фруктов, овощей | ул. Советская | 5 | 80 м кв. |  |  |  |
| 89 | 89 | ООО "Солнечный знак", м-н "Оптима" | ул. Советская | 103 | 20 м кв. |  |  |  |
| 90 | 90 | ИП Антонова М. магазин "Продукты у Марины" | ул. Физкультурников | 43 | 26,6 м кв. |  |  |  |
| 91 | 91 | ИП Ашихмина Л.А., магазин "Маркер" | ул. Сабирзянова | 9 | 20 м кв. |  |  |  |
| 92 | 92 | ООО "Стройсервис" ТД "Восточный" | ул. Советская | 103 | 170 м кв. |  |  |  |
| 93 | 93 | OOO "Мир техники", магазин "Сателит" | ул. Центральная | 8 |  |  |  |  |
| 94 | 94 | ИП Барковский В. И., магазин | ул. Комсомольская | 9 | 22,8 м.кв. |  |  |  |
| 95 | 95 | ООО "Скат", магазин "1000 мелочей" | ул. Физкультурников | 18 | 100 м. кв. |  |  |  |
| 96 | 96 | ООО "Александр", павильон "Александр" | ул. Красноармейская | 25 | 66 м.кв. |  |  |  |
| 97 | 97 | ООО "Весна", магазин "У Иваныча" | ул. Луговая | 14 | 54 м.кв. |  |  |  |
| 98 | 98 | ИП Курбатова С.Д. павильон "Смак" | ул. Железнодорожная, район автовокзала |  | 44,2 м кв. |  |  |  |
| 99 | 99 | ООО "Элита" магазин "Грош-2" | ул. Гайдара | 54 | 85 м.кв. |  |  |  |
| 100 | 100 | Киоск "Арго" | ул.Гайдара | 35 | 8,0 м. кв | киоск |  | продов. |
| 101 | 101 | ООО ТД "Спартак" магазин "Спартак" | ул. Первомайская | 2 | 34,2 м.кв. |  |  |  |
| 102 | 102 | ООО "Копейка" магазин "Пятачок" | ул. Первомайская | 2 | 84,6 м.кв. |  |  |  |
| 103 | 103 | ООО ф. "Визит" магазин "Пирамида" | ул. Первомайская | 2 | 100 м.кв. |  |  |  |
| 104 | 104 | ООО "Весна" магазин "Тополек" | ул.Нефтянников | 30 | 60 м.кв. |  |  |  |
| 105 | 105 | ООО "Норма" магазин "Два гнома" | ул. Первомайский переулок |  | 31,7 м.кв. |  |  |  |
| 106 | 106 | ООО "Альфа", павильон "Садко" | ул. Победы/ул. Гагарина |  | 21,3 м кв. |  |  |  |
| 107 | 107 | ООО "Садко", магазин "Садко" | ул. Победы/ул. Гагарина |  | 103,8 м кв. |  |  |  |
| 108 | 108 | Магазин | ул. Целинная | 6а |  |  |  |  |
| 109 | 109 | Магазин | ул. Колхозная |  |  |  |  |  |
| 110 | 110 | Магазин | 1-й Северный проезд | 3 |  |  |  |  |
| 111 | 111 | Магазин | ул. Сабирзянова | 20 |  |  |  |  |
| 112 | 112 | Магазин | ул. Орлова/ Певромайская |  |  |  |  |  |
| 113 | 113 | ООО ТД «Хлеб" магазин "Каравай" | ул. Советская | 95 | 139 м.кв. |  |  |  |
| 114 | 114 | ИП Бешенов П. В. магазин "Апельсин" | ул. Гайдара | 43 | 33 м.кв. |  |  |  |
| 115 | 115 | ИП Ястребов С. В., магазин "Одежда для окон" | ул. Гайдара | 43 | 37 м кв. |  |  |  |
| 116 | 116 | ИП Богданова З.И. магазин "Свет" | ул. Пионерская | 12 | 43,3 м.кв. |  |  |  |
| 117 | 117 | ИП Бортник В. П. магазин "Формула-1" | ул. Железнодорожная | 59 | 65 м.кв. |  |  |  |
| 118 | 118 | ООО "Старт-Стройматериалы" магазин "Автозапчасти" | ул. Центральная | 6 | 31 м.кв. |  |  |  |
| 119 | 119 | ИП Будчан И. Б., магазин "Комиссионные товары" | ул. Советская | 94 | 89,1 м.кв. |  |  |  |
| 120 | 120 | ООО "Веко" магазин "Жигули" | ул. Жигулевская | 27а | 78 |  |  |  |
| 121 | 121 | ООО "Три звезды" магазин "Мир мебели" | ул. Советская | 103 | 310 м.кв. |  |  |  |
| 122 | 122 | ООО "Фабрика пищевых продуктов "Отрадненская", оптовая база "Исток" | ул. Советская | 105 | 100 м.кв. |  |  |  |
| 123 | 123 | ИП Втулкина Т. В. магазин "Клубничка" | ул. Пионерская | 16 |  |  |  |  |
| 124 | 124 | ИП Вечканов О. Г. магазин "Мясные деликатесы" | ул. Пионерская | 14 | 30 м.кв. |  |  |  |
| 125 | 125 | ООО "Скат" ТЦ "Империя" | ул. Новокуйбышевская | 24 | 1181,4 м.кв. |  |  |  |
| 126 | 126 | ИП Голубятников А.Н. ТЦ "Стиль" | ул. Первомайская | 53 | 43 м.кв. |  |  |  |
| 127 | 127 | ИП Гудков В. П., магазин "Школьник" | ул. Комсомольская | 9 | 22,8 м.кв. |  |  |  |
| 128 | 128 | ООО "Норма" магазин "Гном" (модуль) | ул. Ленина | район бани | 26,3 м кв. |  |  |  |
| 129 | 129 | ИП Шайзурова Л.А., магазин "Двери" | ул. Орлова | 18 | 14 м кв. |  |  |  |
| 130 | 130 | ООО ТД "Хлеб" магазин №1 | ул. Ленина | 54 | 60 м кв. |  |  |  |
| 131 | 131 | ООО "Тепломонтаж" магазин "Строитель" | ул. Отрадная | 11 | 22 м кв. |  |  |  |
| 132 | 132 | ООО "Александр", павильон "Александр" | ул. Рабочая, район ТП |  | 66,77 м.кв. |  |  |  |
| 133 | 133 | ИП Щанькин Н.В., магазин "Реал-Авто" | ул. Советская | 19а | 97,4 м кв. |  |  |  |
| 134 | 134 | ООО "XXI век" магазин "Диалект" | ул. Советская | 103 | 25 м кв. |  |  |  |
| 135 | 135 | ООО ТД "Еврострой", магазин "Строй материалы" | ул. Советская | 105 | 720 м.кв. |  |  |  |
| 136 | 136 | ООО "Националь" магазин "Садко" | ул. Буровиков | 24 | 28,3 м.кв. |  |  |  |
| 137 | 137 | ИП Темлянцева Л.А., магазин "Ладушка" | ул. Комсомольская | 9 | 13 м кв. |  |  |  |
| 138 | 138 | ИП Карпушин B.C., магазин "Нофелет" | ул. Советская | 95 | 23 м.кв. |  |  |  |
| 139 | 139 | ООО "Алекс", магазин "Обувь" | ул. Победы | 1-а, 1 | 30 м.кв. |  |  |  |
| 140 | 140 | ИП Кожуков В.Ю., магазин "Стройматериалы" | ул. Советская | 19 | 24 м.кв. |  |  |  |
| 141 | 141 | ООО "Вера", магазин "Мебель" | ул. Комсомольская | 7 | 56,5 м.кв. |  |  |  |
| 142 | 142 | ООО "Альянс", оптовый склад | ул. Гайдара | 49 | 207 м.кв. |  |  |  |
| 143 | 143 | ИП Коновалова М.В., магазин "Цветы" | ул. Пионерская | 12 | 52 м.кв. |  |  |  |
| 144 | 144 | ИП Кормилина Е.В., минимаг "Продукты" | ул. Железнодорожная | 24 | 5 м.кв. |  |  |  |
| 145 | 145 | ИП Королева, магазин "Дальний кордон" | ул. Советская | 19 | 50 м кв. |  |  |  |
| 146 | 146 | ИП Королева, магазин "Арсенал" | ул. Комсомольская | 9а | 50 м кв. |  |  |  |
| 147 | 147 | ИП Котова М.Р., магазин "Каприз" | ул. Советская | 72 | 57 м кв. |  |  |  |
| 148 | 148 | ООО "Багира" магазин "Багира" | ул. Советская | 103 | 69 м кв. |  |  |  |
| 149 | 149 | ОО ТД "Спартак" база | ул. Сабирзянова | 1 | 400 м кв. |  |  |  |
| 150 | 150 | ИП Кузьмин Н.В., магазин "Зоомир" | ул. Комсомольская | 7 | 40 м кв. |  |  |  |
| 151 | 151 | ООО "Лана" магазин "Алексеевский" | ул. Колхозная | 29 | 40 м кв. |  |  |  |
| 152 | 152 | ООО ф. "Визит" Салон "Золотая хризантема" | ул. Сабирзянова | 11 | 30 м кв. |  |  |  |
| 153 | 153 | ИП Курбатова С.Д., буфет | ул. Железнодорожная | 24 | 12 м кв. |  |  |  |
| 154 | 154 | ИП Лавров П. А., магазин "Деловая книга" | ул. Первомайская | 11 | 20 м кв. |  |  |  |
| 155 | 155 | ИП Маргарян B.C., магазин "Агат" | ул. Железнодорожная | 59 | 26 м кв. |  |  |  |
| 156 | 156 | ИП Миронова Л. В. магазин "Форма" | ул. Первомайская | 41 | 40,2 м кв. |  |  |  |
| 157 | 157 | ИП Морозова Н.И. магазин "Белье" | ул. Пионерская | 12 | 55 м кв. |  |  |  |
| 158 | 158 | ООО "АББат СТ" магазин "Рубль бум" | ул. Гайдара | 41 | 103 м кв. |  |  |  |
| 159 | 159 | ООО "Мир мебели" магазин "Мебель" | ул. Первомайская | 37 | 130 м кв. |  |  |  |
| 160 | 160 | ИП Мухамадиева P.M. магазин "Мебель" | ул. Отрадная | 11 | 85 м кв. |  |  |  |
| 161 | 161 | OOO "Копейка" магазин №2 "Продукты" | ул. Железнодорожная | 56 | 48,9 м кв. |  |  |  |
| 162 | 162 | OOO "Копейка" магазин "Автозапчасти" | ул. Железнодорожная | 56 | 60,6 м кв. |  |  |  |
| 163 | 163 | ООО "Копейка" магазин "Стройматериалы" | ул. Нефтяников | 90 | 376,1 м кв. |  |  |  |
| 164 | 164 | ООО "Стройдом" магазин "Стройдом" | ул. Нефтяников | 90 | 867,65 м кв. |  |  |  |
| 165 | 165 | ООО "Копейка" магазин "Экспресс" | ул. Железнодорожная | ж/д вокзал | 20 м кв. |  |  |  |
| 166 | 166 | ООО "Копейка" павильон "Самторг" | ул. Орлова | 7 | 74,5 м кв. |  |  |  |
| 167 | 167 | ООО "Копейка" магазин "Спутник" | ул. Буровиков | 7 | 130,4 м кв. |  |  |  |
| 168 | 168 | ООО "Копейка" магазин "Лесовичок" | ул. Ленина | 4 | 263,3 м кв. |  |  |  |
| 169 | 169 | ИП Осадчая Т.А. магазин "Купаты" (модуль) | Ул. Сабирзянова/ул. Первомайская |  | 56,6 м кв. |  |  |  |
| 170 | 170 | ИП Осадчая, магазин "Цветы" | ул. Отрадная | 24а | 52 м кв. |  |  |  |
| 171 | 171 | ИП Осадчая, магазин "Промтовары" | ул. Отрадная | 27 | 93,8 м кв. |  |  |  |
| 172 | 172 | ИП Осадчая, магазин "Автозапчасти" | ул. Новокуйбышевская | 25 | 159,8 м кв. |  |  |  |
| 173 | 173 | ИП Осадчая, магазин "Ткани" | ул. Физкультурников | 18 | 46,2 м кв. |  |  |  |
| 174 | 174 | ИП Осадчая, магазин "Обувь" | ул. Отрадная | 24а | 39,3 м кв. |  |  |  |
| 175 | 175 | ИП Осадчая, магазин "Эко-Текс" | ул. Отрадная | 27 | 44,6 м кв. |  |  |  |
| 176 | 176 | ИП Осадчая, магазин "Бытовая химия" | ул. Отрадная | 27 | 44 м кв. |  |  |  |
| 177 | 177 | ООО "Янтарь" ювелирный магазин "Янтарь" | ул. Пионерская | 10 | 27,4 м кв. |  |  |  |
| 178 | 178 | ИП Чернышев м-н "Диск-3" | ул. Школьная | 32 | 44,6 м кв. |  |  |  |
| 179 | 179 | ИП Помякушкина Т.В., магазин "Книги" | ул. Сабирзянова | 9 | 12,8 м кв. |  |  |  |
| 180 | 180 | ИП Пфау О.А., магазин "Дарья" | ул. Молодогвардейская | 19 | 50,8 м кв. |  |  |  |
| 181 | 181 | ООО меховая фирма "Отрада" магазин "Отрада" | ул. Советская | 93 | 216 м кв. |  |  |  |
| 182 | 182 | ОАО "Жигулевское пиво" пивная | ул. Первомайская | 42 | 30,7 м кв. |  |  |  |
| 183 | 183 | ИП Сергеева Н.Ф. магазин "Самарский" | ул. Ленинградская | 18 | 127,2 м кв. |  |  |  |
| 184 | 184 | ИП Симаков А.В., магазин "Кухни" | ул. Комсомольская | 7 | 35,3 м кв. |  |  |  |
| 185 | 185 | ООО "Мебельные решения" магазин "Мебельные решения" | ул. Советская | 92а-2 | 54 м кв. |  |  |  |
| 186 | 186 | ИП магазин "Мир игрушек Буратино" | ул. Гайдара | 43 | 38,9 м кв. |  |  |  |

2. Предприятия общественного питания

| № пп | № по ГП | Наименование | Улица | № дома | Мощность | Этажн. | Материал | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 187 | ИП кафе | ул. Первомайская | 2 | 47 м2 |  |  |  |
| 2 | 188 | ООО «Игуана №3» кафе-бар «Игуана» | ул. Центральная | 1 | 30 мест (63,1 м2) |  |  |  |
| 3 | 189 | ООО «БПО – Отрадный» столовая «Сервис-Центр» | ул. Сабирзянова | 22а | 191,9 м2 |  |  |  |
| 4 | 190 | ООО «Борское» кафе «Эдем» | ул. Орлова | 16 | 80 м² | 1 | кирпич | уд. |
| 5 | 191 | ООО «Весна» кафе «Собрание» | ул. Советская | 40 | 80 мест (484,4 м²) | 2 | кирпич | уд. |
| 6 | 192 | Кафе «Отрада» | ул. Ленина | 24 | 120 мест (290,44 м²) | 1 | кирпич | хор. |
| 7 | 193 | Кафе «Спутник» | ул. Железнодорожная | 59 | 150 м2 |  |  |  |
| 8 | 196 | ООО «Продтовары кафе» Кафе «У Кристины» | ул. Первомайская | 40а | 70 мест (150,3 м2) | Встроен. | кирпич | уд. |
| 9 | 197 | ИП «Маленькое кафе» | ул. Первомайская | 2в | 32 м² |  |  |  |
| 10 | 198 | ООО «Фенси» кафе «У фонтана» |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 199 | ООО «Националь» пиццерия | ул. Первомайская | 35 | 106,4 м² |  |  |  |
| 12 | 200 | ООО «Отрадный автотранс», столовая | ул. Центральная | 6 | 120 м2 |  |  |  |
| 13 | 201 | ООО «Здоровье» кафе «Для Вас» | ул. Орлова | 18 | 40 мест (72,2 м2) |  |  |  |
| 14 | 202 | ОАО «Жигулевское пиво» кафе-бар | ул. Первомайская | 42 | 90,4 м² |  |  |  |
| 15 | 203 | Кафе | Ул. Нефтяников | 90 |  |  |  |  |
| 16 | 204 | Кафе-бар «Жасмин» | ул. Центральная | 9 | 30 мест | 1 |  |  |
| 17 | 205 | Кафе «Тет-а-тет» | ул. Советская | 95 | 80 мест | 1 | кирпич | уд. |
| 18 | 206 | Кафе «Уют» | ул. Отрадная | 27 | 20 мест | 1 | кирпич | уд. |
| 19 | 207 | Кафе «Изба» | ул. Сабирзянова | 1 |  |  |  |  |

3. Предприятия бытового и коммунального обслуживания

| №№ пп | № по ГП | Наименование | Улица | № дома | Мощность | Этажн. | Материал | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| 1 | 208 | ООО «Чародейка» парикмахерская | ул. Победы | 7 | 7 кресел, 196,3 м² | встроен. |  |  |
| 2 | 209 | ООО «Имидж» парикмахерская | ул. Советская | 88а | 46 м² |  |  |  |
| 3 | 210 | ИП парикмахерская | ул. Советская | 94 | 24,9 м² |  |  |  |
| 4 | 211 | ИП парикмахерская «Салончик» | ул. Мичурина | 34 | 16,3 м² |  |  |  |
| 5 | 212 | МУП «Быт-сервис». Баня №1 | ул. Ленина | 86 | 50 мест 295 м2 | 1 | кирпич | уд. |
| 6 | 213 | МУП «Быт-сервис». Баня №2 | ул. Первомайская | 8а | 284 м² | 1 | кирпич | уд. |
| 7 | 214 | МУП «Быт-сервис». Прачечная | Ул. Школьная | 6 | 200 кг бел./см 382,7 м² | 1 |  |  |
| 8 | 215 | ИП «Салон красоты» | Ул. Ленина | 4 | 75,5 м² |  |  |  |
| 9 | 216 | ООО «Фея», парикмахерская | ул. Гайдара | 60 | 4 раб.места 160,7 м² | встроен. |  |  |
| 10 | 217 | ИП ателье «Сапожок» | ул. Победы | 5 корп. 2 | 1 раб.место, 57 м² | 1 | кирпич | уд. |
| 11 | 218 | ИП парикмахерская «Галатея» | ул. Комсомольская | 7 | 80 м² |  |  |  |
| 12 | 219 | ИП ателье «Леди экслюзив» | ул. Комсомольская | 7 | 19,3 м² |  |  |  |
| 13 | 220 | ИП парикмахерская «Стиль» | ул. Первомайская | 37 | 59,8 м² |  |  |  |
| 14 | 221 | ИП Ателье «Модница» | ул. Победы | 1 | 73,2 м² | встроен. | панельн. |  |
| 15 | 222 | Производственный кооператив «Сервис». Ателье. | ул. Молодогвардейская | 21 | 310 м² | 1 | щитов. | уд. |
| 16 | 223 | ООО «Новинка», ателье | ул. Гагарина | 47 | 52,5 м² |  |  |  |
| 17 | 224 | ООО «Борское», салон красоты «Эдем» | ул. Орлова | 16 | 146,4 м² |  |  |  |
| 18 | 225 | ИП Салон красоты «Окно в Париж» | ул. Физкультурников | 18 | 80 м² |  |  |  |
| 19 | 226 | ИП парикмахерская | ул. Первомайская | 55 | 13,3 м² | 1 |  |  |
| 20 | 227 | ИП парикмахерская | ул. Отрадная | 11 | 13 м² |  |  |  |
| 21 | 228 | ИП парикмахерская | ул. Советская | 12 | 95 м² |  |  |  |
| 22 | 229 | ИП парикмахерская | ул. Первомайская | 35 | 52 м² |  |  |  |
| 23 | 230 | ИП парикмахерская | ул. Первомайская | 17 | 27 м² |  |  |  |
| 24 | 231 | ИП парикмахерская | ул. Пионерская | 8 | 44,5 м² |  |  |  |
| 25 | 232 | «Захар- фото» | ул. Отрадная | 21 |  | встроен. | панельн. |  |
| 26 | 233 | ООО «Фотон» (Фото) | ул. Победы | 7 |  | встроен. | шлакоблоки |  |
| 27 | 234 | Горразнобыт (похоронное бюро) | ул. Советская | 3 |  | 1 |  |  |

V. Организации и учреждения управления, проектные организации,

предприятия связи

1. Организации и учреждения управления, проектные организации

| №№ пп | № по ГП | Наименование | Улица | № дома | Мощность, чел. | Этажн. | Материал | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 1 | Администрация города | ул. Отрадная | 15 | 68 | 3 | кирпич. | уд. |
| 2 | 2 | Управление образования Администрации города | ул. Комсомольская | 7 | 2 | 2 | кирпич. | уд. |
| 3 | 3 | Отдел архитектуры | ул. Ленина | 10 | 2 | 1 эт. 5-ти эт. дома | панельн. | хор. |
| 4 | 4 | БТИ | ул. Ленина | 10 | 20 |  | панельн. | хор. |
| 5 | 5 | Земельный комитет | ул. Ленина | 10 |  |  | панельн. | хор. |
| 6 | 6 | СЭС | ул. Первомайская | 20 | 49 | 2 | кирпич. | уд. |
| 7 | 7 | ГУЭС | ул. Отрадная | 14 | 145 | 3 | кирпич. | уд. |
| 8 | 8 | УП ЖКХ, архив | ул. Жигулевская | 31 | 1203 | 2 | кирпич. | уд. |
| 9 | 9 | Милиция | Ул. Физкультурная | 33 |  |  | кирпич. | хор. |
| 10 | 10 | Народный суд | ул. Советская | 38 | 827 | 2 | шлакоблоч. | уд. |
| 11 | 11 | Контора НГДУ | ул. Первомайская | 34 |  | 4 |  | хор. |
| 12 | 12 | Регистрационная палата | ул. Ленина | 3 |  | встроен. | панельн. | хор. |
| 13 | 13 | Горгаз | Транспортный проезд |  | 173 | 2 | кирпич | хор. |
| 14 | 14 | Управление налоговой полиции | ул. Советская | 18 |  | 2 | кирпич | уд. |
| 15 | 15 | Налоговая инспекция | ул. Сабирзянова | 3 |  | 3 | кирпич | хор. |
| 16 | 16 | УКС | ул. Первомайская | 53 |  | встроен. | панельн. | хор. |
| 17 | 17 | ГОРОНО | ул. Комсомольская | 7а |  |  |  |  |
| 18 | 18 | Редакция газеты «Рабочая Трибуна» | ул. Советская | 24 |  |  |  |  |
| 19 | 19 | Нотариальная контора | ул. Победы | 5а |  |  |  |  |
| 20 | 20 | Архивный отдел Администрации городского округа | Ул. Гайдара | 35 |  |  |  |  |
| 21 | 21 | Военный комиссариат г. Отрадный | ул. Отрадная | 9 |  |  |  |  |
| 22 | 22 | Отрадненский инспекторский отдел госуд. жилищной инспекции СО | ул. Отрадная | 9 |  |  |  |  |
| 23 | 23 | Налоговая инспекция | ул. Сабирзянова | 3 |  | 3 | кирпич | Хор. |
| 24 | 24 | Офис | ул. З.Космодемьянской | 7 |  | 1 |  |  |
| 25 | 25 | Офис | ул. Физкультурников |  |  | 1 |  |  |
| 26 | 26 | Административное здание | ул. Новокуйбышевская | 8 |  | 1 |  |  |
| 27 | 27 | Офис | ул. Спортивная | 6 |  | 1 |  |  |
| 28 | 28 | Офис | ул. Нефтяников | 28 |  | 1 |  |  |
| 29 | 29 | Офис | ул. Спортивная | 7 |  | 1 |  |  |
| 30 | 30 | Офис | ул. Советская | 1 |  | 1 |  |  |
| 31 | 31 | Административное здание НГДУ | ул. Советская | 5 |  | 1 |  |  |
| 32 | 32 | Офис | ул. Нефтяников | 39 |  | 1 |  |  |
| 33 | 33 | Административное здание | ул. Спортивная | 48а |  | 1 |  |  |
| 34 | 34 | ООО «Энергонефть-Самара» | ул. Спортивная | 48 |  | 1 |  |  |

2. Банки и предприятия связи

| №№ пп | № по ГП | Наименование | Улица | № дома | Мощность | Этажн. | Материал | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 35 | Расчетно - кассовый центр | ул. Сабирзянова | 22 |  | 2 | кирпич | хор. |
| 2 | 36 | Банк «Солидарность», филиал | ул. Советская | 89 |  | в 5 -эт.доме | панельн. | хор. |
| 3 | 37 | «Самараагробанк» | ул. Победы | 1а |  | в 9-эт. доме | панельн. | хор. |
| 4 | 38 | «Сбербанк» | ул. Первомайская | ЗОА |  | 2 | кирпич. |  |
| 5 | 39 | ГУФПС п/о №6 сбербанк, ЗАГС | ул. Сабирзянова | 7 |  |  |  |  |
| 6 | 40 | ГУФПС п/о №4 | ул. Ленина | 28 |  |  |  |  |
| 7 | 41 | ГУФПС п/о №2 | ул. Гайдара | 47 |  |  |  |  |
| 8 | 42 | ГУФПС п/о №5 | ул. Сабирзянова | 20 |  |  |  |  |
| 9 | 43 | ГУФПС п/о №3 | ул. Ленинградская | 43 |  | 5 эт. доме |  |  |
| 10 | 44 | ГУФПС п/о №1 | ул. 2-ой Школьный проезд | 21 |  |  |  |  |
| 11 | 45 | Дом связи | ул. Отрадная | 14 |  |  |  |  |
| 12 | 46 | АТС | ул. Советская | 86а |  |  |  |  |
| 13 | 47 | Сбербанк | ул. Пионерская | 25 |  |  |  |  |

VI. Учреждения жилищно – коммунального хозяйства

| № пп | № по ГП | Наименование | Улица | № дома | Мощность | Этажность | Материал | Состояние | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 1 | Пождепо | ул. Советская | 101 | 10 маш. | 2 | кирпич | хор. | 1999 |
| 2 | 2 | Гостиница | ул. Советская | 95 |  | 9 | кирпич | хор. |  |
| 3 | 3 | Автовокзал | ул. Железнодорожная | 24 | 50 | 1 | кирпич | уд. |  |
| 4 | 4 | Ж/д вокзал | ул.Железнодорожная |  | 200 | 1 | кирпич | уд. |  |
| 5 | 5 | ГУ Пожарная часть №92 | ул. Центральная | 4 |  | 1 | кирпич | уд. |  |

VII. Культовые сооружения

| № пп | № по ГП | Наименование | Улица | № дома | Мощность | Этажн. | Материал | Состояние | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 1 | Храмовый комплекс в г. Отрадном Богородице-Рождественской церкви | ул. Орлова/ ул. Первомайская |  |  |  | кирпичный | - | строится |
| 2 | 2 | Рождественско-православная русская церковь | ул. Нефтяников | 34 |  | 1 | шлакоблоч. | уд. |  |
| 3 | 3 | Храм - часовня | Южное кладбище |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4 | Методистская церковь | ул. Физкультурников | 8 |  | 1 | кирпичный | хор. |  |

## 4.3. Производственная и коммунально-складская зона

Производственная зона предназначена для размещения промышленных, сельскохозяйственных, коммунальных и складских объектов, обеспечивающих их функционирование объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов.

Основная часть промышленных предприятий расположена по обе стороны от железной дороги и в юго-западной части города.

В индустрии городского округа Отрадный ведущими отраслями промышленности являются нефтегазодобывающая промышленность, машиностроение, промышленность строительных материалов, легкая промышленность, транспортная отрасль.

Крупнейшими промышленными предприятиями города являются ЗАО «Отрадненский газоперерабатывающий завод», ОФ ЗАО «Сибирская сервисная компания», ЗАО  по производству напольных покрытий завод «Таркет»,  ОАО «ПСМ» (ОАО «Полимерстройматериалы»), СНП ОАО «СНГ» (НГДУ «Первомайнефть»).

На территории городского округа и прилегающего муниципального района Кинель-Черкассы интенсивно ведется добыча нефти и газа.

Доля промышленных предприятий города Отрадного составляет 2% из общего числа по Самарской области, они производят 3,3% объема промышленной продукции региона.

Размещение промышленных объектов позволяет выделить в городском округе Отрадный четыре основные  промзоны:

Промзона №1 расположена в южной и юго-восточной части г. о. Отрадный вдоль железной дороги. Общая площадь территории составляет 838,98 га. Непосредственное примыкание промзоны к железнодорожной станции создает удобные условия железнодорожного сообщения.

Промзона №1 включает предприятия:

- ООО «Отрада»

- ОГПЗ /погрузка серы ж/д эстакада/

- ВМГ АТК-4

- ОАО ПСМ

- ОМНУ СНЭМА

- Лесостройматериалы - база

- СПМК «Самараагроспецстрой»

- АООТ Отрадненская база сантехзаготовок

- СУ-1 «Самарадорстрой»

- СТОА-9

- Строительные материалы

- П/С «Новоотрадненская»

- Мясокомбинат

- Завод «Экран»

- МП ЖКХ  свалка

- СНГ НГДУ П/С

- СНГ ОУТТ открытая стоянка

- СНГ ОУТТ Тракторная база

- СНГ СНПС ДСУ  уч.2

- СНГ УПТО и КО ГСМ и ХР

- ООО «Радуга»

- ООО «Синтерос».

Промзона №2 расположена в юго-западной части г. о. Отрадный между  железной дорой и автодорогой территориального значения «Самара-Бугуруслан». Общая площадь территории составляет 63,94 га.

Промзона №2 включает предприятия:

- П/С «Муханово»

- ОГПЗ свеча

- ТОО СТОА-9 филиал

- Электронасос-сервис

- ТОО СУНЭМ.

Промзона №3 расположена в юго-западной части г. о. Отрадный между  автодорогой территориального значения «Самара-Бугуруслан» и городской магистралью районного значения (ведущей на дачные участки). Общая площадь территории составляет 423,4 га.

Промзона №3 включает предприятия:

- СНГ НСП

- БРНУ

- ЛДПС «Кротовская»

- ОГПЗ

- СНГ ЦБПО-1  Цех-7

- СНГ ОУБР Трубная база

- СНГ ЦБПО_РП_БНО Цех-1

- СНГ ЦБПО_РП_БНО Цех ГПМТ

- СНГ СУТТ база

- МП ЖКХ.

Промзона №4 расположена в западной части г. о. Отрадный между  городской магистралью районного значения и внутрипромысловой трассы. Общая площадь территории составляет 246,83 га.

- АЗС-123

- СНГ ЦБПО-1 цех-1

- СНГ ОУБР АЗС

- СНГ СУТТ Тракторный гараж

- СНГ СУТТ АЗС.

См. схему №4 «Схема размещения основных промышленных зон г.о. Отрадный».

В таблице №8 приведен перечень объектов производственного назначения г.о. Отрадный и их характеристики.

На листе №4 «Схема зон с особыми условиями использования территорий городского округа Отрадный» показано размещение промышленных объектов и санитарно-защитные зоны  от них.

Таблица №8

Объекты производственного назначения г.о. Отрадный

| № п/п | Наименование объекта | Характер производимой продукции | Мощность | Числен. кадров на 01.01.07 г. | Местоположение | Площадь участка, га | Сан-защ. зона, м | Пром зона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | ОФ ЗАО «Сибирская сервисная компания» | Офис | 2090142 тыс.руб. |  | ул. Советская, 36 | 0,41 | - | I |
| 2 | ООО «Энергонефть - Самара» | Офис | 242 млн.руб/год | 328 | ул. Советская, 89 | 0,6197 | - | I |
| 3 | ОГПЗ «СНГ» ЗАО «Отрадненский газоперерабатывающий завод» | Переработка нефти, природного газа. Стабилизация нефти | 521511тыс. руб. | 377 | промзона | 33,11 | 1000 | III |
| 4 | ОАО «Завод Нефтемаш» | Производство нефтяного оборудования для добычи нефти (насосов, компрессоров, гидравл.систем) | 33000 тыс. руб. | 265 | промзона | 13,29 | 500 | I |
| 5 | ООО «Отрадный-Автотранс» | Городской транспорт |  |  | Ул. Железнодорожная |  | 300 | I |
| 6 | ООО «Самара - Реммаш - Сервис» | Ремонт газопроводов, нефтепроводов, бурового оборудования | 120090 тыс. руб. | 282,8 | ул. Физкультурников,47 | 2,74 | 100 | I |
| 7 | ООО Меховая компания «Отрада» | Производство меховых изделий | 57617 тыс.руб. | 730 | ул. Советская,93 | 2,1 | 100 | I |
| 8 | ОАО фирма «Орион» | Производство пищевых добавок | 4812 тыс. руб. | 118 | ул. Советская, 2 | 0,6 | 50 | I |
| 9 | ЗАО по производству напольных покрытий завод «Таркет» Реконструкция 1 очер. «Сервис-центра», пл.26880 м2 | Производство напольных покрытий | 7109035 тыс. руб. | 844 | промзона 1 | 33,49 | 300 | I |
| 10 | ОАО «ПСМ» (ОАО «Полимерстройматериалы») | Производство полимерных изделий для «Автоваза», линолеума, герм. мастик | 408 923 | 790 | промзона | 20,4 | 300 | I |
| 11 | СУ-2 (основная база), ОАО «ВМГ» (ОАО «Востокмонтажгаз») | Монтаж и ремонт газопроводов, трубопроводов, м/конструкций |  |  | ул. Железнодорожная 54 (промзона) | 7,67 | 100 | I |
| 12 | ООО «Альянс» | База для стоянки грузового, специального, пассаж. автотранспорта | 410 ед. техники | 766 | Ул. Спортивная,41 | 4,68 | 100 | I |
| 13 | ООО «Транспорт-Отрадный-2» | Аренда транспорта для добычи нефти, стоянка, обслуж. пассаж., грузового транспорта |  | 403 | ул. Центральная, 6 | 7,61 | 300 | I |
| 14 | ООО «Коммунальная сервисная компания г.Отрадного» | Управление эксплуатации жилого фонда |  |  | ул. Гайдара,17 | 1,68 | - | I |
| 15 | АЗС - 8 |  |  |  | ул. Железнодорожная | 0,68 | 100 | I |
| 16 | АЗС -123 |  |  |  | промзона |  | 100 | IV |
| 17 | «Поволжьенефтегазэлектромонтаж» (МУ-10) | Монтаж и ремонт газопроводов, нефтепроводов |  |  | ул. Железнодорожная, 52 | 1,005 | 100 | I |
| 18 | ОГПЗ ГНС | не действует |  |  | Промзона | 1,25 | - | III |
| 19 | «Геофизика» | Геофизические работы |  |  | Ул. Физкультурников | 1,614 | 50 | I |
| 20 | ООО «Маяк» | Продажа аппаратуры |  |  | Ул. Спортивная | 0,75 | 50 | I |
| 21 | ООО «Восток» | Строительные работы |  |  | Ул. Советская, 103 | 0,86 | 50 | I |
| 22 | ЧП Захаров | Офис, гостиница, стоянка для автотранспорта |  |  | Промзона | 1,39 | - | I |
| 23 | ООО «Востокстрой» | Строительные работы |  |  | Промзона | 0,51 | 100 | I |
| 24 | ОМНУ(Отрадненское монтажно-наладочное управление) ОАО «СНЭМА» | Автоматика, ремонт нефт.приборов, наладка и монтаж электрооборудования |  | 82 | Промзона | 4,95 | 100 | I |
| 25 | ООО «РСУ» | Ремонтное предприятие |  |  | Ул. Транспортный проезд, 3а | 1,87 | 50 | I |
| 26 | ЗАО «Хлеб» | Хлебзавод | 13 054 | 226 | Ул. Ленина, 54 | 1,04 | 50 | I |
| 27 | Типография |  |  | 11 | Ул. Советская, 24 | 0,56 | 100 | I |
| 28 | «Строй -Инвест-Регион» (ООО «КЖБИ Отрадненский») | Произв.бетона товарного, ж/б конструкций | Произв. мощность 19 тыс. м3 | 250 | ул. Железнодорожная,51 | 15,65 | 300 | I |
| 29 | Промышленная площадка |  |  |  | ул. Железнодорожная | 0,35 | - | I |
| 30 | АООТ «Отрадноемежрайгаз» | Управление газовым хозяйством |  |  | Ул. Транспортный проезд,1 | 0,58 | 50 | I |
| 31 | П/с «Новоотрадненская» |  |  |  | Промзона | 3,7 | 100 | I |
| 32 | СНГ НГДУ СМЦ | Строительный цех,база |  |  | у л. Железнодорожная | 1,58 | 100 | I |
| 33 | СНГ НГДУ ПРУЭО | Электроцех |  |  | Ул. Школьная | 1,04 | 50 | I |
| 34 | СНГ НГДУ п/с «Восточная» |  |  |  | промзона | 0,47 | 100 | I |
| 35 | СНГ ОУБР «Электроцех» |  |  |  | ул. Физкультурников | 0,89 | 50 | I |
| 36 | СНГ ОУБР ВМЦ и площадка 2 | База вышкомонтажного оборудования |  |  | ул. Железнодорожная | 4,38 | 100 | I |
| 37 | CHГ ОУБР тампонажный цех | Гаражи, транспорт |  |  | ул. Физкультурников, 4б | 1,82 | 300 | I |
| 38 | ВСН УПТК | фирмы |  |  | промзона |  | 50 | I |
| 39 | СНГ ЦБПО РП БНО уч. выпуска тов. народного потребления |  |  |  | ул. Школьная, 1 | 0,41 | 50 | I |
| 40 | СНПС и ССМУ (площадки) ОАО «СНГ» | база для стоянки спецтехники, хранения строит. электромонтажного оборудования |  |  | ул. Буровиков, 1 | 2,99 | 100 | I |
| 41 | ООО «АЛКАМ» («Реметалл – С») | выплавка алюминия из алюминевых шлаков |  |  | ул. Железнодорожная, 59 | 7,4 | 500 | I |
| 42 | СНГ УПТОИКО автостоянка |  |  |  | промзона | 0,3 | 100 | I |
| 43 | ВНС ПАТ | гараж |  |  | промзона |  | 50 | I |
| 44 | «Юкос-склад» (база УПТО и КО) ОАО «СНГ» | Разгрузка, погрузка, хранение оборудов., матер. для нефтяного производства |  |  | промзона | 16,76 | 500 | I |
| 45 | ОДЭ «Промсервис» | установка приборов учета |  |  | ул. Советская, 103 | 0,56 | 50 | I |
| 46 | ЗАО «РОСБИ» | торговля |  |  | ул. Железнодорожная, 90 | 1,99 | 50 | I |
| 47 | ООО «Строительные материалы» |  |  |  | ул. Железнодорожная, 59 | 0,94 | 50 | I |
| 48 | ООО « Восток» | не действует |  |  | ул. Сабирзянова, 1 |  | - | I |
| 49 | ОАО «Самаравтормет», отрадненский цех | Прием, подготовка к перевозке, погрузка в ж/д транспорт черного м/лома |  | 32 | промзона | 2,91 | 100 | I |
| 50 | СНГ СНПС СПМК - 2 база |  |  |  | ул. Спортивная | 0,91 | 50 | I |
| 51 | ООО «Алькор» (фабрика пищевых продуктов) | Пищевые продукты |  |  | ул. Советская, 105 | 0,91 | 50 | I |
| 52 | ОOO Производственный технический сервис | не действует |  |  | ул. Нефтяников, 90 | 0,77 | - | I |
| 53 | ООО «Майдан» |  |  |  | ул. Нефтяников, 77 | 0,48 | - | I |
| 54 | УРС ПТН база складов |  |  |  | ул. Нефтяников, 90 | 2,11 | 100 | I |
| 55 | ПСО (мясокомбинат) |  |  |  | промзона | 1,74 | 300 | I |
| 56 | СМУ ОАО «СНГ» | Строительная база |  |  | промзона | 4,1 | 50 | III |
| 57 | ОАО «Самаранефтегаз» УПТО и КО участок РТИ |  |  |  | промзона | 0,43 | - | III |
| 58 | ООО «Самара-Электро-Сервис» | не действует |  |  | ул. Железнодорожная, 2а | 2,44 | 100 | III |
| 59 | ОАО «Самаранефтегаз» ЦБПО ЭПУ цех №1 |  |  |  | промзона | 1,94 | 100 | IV |
| 60 | ОАО «Самаранефтегаз» ЦБПО ЭПУ |  |  |  | промзона | 1,51 | 100 | III |
| 61 | ОАО «Самаранефтегаз» ЦБПО РП БНО цех ГПТМ | Цех гибких полимерных труб |  |  | промзона | 1,81 | 100 | III |
| 62 | ИП Шутилкин (частная фирма) |  |  |  | промзона | 2,13 | - | I |
| 63 | OAO «Самаранефтегаз» ЦБПО РП БНО цех №1 |  |  |  | промзона | 2,93 | 100 | III |
| 64 | ОАО «Самаранефтегаз» ОУТТ открытая стоянка для дизельного транспорта |  |  |  | промзона | 1,52 | 100 | I |
| 65 | ОАО «Самаранефтегаз» ОУТТ тракторный гараж |  |  |  | промзона | 1,84 | 100 | I |
| 66 | ОАО «Самаранефтегаз» СУТТ тракторный гараж и заправка |  |  |  | промзона | 2,91 | 100 | IV |
| 67 | ОАО «Самаранефтегаз» ОУТТ АЗС тампонажного цеха |  |  |  | промзона | 0,35 | 100 | IV |
| 68 | ЗАО «Самаранефтегаз» цех управления связи |  |  |  | промзона | 0,88 | 100 | II |
| 69 | ТО-2 ОАО «СНГ» | База для стоянки, ремонта автотранспорта |  |  | промзона | 6,66 | 100 | I |
| 70 | ОАО «Самаранефтегаз» ОУБР трубная база |  |  |  | промзона | 8,11 | 50 | III |
| 71 | ОАО «Самаранефтегаз» СУТТ основная база |  |  |  | промзона | 8,18 | 300 | III |
| 72 | Завод «Экран» | не действует |  |  | промзона | 20,21 | - | I |
| 73 | ОГПЗ (наливная эстакада) «СНГ» (ЗАО ОГПЗ) | Налив сжиженных углеводородных газов в ж/д цистерны | 391,6 тыс./тонн в год |  | промзона | 4,06 | 500 | I |
| 74 | СНГ ОУТТ АЗС |  |  |  | ул. Физкультурников | 0,3 | 100 | I |
| 75 | ООО «Самараэнергонефть» |  |  |  | ул. Сабирзянова | 0,23 | - | I |
| 76 | СНГ УПТОИКО | Изоляция |  |  | промзона | 0,41 | 100 | I |
| 77 | ООО «Самторг» | Торговля |  |  | ул. Буровиков | 0,77 | 50 | I |
| 78 | ЧП Беридзе О.В. | Транспорт | 150 |  | ул. Центральная | 0,26 | 50 | I |
| 79 |  |  |  |  |  | 0,83 | - | I |
| 80 | CHГ ОУБР ЦАП |  |  |  | ул. Физкультурников | 0,24 | - | I |
| 81 | ООО «Восток» |  |  |  | ул. Нефтяников | 0,19 | 50 | I |
| 82 | ВСН дорожный уч. ОГМ |  |  |  | ул. Нефтяников | 0,76 | - | I |
| 83 | ООО ПК «Лик» |  |  |  | промзона | 0,2 | - | I |
| 84 | Производственный участок |  |  |  | промзона | 2,12 | - | I |
| 85 | Мойка (ЧП Сомов Н.Л.) |  |  |  | ул. Буровиков | 0,21 | 50 | I |
| 86 | Зернохранилище | не действует |  |  | промзона | 0,12 | - | III |
| 87 | МП ЖКХ НФС |  |  |  | промзона | 5,33 | 400 | III |
| 88 | МП ЖКХ (электроподстанция) |  |  |  | промзона | 0,39 | 100 | III |
| 89 | БРНУ Кротовской ЛПДС |  |  |  | промзона | 4,69 | 500 | III |
| 90 | ПФ «Глобус» |  |  |  | промзона | 0,15 | 50 | I |
| 91 | ОАО «Самаранефтегаз», цех управления связи |  |  |  | промзона | 0,22 | - | I |
| 92 | НСП ОАО «СНГ» (ОАО НГДУ «Первомайнефть») | Стабилизация, подготовка нефти | 1443082 тыс.руб. | 1598 чел. | промзона | 41,21 | 1000 | III |
| 93 | ВНС ОБПО |  |  |  | промзона | 0,83 | - | I |
| 94 | ЧП Щукин Г.Г., Кириченко В.П. | гараж |  |  | ул. Строителей | 1,49 | 50 | I |
| 95 | Промышленная площадка |  |  |  | промзона | 2,08 | - | III |
| 96 | ДСУ ОАО «СНГ» | не действует |  |  | промзона | 5,67 | - | I |
| 97 | ООО «Энерготехнология» |  |  |  | ул. Буровиков,1 | 2,42 | - | I |
| 98 | ЧП Бочкарев |  |  |  |  | 1,68 | - | I |
| 99 | ЭРУ ОАО «СНГ» |  | 137884 тыс.руб. |  | промзона | 1,44 | - | II |
| 100 | ООО «Вторчермет» | Металлолом |  |  | промзона | 2,25 | 50 | I |
| 101 | ООО «Контакт» |  |  |  | промзона | 0,84 | - | I |
| 102 | АОО «Отрадненская база сантехзаготовок» |  |  |  | промзона | 4,86 | 50 | I |
| 103 | ТОО «СТО-9» |  |  |  | промзона | 0,92 | 50 | I |
| 104 | «Фортуна» | Торговля |  |  | ул. Школьная, 2 | 0,46 | - | I |
| 105 | ООО «Бизнескомсервис», Энерготехнология |  |  |  | промзона | 31,1 | - | I |
| 106 | «Электронасос-сервис» | не действует |  |  | П/я,2 | 0,61 | - | II |
| 107 | ГУ штаб ГОИЧС (склад) |  |  |  | ул. Железнодорожная | 0,37 | - | II |
| 108 | ООО «Прогресс» | база для стоянки, ремонта автотранспорта |  |  | Промзона -1, литер А | 3,31 | - | I |
| 109 | АООТ продтовары база складов |  |  |  | ул. Нефтяников | 1,85 | 50 | I |
| 110 | Промышленная площадка |  |  |  | ул. Советская | 4,95 | - | I |
| 111 | АТК–4 СУ-2 «ВМГ» | стоянка для спецтехники |  |  | промзона | 3,2 | 100 | I |
| 112 | Филиал №1 ОМУ ЗАО «Волгасантехмонтаж» (ВСТМ) |  |  |  | ул. Нефтяников, 67 |  | - | II |
| 113 | Промышленная площадка |  |  |  | промзона | 0,4 | - | I |
| 114 | Промышленная площадка |  |  |  | промзона | 0,31 | - | I |
| 115 | ООО «Сервисремстрй» |  |  |  | промзона |  | - | I |
| 116 | Промышленная площадка |  |  |  | промзона | 2,26 | - | I |
| 117 | Промышленная площадка |  |  |  | промзона | 0,76 | - | II |
| 118 | Цех безалкогольных напитков |  |  |  | ул. Советская,2 | 0,6 | 50 | I |
| 119 | АГЗУ-43 уч. 460 | для промышленной переработки нефти |  |  | промзона | 0,46 | 500 | I |
| 120 | Муниципальное торгово-закупочное предприятие |  |  |  | ул. Первомайская, 2в | 1,97 | - | I |
| 121 | ЧП Бутаев |  |  |  | промзона | 0,51 | - | I |
| 122 | Васильев |  |  |  | промзона | 0,56 | - | I |
| 123 | «БПО» |  |  |  | промзона | 0,6 | - | III |
| 124 | Производство нетканых материалов ООО «Технолайн» |  |  |  | промзона | 3,21 | 300 | I |
| 125 | СНГ СНПС СМУ-1 |  |  |  | ул. Спортивная | 0,31 | 50 | I |
| 126 | Промышленная площадка |  |  |  | ул. Буровиков | 1 | - | I |
| 127 | Промышленная площадка |  |  |  | промзона | 0,59 | - | I |

Примечание:  * - по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» санитарно-защитные зоны не нормируются, но разрыв от промышленной площадки до жилой застройки соблюден.

## 4.4. Зона инженерной и транспортной инфраструктуры

Единая система транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой города и прилегающей к нему территории, обеспечивает удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами, с объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети, с другими поселениями района.

Внешнее сообщение города Отрадный с областным центром г. Самара осуществляется автотранспортом по основной автодороге территориального значения «Самара-Бугуруслан» и  электропоездами.

Автостанция и железнодорожная станция «Ново-Отрадное» расположены рядом, на въезде в город по ул. Железнодорожной.

В настоящее время транспортная инфраструктура городского округа Отрадный сформирована составляющими:

 Железной дорогой федерального значения “Москва – Рязань - Саранск - Самара – Уфа - Челябинск”;

 Автомобильной дорогой основной территориального значения «Самара – Бугуруслан»;

- Автодорогой общего пользования «Отрадный - п.Свободные Ключи»;

  Улично-дорожной сетью городского округа.

К югу от границы городского округа проходят коридоры магистральных трубопроводов нефти и газа.

Инженерная инфраструктура включает в себя: водоснабжение и водоотведение; теплоснабжение и горячее водоснабжение; газоснабжение; электроснабжение и связь.

### 4.4.1. Зона транспортной инфраструктуры

### 4.4.1.1. Улично-дорожная сеть

Все территории г.о. Отрадный связаны единой системой улиц и дорог, обеспечивающих транспортные связи между жилыми и промышленными районами, территориально разделенными естественными и искусственными преградами и другими элементами планировочной структуры.

Перечень автомобильных дорог на территории городского округа Отрадный на   15.12.06. приведен в таблице №9.

Ширина существующих  улиц в красных линиях колеблется от 15 до 75 метров. Красные линии и линии застройки  соблюдаются, но требуют корректировки.

Таблица №9

Перечень автомобильных дорог на территории

городского округа Отрадный на 15.12.06.

| № п/п | Наименование хозяйствующего субъекта, осуществляющего содержание автодороги | Наименование дорог (улиц), год ввода | Общая протяженность, км | Категория | В том числе | Мосты шт./п.м. | Трубы шт./п.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Асф.бет. | Грунто щебень | всего | Железо бетон | металл | Др. |  |
| 1 | ООО «Коммунальная сервисная компания г.Отрадного» | ул. Первомайская | 2,2 | 3 | 2,2 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | ул. Первомайская (вдоль НГДУ) | 0,9 | 4 | 0,9 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | ул. Советская | 4,1 | 3 | 4,1 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | Переулок Первомайский | 0,38 | 3 | 0,38 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | ул.Отрадная | 1,2 | 3 | 1,2 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | ул. Пионерская | 1,14 | 3 | 1,14 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | ул. Сабирзянова | 1,19 | 3 | 1,19 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | ул. Гайдара | 1,71 | 3 | 1,71 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | ул. Ленина | 2,6 | 4 | 2,6 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | ул. Победы | 1,95 | 3 | 1,95 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | ул.Чернышевского | 1,16 | 4,5 | 0,63 | 0,53 | - | - | - | - | - |
| 12 | - | ул. Гагарина | 1,61 | 3,5 | 0,95 | 0,66 | - | - | - | - | - |
| 13 | - | ул. Ленинградская | 1,03 | 3 | 1,03 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | - | ул. Октябрьская | 0,86 | 3,4 | 0,86 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | - | ул.Мира | 1,13 | 3 | 1,13 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | - | ул.Орлова | 1,26 | 3,5 | 0,96 | 0,3 | - | - | - | - | - |
| 17 | - | ул.Буровиков | 1,79 | 3 | 1,79 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | - | ул.Нефтяников | 2,06 | 3 | 2,06 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | - | Автодорога от ул. Дачная до стелы на въезде в город | 2,69 | 4 | 2,69 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | - | ул. Транспортный проезд | 0,2 | 4 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | - | ул. Дачная | 1,18 | 3 | 1,18 | - | - | - | - | - | - |
| 22 | - | ул. Рабочая | 1,92 | 3 | 1,92 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | - | ул. Кооперативная | 1,48 | 3,5 | 1,28 | 0,2 | - | - | - | - | - |
| 24 | - | ул. Приветская | 1,46 | 3,5 | 0,9 | 0,5 | - | - | - | - | - |
| 25 | - | ул. Озерная | 1,3 | 3 | 1,3 | - | - | - | - | - | - |
| 26 | - | Автодорога внутрипромысловая | 2,16 | 4 | 2,16 | - | - | - | - | - | - |
| 27 | - | ул. выезд на с.Кинель-Черкассы с ул. Сабирзянова | 0,9 | 4 | 0,9 | - | - | - | - | - | - |
| 28 | - | ул. Осиновская | 0,91 | 3,5 | 0,36 | 0,55 | - | - | - | - | - |
| 29 | - | ул. Физкультурников | 0,78 | 4 | 0,78 | - | - | - | - | - | - |
| 30 | - | ул. Школьная | 1,12 | 4 | 1,12 | - | - | - | - | - | - |
| 31 | - | ул. Островского | 0,18 | 4 | 0,18 | - | - | - | - | - | - |
| 32 | - | ул. Айвазовского | 0,18 | 4 | 0,18 | - | - | - | - | - | - |
| 33 | - | 1-й Школьный проезд | 0,2 | 4 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| 34 | - | 2-й Школьный проезд | 0,21 | 4 | 0,21 | - | - | - | - | - | - |
| 35 | - | ул. Кинельская | 0,72 | 4,5 | 0,61 | 0,11 | - | - | - | - | - |
| 36 | - | ул. Новокуйбышевская | 0,87 | 3 | 0,87 | - | - | - | - | - | - |
| 37 | - | ул. Строителей | 0,73 | 3 | 0,73 | - | - | - | - | - | - |
| 38 | - | ул. Промысловая | 0,62 | 4 | 0,62 | - | - | - | - | - | - |
| 39 | - | ул. З.Космодемьянской | 1,16 | 4 | 1,16 | - | - | - | - | - | - |
| 40 | - | ул. Спортивная | 1,49 | 3 | 1,49 | - | - | - | - | - | - |
| 41 | - | ул. Центральная | 0,37 | 3 | 0,37 | - | - | - | - | - | - |
| 42 | - | ул. Маяковского | 0,65 | 5 | - | 0,65 | - | - | - | - | - |
| 43 | - | ул. Уральская | 0,47 | 4,5 | 0,3 | 0,17 | - | - | - | - | - |
| 44 | - | ул. Молодогвардейская | 0,66 | 4,5 | 0,34 | 0,32 | - | - | - | - | - |
| 45 | - | ул. Некрасова | 0,26 | 3 | 0,26 | - | - | - | - | - | - |
| 46 | - | ул. Лесная | 0,76 | 4,5 | 0,65 | 0,11 | - | - | - | - | - |
| 47 | - | ул. Луговая | 0,65 | 4 | 0,65 | - | - | - | - | - | - |
| 48 | - | ул. Степная | 0,42 | 5 | - | 0,42 | - | - | - | - | - |
| 49 | - | ул. Почтовая | 0,48 | 5 | - | 0,48 | - | - | - | - | - |
| 50 | - | ул. Комсомольская | 0,3 | 3 | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
| 51 | - | ул. Мичурина | 0,88 | 3,5 | 0,23 | 0,65 | - | - | - | - | - |
| 52 | - | ул. Океан | 0,48 | 3 | 0,48 | - | - | - | - | - | - |
| 53 | - | Осиновское шоссе | 0,66 | 3 | 0,66 | - | - | - | - | - | - |
| 54 | - | ул. Красноармейская | 0,6 | 3 | 0,6 | - | - | - | - | - | - |
| 55 | - | Автодорога к ДОЛ «Остров детства» | 0,95 | 4 | 0,95 | - | - | - | - | - | - |
| 56 | - | Первый Северный проезд | 0,55 | 3 | 0,55 | - | - | - | - | - | - |
| 57 | - | Второй Северный проезд | 0,52 | 5 | - | 0,52 | - | - | - | - | - |
| 58 | - | Третий Северный проезд | 0,52 | 5 | - | 0,52 | - | - | - | - | - |
| 59 | - | Четвертый Северный проезд | 0,4 | 5 | - | 0,52 | - | - | - | - | - |
| 60 | - | Пятый Северный проезд | 0,4 | 5 | - | 0,4 | - | - | - | - | - |
| 61 | - | Шестой Северный проезд | 0,4 | 4,5 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - |
| 62 | - | ул. Зеленая (с проездами от Кооперативной до Озерной) | 0,79 | 4,5 | 0,49 | 0,3 | - | - | - | - | - |
| 63 | - | Проезд с ул. Пушкина на ул. Красноармейскую | 0,19 | 4 | 0,19 | - | - | - | - | - | - |
| 64 | - | Переулок ул. Ленина | 0,19 | 4 | 0,19 | - | - | - | - | - | - |
| 65 | - | ул. Солнечная (с проездами) | 0,4 | 4 | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
| 66 | - | Автодорога от АЗС до ул. З. Космодемьянской | 0,55 | 4 | 0,55 | - | - | - | - | - | - |
| 67 | - | ул. Полевая (с проездами) | 0,4 | 4 | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
| 68 | - | ул.Самарская | 0,7 | 5 | - | 0,7 | - | - | - | - | - |
| 69 | - | ул. Целинная (с проездами с ул. Озерной и 6-й северный проезд) | 1,9 | 5 | 1,35 | 0,5 | - | - | - | - | - |
| 70 | - | Выезд на с.Кинель-Черкассы с ул. Советской | 0,93 | 4 | 0,93 | - | - | - | - | - | - |
| 71 | - | ул. Железнодорожная | 4,99 | 3 | 4,99 | - | - | - | - | - | - |
| 72 | - | ул. Пушкина | 0,95 | 5 | - | 0,95 | - | - | - | - | - |
| 73 | - | ул. Жигулевская | 0,57 | 5 | - | 0,57 | - | - | - | - | - |
| 74 | - | ул. Чапаевская | 0,65 | 5 | - | 0,65 | - | - | - | - | - |
| 75 | - | ул. Южная | 0,5 | 5 | - | 0,5 | - | - | - | - | - |
| 76 | - | ул. Чкалова | 1,1 | 5 | - | 1,1 | - | - | - | - | - |
| 77 | - | ул. Садовая | 0,5 | 5 | - | 0,5 | - | - | - | - | - |
| 78 | - | ул. Набережная | 1,30 | 5 | - | 1,30 | - | - | - | - | - |
| 79 | - | ул. Московская | 0,56 | 5 | - | 0,56 | - | - | - | - | - |
| 80 | - | ул. Тимирязева | 0,63 | 5 | - | 0,63 | - | - | - | - | - |
| 81 | - | ул. Лиманная | 0,3 | 5 | - | 0,3 | - | - | - | - | - |
| 82 | - | ул. Киевская | 0,9 | 5 | - | 0,9 | - | - | - | - | - |
| 83 | - | ул. Сенная | 0,57 | 5 | - | 0,57 | - | - | - | - | - |
| 84 | - | ул. Речная | 0,8 | 5 | - | 0,8 | - | - | - | - | - |
| 85 | - | ул. Алексеевская | 1,1 | 5 | - | 1,1 | - | - | - | - | - |
| 86 | - | ул. Рабочей трибуны | 1,05 | 5 | - | 1,05 | - | - | - | - | - |
| 87 | - | ул. Колхозная | 2,22 | 3 | 2,22 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 88 | - | ул. Энтузиастов | 0,45 | 5 | - | 0,45 | - | - | - | - | - |
| 89 | - | ул. Молодежная | 0,74 | 5 | - | 0,74 | - | - | - | - | - |
| 90 |  | ул. Теннистая | 1,05 | 5 | - | 1,05 | - | - | - | - | - |
| 91 |  | ул. Надежды | 1,05 | 5 | - | 1,05 | - | - | - | - | - |
| 92 | ООО Горразнобыт | А/д от ОАО «Машиностроительный завод» до въезда на территорию Отрадненского ЭМЗ | 1,8 | 3 | 1,8 | - | - | - | - | - | - |
| 93 | - | Подъездная а/д к кладбищу «Южное» | 1,7 | 3 | 1,7 | - | - | - | - | - | - |
| 94 | ОАО комбинат «Полимерстрой материалы» | А/д от поворота трассы «Отрадный-Богатое» до шлагбаума ЗАО «Таркетт» | 3,5 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого: |  | 96,65 |  | 72,57 | 24,08 |  |  |  |  |  |

Общая протяженность улиц, дорог в границах городского округа составляет 96,65 км, из них с усовершенствованным (асфальтобетонным) покрытием –  72,57 км (75%), дороги с щебеночным покрытием и грунтовые  – 24,08 км (25%).

На территории городского округа имеются автостоянки:

- ИП Асташкин В.В.  S=1630м2

- ИП Червинский Ч.В. S=820м2

- ИП Щетинкин S=1168м2

- ИП Жилюнов S=1024м2

- ИП Рыжкин В.А. S=600м2

- ЗАО РОСБИ S=1080м2

- ЗАО РОСБИ S=1800м2

- ООО «Скат-автосервис» S=4027м2

- фирма «Отрада» S=916м2.

Итого: 13 065 м2.

Из искусственных сооружений в городском округе Отрадный имеются:

- Переезд автомобильного транспорта через ж/д в западной части города;

- Подземный пешеходный переход  (тоннель) под железной дорогой в районе «Завода Нефтемаш», используемый под автомобильный переезд;

- Мост через р. Бол.Кинель (автодорога на Свободные Ключи).

### 4.4.1.2. Общественный транспорт

Все городские территории связаны единой системой улиц и дорог, обеспечивающих надежность транспортных связей между городскими районами, территориально разделенными естественными и искусственными преградами, и другими элементами городской структуры.

См. лист№2 «Схема движения общественного транспорта».

Транспортное обслуживание населения г. Отрадного осуществляется в основном, ООО «Отрадный - Автотранс», которое совершает городские, пригородные и международные автобусные перевозки, а также оказывает услуги по грузовым перевозкам в соответствии с существующими нормативными документами.

Городские перевозки осуществляются автобусами по семи постоянным маршрутам (из них 1 коммерческий маршрут) и 2 сезонным маршрутам (на садово-дачные участки):

    - Маршрут №1 – протяженность 10,3 км;

    - Маршрут №2 – протяженность 5,6 км;

    - Маршрут №3 – протяженность 7,6 км;

    - Маршрут №4 – протяженность 8,5 км;

    - Маршрут №5 – протяженность 6,8 км;

    - Маршрут №6 – протяженность 9,0 км;

    - Маршрут №7 – протяженность 12,0 км;

    - Маршрут №10 – протяженность 6,6 км;

    - Маршрут №11 – протяженность 25,0 км;

Общая протяженность маршрутов городского транспорта – 91,4 км.

Расположение маршрутов городского пассажирского транспорта на территории города благоприятно, все застроенные территории находятся в пределах его доступности.

Ниже в таблице №10  приводятся маршруты городских, пригородных и международных автобусов.

Таблица №10

| №№ пп | Исходный и конечный пункт | Число рейсов в сутки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | К.Черкассы - Черновка | 9 |
| 2. | Отрадный -Борское | 2 |
| 3. | Отрадный - Тимашево | 15 |
| 4. | Отрадный - Похвистнево | 2 |
| 5. | Отрадный - Богатое | 3 |
| 6. | К.Черкассы - Кротовка | 9 |
| 7. | Отрадный - Языково | 1 |
| 8. | Самара - Тимашево | - |
| 9. | Отрадный - Нефтегорск | 1 |
| 10. | Самара - Пустовалово | - |
| 11. | Отрадный - Тольятти | 1 |
| 12. | Отрадный - Курумоч | - |
| 13. | Отрадный - Самара | 8 |
| 14. | Самара - Аверьяновка | 1 |
| 15. | Отрадный – ТО «Олеся» | 2 |

Объем перевозок пригородными автобусами составил 497,9 тыс. пассажиров, междугородными автобусами – 190,5 тыс. пассажиров. Популярным видом транспорта являются пригородные электропоезда. В структуре пригородных и международных перевозок 94 % их объема занимают пригородные электропоезда, 4% - пригородные автобусы и 2% - междугородные автобусы.

Расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта в пределах г.о.Отрадный 400-600 м. Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта не более 500 м.

Автовокзал вокзал и  железнодорожный вокзал расположены рядом по ул.Железнодорожной.

### 4.4.2. Зона инженерной инфраструктуры

Комплекс инженерного обеспечения городского округа Отрадный включает в себя: водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение и горячее водоснабжение,  газоснабжение, электроснабжение и связь.

#### 4.4.2.1. Водоснабжение

Водоснабжение г. Отрадный – централизованное.

Источник водозабора – р. Большой Кинель.

Местоположение водозабора – левый берег реки в 800 метрах севернее а/д моста на п. Тимашево.

Установленная мощность водозабора - 115,2 тыс.м3/сут. (4 насоса). В работе - 2 насоса.

Насосной станцией I подъема вода подается на НФС, где осуществляется обработка ультрафиолетовой установкой  и далее насосной станцией II   подъема (75 тыс. м3/сут.) – в городскую сеть.

Для нормального водоснабжения 9-ти этажной застройки построены и функционируют повысительные насосные станции.

В 2007-2008 гг. закончить строительство 2/х резервуаров на 6000 м3 каждый и насосной станции III подъема, что является реализацией части проекта скважинного водозабора, разработанного институтом «Средволгогипроводхоз» в 1987-1988гг.

Строительство вышеперечисленных сооружений обеспечит бесперебойную надежную работы системы водоснабжения города.

Наряду с этим, учитывая то, что в последние годы в г. Отрадный наблюдается тенденция к расширению строительства жилищного фонда, назревает необходимость в перспективном развитии  работы водопроводно-канализационного хозяйства, для чего необходимо решить вопросы:

- Строительства донного оголовка на водозаборе в связи с обмелением р.Б. Кинель;

- Полностью заменить приемные самотечные коллекторы насосной станции I подъема;

- Восстановить фильтрационные сетки в приемном стакане насосной станции I подъема;

- В связи с физическим и моральным износом сооружений НФС и насосной станции II подъема, выполнить проект реконструкции их и осуществить его строительство в 2007-2010 гг.;

- Произвести замену запорной арматуры и насосных агрегатов на станциях;

- Запроектировать и построить магистральный водопровод Ø 400 мм от НФС до города , 2007-2010;

- Решить вопрос по строительству станции УДВ, и установки умягчения воды;

- Реконструировать все изношенные городские уличные сети с заменой их на трубопроводы из полимерных материалов. Особенно это касается водоводов в частном секторе, где частые порывы подтапливают фундаменты домов, создавая аварийные ситуации.

В частности запроектировать и построить водовод по ул. Озерной 2007-2008 гг. Заменить водовод Ø 100 мм по ул. З.Космодемьянской (1130м) 2010 г.

- Вернуться к вопросу строительства скважинного водозабора по проекту института «Средволгогипроводхоз», 1993 года.

Городские сети - кольцевые, смонтированы из стальных и полиэтиленовых труб, общей протяженностью 176 км (износ 117,2 км). Суточное водопотребление –340 л/сут.чел.

Водоводы в частном секторе проложены на местности с повышенным уровнем грунтовых вод на глубине ниже 2,5 м. данная ситуация создает трудности при обнаружении и устранении порывов. В связи с этим необходимо провести капитальный ремонт водоводов с учетом замены их на трубы ПНД.

Выполнение работ по замене водоводов позволит улучшить водоснабжение домов в частном секторе и исключит возможность подтопления их фундаментов.

#### 4.4.2.2. Водоотведение

Централизованное канализование города осуществляется самотечными коллекторами через насосные станции (КНС) на канализационные очистные сооружения, расположенные в западной части города на расстоянии 1,7 км от центра.

Очистные сооружения – полной биологической очистки, производительностью 29 тыс. м3/сут. И обеспечивают 90% централизованного канализования.

Очистные сооружения осуществляют механическую и биологическую очистку стоков с последующим их обеззараживанием в ультрафиолетовых установках, пущенных в эксплуатацию в 2001 г.

В 2002 г. пущен цех обезвоживания сырого осадка.

Для исключения загрязнения р. Б. Кинель от недостаточно очищенных стоков необходимо продолжить реконструкцию очистных сооружений города:

- проектирование модернизации дренажной системы песколовок и ее строительство улучшит качество механической очистки сточных вод, снижение физического износа оборудования;

- проектирование и реконструкции автоматики подачи воздуха в аэротенки с ремонтом существующих приведет к улучшению качества биологической очистки сточных вод;

- проектирование и замена сбросного стального коллектора Ду600мм на трубопровод из ПНД от КНС №3 до р. Б. Кинель, протяженностью 3968 п.м., исключит затопление территории садоводств.;

- проектирование модернизации системы циркуляции активного ила (вторичный отстойник, резервуар активного ила, насосная, аэротенки, вторичные отстойники) и ее монтаж позволит улучшить качество очистки сточных вод;

- проектирование дополнительной очистки сточных вод г. Отрадного и введение ее в строй улучшит качество сточных вод, уменьшит загрязнение р. Б. Кинель;

- внедрение автоматизации в грязевых камерах КНС, установив механические решетки для содержания мусора, находящегося в сточной воде и выгрузки их на транспортирующее устройство.

В наружных сетях канализации уложены керамические, чугунные и асбоцементные трубы различных диаметров.

Общая протяженность сетей – 93 км. Износ ~ 50%.

Существующая канализация в северной части города была проложена без учета роста перспективы строительства. Данная местность имеет повышенный уровень грунтовых вод, что привело к множественным провалам канализационного коллектора. В связи с этим необходимо предусмотреть капитальный ремонт аварийного канализационного коллектора по ул. Некрасова, а также реконструкция и замена 80% канализационных сетей города 2008-2010 гг.

#### 4.4.2.3. Теплоснабжение

Централизованным теплоснабжением объекты городского округа обеспечиваются тремя котельными №1, №2 и №5, общая тепловая мощность которых равна 86.0 Гкал/час - проектная; 94.0 Гкал/час действительная.

Все котельные выдают теплоноситель – воду с параметрами 95-70 ºС. в качестве топлива используют газ. Все котельные работают по закрытой схеме. Данные по котельным г. Отрадный приведены в таблице 11.

Для нужд горячего водоснабжения 9-ти этажной жилой застройки и общественных зданий построены и функционируют четыре внутриквартальных, центральных тепловых пункта (ЦТП).

5-ти и ниже этажная застройка горячим водоснабжением обеспечивается от газовых колонок.

Тепловые сети различных диаметров проложены в земле и надземно на опорах (низких и высоких).

Общая протяженность сетей в 2-х трубном исчислении – 67,3 км. износ 60%.

Существующая усадебная застройка централизованным теплоснабжением не обеспечивается.

Для сокращения потерь тепла и, как следствие, сокращения расхода топлива, необходимо все плохо изолированные или неизолированные трубопроводы покрыть теплоизоляцией из современных материалов и покрытий; внедрять автоматизированные тепловые пункты; устанавливать автоматические регуляторы в системах отопления и вентиляции; автоматизировать системы учета тепловой энергии; заменить все изношенные трубопроводы в наружных тепловых сетях на стальные трубы с теплозащитным полимерным покрытием.

Согласно перечню мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры г.о. Отрадный в теплоэнергетическом хозяйстве необходимо:

- Провести реконструкцию котельной №1 в 2007-2009 гг; котельной №2 в 2009-2010 гг.; модульных котельных по обеспечению ГВС в 2007 – 2007 гг;

- Проектирование и капитальный ремонт тепловой сети Ø 600 мм по ул. Советской в 2008-2010 гг.;

Капитальный ремонт магистральной теплосети Ø 400 мм через ул. Советскую в 2010 г.

Котельные городского округа Отрадный

Таблица №11

| №№ | Наименование котельной | Почтовый адрес | Тип котлов | Вид топлива | Проектная производительность, Гкал/час | Параметры тепло- носителя, ºС | Выход тепла из котельной на нужды города, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Отопление, вентиляция | Горячее водоснабжение |  | Отопление, вентиляция | Горячее водоснабжение |
| 1 | Котельная №1 | ул. Физкультурников, 24 | ДЕ –6,5-14 ГМ ДКВР-6,5-13 ДКВР –6,5-13 ДКВР-10-13 ДКВР-6,5-13 ДЕ-6,5-14 ДКВР-10-13 | Газ | 4,2 4,2 4,2 6,5 4,2 4,2 6,5 | - - - - - - - | 95-70 95-70 95-70 95-70 95-70 95-70 95-70 | 3,8 4,1 3,7 6,9 3,8 3,8 6,9 | - - - - - - - |
| 2 | Котельная №2 | ул. Гайдара, 66 | ДЕ-10-14ГМ ДЕ-10-14ГМ ДЕ-10-14ГМ ДЕ-10-14ГМ ДКВР-10-13 | Газ | 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 | - - - - - | 95-70 95-70 95-70 95-70 95-70 | 6,6 6,6 6,5 6,4 7,6 | - - - - - |
| 3 | Котельная №3 | ул. Кинельская, 15 | Новитер 10-13 Новитер 10-13 Новитер 10-13 | Газ | 6,5 6,5 6,5 | - - - | 95-70 95-70 95-70 | 8 7,6 7,9 | - - - |

#### 4.4.2.4. Газоснабжение

Централизованное снабжение газом г.о. Отрадный осуществляется от ГРС 44, фактической производительностью 42 тыс. м3/час.

По газопроводу высокого давления через систему газораспределительных пунктов (ГРП и ШГРП) в количестве:  ГРП- 20 штук, ШГРП- 28 штук, где давление снижается до низкого и по газопроводам низкого давления подается потребителям.

Используется газ на хозбытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников.

В существующей жилой застройке газопотребляющее оборудование – плита, колонка (для 5-ти и ниже этажной); в 9-ти этажных жилых домах – только плита, в частной застройке – газовая плита и котел.

Общее потребление газа городским округом составляет 38 тыс. м3/час.

Наружные сети различных диаметров, различных давлений из стальных и полиэтиленовых труб; проложены в земле и надземно на опорах.

Общая протяженность 175,65 км.

#### 4.4.2.5. Электроснабжение

Исходными данными для разработки электроснабжения вновь проектируемой застройки территорий г.о. Отрадный является генеральный план с красными линиями застройки микрорайонов с нанесением зон с концентрированными нагрузками.

Источником питания электроэнергией г.о. Отрадный являются: Мухановская трансформаторная подстанция 110 кВ, расположенная в юго-западной части городского округа; п/с «Новоотрадненская 110 кВ»,  расположенная в юго-восточной части городского округа; п/с «Восточная»; п/ст «Солнечная».

Распределение энергии по потребителям производится распределительной сетью  6 кв. Протяженность городских электросетей - 401,3 км. Источником электроснабжения проектируемых площадок служат трансформаторные подстанции напряжением и 6/0,4кв. Потребителями электроэнергии проектируемой застройки являются: 1-2х эт. усадебная застройка - Ill категории надежности электроснабжения смешанная застройка - жилые здания 2-х-5-ти этажные - III категории, общественные здания – II-III категории, предприятия торговли - II категории.

## 4.5.  Ландшафтно - рекреационная зона

Рекреационная зона предназначена для организации мест отдыха населения и включает в себя парки, сады, лесопарки, пляжи. В рекреационные зоны могут включаться особо охраняемые природные территории и природные объекты.

К насаждениям общего пользования относятся парки, скверы, бульвары.

Их площадь составляет 39,8 га. На одного жителя приходится 8 м2 зеленых насаждений общего пользования, что больше нормативных – 7 м2 (СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).

Особо охраняемых природных территорий, памятников природы на территории городского округа Отрадный нет.

Для отдыха жителей города используется берег реки Б.Кинель; оздоровительный лагерь «Остров детства», расположенный в северной части городского округа; база отдыха «Строитель», расположенная на р. Б.Кинель в северо-восточной части городского округа, городской пляж.

В границах городского округа земли садоводческих объединений  и индивидуальных садоводов составляют 655 га; земли огородников и огороднических объединений – 19 га.

Земли гослесфонда примыкают к городу с запада и северо-запада.

## 4.6. Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования включает:

1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);

2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

В границах городского округа Отрадный земли сельскохозяйственного использования составляют  873 га.

## 4.7. Зона специального назначения

Зона специального назначения выделяется для размещения кладбищ, свалок бытовых и промышленных отходов, скотомогильников.

На территории городского округа Отрадный расположено два                                                                                                                             кладбища:

Первое – старое кладбище, расположенное в северо–восточной части городского округа. Площадь его – 7,1 га.  Кладбище поделено на 2 части: православное – закрытое кладбище, санитарно-защитная зона от кладбища составляет 50 метров и мусульманское кладбище – открытое, санитарно – защитная зона от действующего кладбища составляет 300 метров, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.  «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Санитарные разрывы до жилой застройки и садово-дачных участков не соблюдаются.

Второе – новое кладбище, расположенное в промышленной зоне в юго-восточной части г.  Площадь его – 29 га. Кладбище действующее. Санитарно – защитная зона от кладбища составляет 500 метров. Санитарные разрывы до жилой застройки соблюдаются. Имеются резервы территории (7,5 га).

Скотомогильника на территории городского округа Отрадный нет. Ближайший скотомогильник расположен на районных землях: к юго-западу от городского округа.

Свалка и полигон для твердых бытовых отходов и промышленных отходов - расположены в промышленной зоне южной части городского округа.

Свалка - эксплуатируется с 1967 г. и в настоящее время представляет собой старый технологический массив, сформированный в процессе жизнедеятельности города. В настоящее время свалка исчерпала свой лимит и не соответствует санитарным нормам и правилам. Необходима рекультивация городской свалки и озеленение территории.

Полигон для твердых бытовых отходов и промышленных отходов - это новый усовершенствованный высоконагружаемый полигон складирования бытовых и промышленных отходов с южной стороны г. Отрадного. Идет освоение I очереди.

Подъезд к свалке и полигону осуществляется асфальтированной автодорогой общего пользования «Отрадный – Первомайское».

Санитарно – защитная зона от полигона ТБО составляет 500 метров, от полигона промышленных отходов 1000 м. Санитарные разрывы до жилой зоны соблюдаются.

# 5. Анализ реализации генерального плана города Отрадный 1964 года

Генеральный план («Проект планировки города Отрадного») был разработан Куйбышевским филиалом института «Гипрогор» в 1964 году.

Проект  генерального  плана  г. Отрадный  в основных своих задачах предусматривал функциональное зонирование, организацию транспортно-дорожной сети; размещение жилищного строительства и объектов культурно-бытового обслуживания; организацию инженерной подготовки территории.

По  расчетам  проекта  ожидался  следующий  прирост  населения:

- На  первую  очередь  строительства (до 1970 года) – 45000 человек,

- На  расчетный  срок  строительства (до 1980 года) – 70000 человек.

Прирост  населения  предусматривался,  в  основном,  за  счет  перспективного развития отдельных градообразующих отраслей народного хозяйства. В  целом  прогноз  не  оправдался.  Численность  населения  в  городе  на  01.01.2007 г.  составила  48,548 тыс. человек.

В  1964 году размер существующего жилого фонда составлял  277,5 тыс.м2. В  среднем  на  одного  жителя  приходилось 6,8 м2  общей  площади, при численности населения 41,0 тыс. чел.

Обеспеченность жильем на 1 человека возросла до  21,8 м2 общей площади. Общий жилой фонд составляет на сегодня 1060,400 тыс. м2 (при численности постоянного населения 48,548 тыс. чел.).

За период реализации генерального плана освоено 782,9 тыс. м2 жилого фонда.

Была разработана следующая проектная документация:

- «Проект детальной планировки I жилого района г. Отрадный Куйбышевской области», разработанный институтом «Куйбышевгражданпроект», г. Куйбышев, 1980 г.

- «Проект детальной планировки II жилого района г. Отрадный Куйбышевской области», разработанный институтом «Куйбышевгражданпроект», г. Куйбышев, 1978 г.

- «Проект детальной  планировки III жилого района г. Отрадный»,  разработанный Головным проектно – производственным архитектурно – планировочным бюро, г. Самара, 1990 г.

- «Проект детальной планировки микрорайона «Ж» в г. Отрадный Куйбышевской области», разработанный институтом «Куйбышевгражданпроект», 1991 г.

За период реализации генерального плана и ПДП развитие города происходило в северо-западном направлении - продолжалось строительство I жилого района, на резервных территориях - вновь построили II жилой район (микрорайон «Г», «Д», «Е»).  Город застраивался 2х, 4х, 5-ти, 9-ти этажными жилыми домами,  индивидуальная застройка размещалась на окраине города.

Ведется строительство микрорайона «Ж» по ранее разработанному проекту.

Началось строительство I очереди III жилого района (Жилой район северо-восточной части г.о.Отрадный).

За период реализации ГП и ПДП были построены объекты культурно-бытового назначения: детские сады,  школы, детская поликлиника, детская школа искусств, детская художественная школа, детско- юношеская спортивная школа, 2 спортивных комплекса, клуб «Юность», досуговый центр, гостиница, пождепо, магазины, предприятия общественного питания.

Производственная база развивалась на своих площадках и на резервных территориях в соответствии с генеральным планом.

В целом город Отрадный развивался по утвержденному генеральному плану.

# 6. Зоны с особыми условиями использования территорий

Зоны с особыми условиями использования территории – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации (Статья  1 Федерального закона «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ).

В границах городского округа Отрадный выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

## 6.1. Объекты культурного наследия

Но территории г.о. Отрадный объектов историко-культурного наследия, принятых на охрану в Самарской области, нет.

В сводном списке существующих и вновь выявленных памятников и ценных объектов истории и культуры на территории города Отрадный значится только железнодорожная станция «Муханово», 1900 г.

Особо охраняемых природных территорий в границах городского округа нет.

## 6.2 Санитарно-защитные и охранные зоны

Санитарно-защитные зоны

Для проектируемой территории - это санитарно-защитные зоны промышленных предприятий, канализационных очистных сооружений, кладбищ, ЛЭП, железной и автомобильных дорог, магистральных трубопроводов различного назначения, где градостроительная деятельность допускается ограниченно

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого промышленного предприятия и других объектов, которые могут быть источниками химического, биологического или физического воздействия на окружающую среду и здоровье человека.

Санитарно-защитная зона – территория между границами промплощадки предприятия, с учетом перспективы его расширения и развития, и селитебной застройкой. СЗЗ предназначена для:

- Обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ;

- Создания архитектурно-эстетического барьера между  промышленностью и жилой зоной при соответствующем ее благоустройстве;

- Организации дополнительных озелененных площадей с целью  усиления ассимиляции и фильтрации загрязнителей атмосферного воздуха.

Возможность использования земель, отведенных под санитарно-защитные зоны для с/х производства, должна быть обоснована соответствующими ведомствами и иметь положительное заключение  учреждений санитарно-эпидемиологической службы.

Санитарно-защитная зона должна быть  максимально озеленена.

В границах СЗЗ новое жилищное строительство не допускается. В случаях наличия существующей жилой застройки в границах СЗЗ промышленных предприятий и других объектов, вопрос о необходимости вывода его за пределы СЗЗ решается в каждом конкретном случае с учетом фактического загрязнения атмосферы, почв и подземных вод, уровня воздействия физических факторов в зоне влияния предприятия (объекта), перспективы снижения неблагоприятного воздействия предприятия (объекта) на окружающую среду и здоровье населения.

Допустимое размещение в пределах санитарно-защитных зон промышленных и коммунальных предприятий, объектов хозяйственной деятельности едины для государственных, индивидуальных и частных предприятий; и определяются номенклатурой производственных объектов и планировочных элементов, допускаемых к размещению на территории санитарно-защитных зон (см. «Рекомендации по разработке проектов санитарно-защитных зон промышленных предприятий, групп предприятий». – М.: РЭФИА, 1998г.).

Таблица№12

Номенклатура объектов и планировочных элементов, допускаемых к размещению на территории СЗЗ

| Наименование объектов и планировочных элементов | Радиус СЗЗ, м |
| --- | --- |
|  | до 300 | 300-1000 | 1000-3000 |
| Озеленение, благоустройство |  |  |  |
| Древесно-кустарниковые насаждения | * | * | * |
| Газоны, цветники | * | * | * |
| Питомники |  |  | * |
| Сельскохозяйственные культуры |  |  | * |
| Площадки для отдыха рабочих на предприятиях | * | * | * |
| Транспортные сети |  |  |  |
| Автодороги, проезды | * | * | * |
| Развязки дорог в разных уровнях |  |  | * |
| Тротуары | * | * | * |
| Велосипедные дорожки | * | * | * |
| Стоянки автомотовелотранспорта | * | * | * |
| Железнодорожные пути |  |  | * |
| Вертолетные площадки |  |  | * |
| Инженерные коммуникации |  |  |  |
| Сети инженерных коммуникаций | * | * | * |
| ЛЭП от 20 до 110 кВ |  | * | * |
| ЛЭП от 110 до 220 кВ |  |  | * |
| Здания административно-служебного и научно-технического назначения |  |  |  |
| Административно-служебные здания промпредприятий | * | * | * |
| Здания научно-технического назначения промпредприятий | * | * | * |
| Помещения для аварийного персонала и охраны предприятий | * | * | * |
| Профтехучилища, техникумы | * | * | * |
| Павильоны стационарного наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха | * | * | * |
| Здания торгово-коммунального назначения |  |  |  |
| Торговые здания, киоски | * | * | * |
| Заводские столовые | * | * | * |
| Заводские амбулатории, поликлиники | * | * | * |
| Пожарные депо | * | * | * |
| Бани, прачечные | * | * | * |
| Гаражи | * | * | * |
| Котельные (на газовом топливе с обоснованием их размещения расчетом рассеивания) |  | * | * |
| Промтоварные склады, не выделяющие вредностей |  | * | * |
| Мелкие предприятия, не выделяющие производственных вредностей |  | * | * |

Нормативные документы, устанавливающие размер санитарно-защитной зоны промышленных и иных объектов, представлены в таблице 13.

Таблица №13

Нормативные документы, регламентирующие размер СЗЗ

| Объект | Документ, регламентирующий размер СЗЗ |
| --- | --- |
| Промышленные предприятия | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. – М.: Минздрав РФ, 2001г. |
| ЛЭП | «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередач переменного тока промышленной частоты». – М.: Минздрав СССР, 1984г. |
| Магистральные нефте- и продуктопроводы | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. – М.: Минздрав РФ, 2001г. |
| Железнодорожные магистрали | СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». |
| Автомобильные дороги | СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». |
| Канализационные очистные сооружения | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. – М.: Минздрав РФ, 2001г. |

Санитарно-защитная зона  для ЛЭП, имеющих напряженность электрического поля до 220 кВ не устанавливается.

Для магистральных нефте- и продуктопроводов  нормативный размер СЗЗ устанавливается в зависимости от  его диаметра.

В границах СЗЗ автомобильных дорог для защиты жилой застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусмотреть вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

СЗЗ для канализационных очистных сооружений определяется в  зависимости от производительности ОС и  стадий очистки сточных вод (СВ).

КОС  г.о. Отрадный расположены в западной части города на расстоянии 1,7 км от центра. ОС осуществляют механическую и биологическую очистку стоков с последующим обеззараживанием на установках УФ, пущенных в эксплуатацию в 2001 году.

На учете в МУ «Экология города Отрадного» зарегистрировано 192 предприятия. Основными из низ являются нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие производства.

Нормативные размеры санитарно-защитных зон объектов транспортной инфраструктуры, ЛЭП, объектов коммунального назначения представлены в таблице 14.

Нормативные  размеры санитарно-защитных зон наиболее крупных объектов производственного назначения  г.о. Отрадный показаны в таблице 15.

Таблица №14

Нормативные размеры СЗЗ инженерно-транспортной инфраструктуры и объектов    специального назначения

| Наименование объекта | СЗЗ, м | Жилая застройка в границах СЗЗ |
| --- | --- | --- |
| Магистральные нефтепроводы: |  |  |
| н/п «Муханово-Самара» Ǿ 529 мм | 100 | - |
| н/п «Муханово-Самара» Ǿ 720 мм | 150 | - |
| н/п «Муханово-Самара» Ǿ 820 мм | 150 | - |
| н/п «Муханово-УГПИ-ИТР» Ǿ200 мм | 75 | - |
| Канализационные очистные сооружения | 400 | + |
| Ж/д “Москва-Рязань-Саранск-Самара-Уфа-Челябинск” | 100 (по обе стороны от ж/д) | + |
| Автодорога федерального значения «Самара-Бугуруслан» | 100 (по обе стороны от автодороги) |  |
| Кладбище: |  |  |
| в северо-западной части г.о. Отрадный | 300 | + |
| в юго-восточной части г.о. Отрадный | 500 | - |
| Канализационные очистные сооружения | 400 | + |
| Полигон ТБО и пром.отходов | 500 | - |

Таблица 15

Санитарно-защитные зоны крупных промышленных предприятий  г.о. Отрадный

| Наименование предприятия | Характер производственной деятельности | Класс предприя тия | СЗЗ, м | Жилая застройка в границах СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ЗАО «Отрадненский газоперерабатывающий завод» | Переработка природного газа | І | 1000 | - |
| ОАО «Завод Нефтемаш» | Производство оборудования для нефтедобывающих производств (насосы, компрессоры) | І | 500 | + |
| ЗАО «Таркетт» | Производство напольных покрытий | ІІІ | 300 | - |
| ОАО «Полимерстройматерилы» | Производство полимерных изделий | ІІІ | 300 | - |
| ООО «Транспорт-Отрадный 2» | Аренда транспорта | ІІІ | 300 | + |
| ОАО «КЖБИ Отрадненский» | Производство железобетонных изделий | ІІІ | 300 | + |
| ООО ТД «Ремметалл-С» | Выплавка алюминия из алюминиевых шлаков | ІІ | 500 | - |
| ПСО (Мясокомбинат) | Производство мясных, колбасных изделий | ІІІ | 300 | - |
| ОГПЗ (наливная эстакада) | Налив сжиженных углеводородных газов в ж/д цистерны | І | 1000 | - |
| ОАО «Самаравторметт» | Прием, подготовка к перевозке, погрузка в ж/д цистерны, транспорт черного металлолома | IV | 100 | - |
| ОАО «Самарадорсторой» | Асфальто-бетонный завод | IV | 100 | - |
| ДСУ ОАО (СНГ) (земли, арендованные ЗАО ОГПЗ) | Налив сжиженных углеводородных газов в ж/д цистерны | І | 1000 | - |

Анализ табличных данных показывает, что часть  объектов в границах проектируемой территории размещены с нарушениями требований по соблюдению санитарных разрывов от  объектов до жилой застройки.

Охранные зоны

Для проектируемой территории –это охранные зоны линий электропередач (ЛЭП) и магистральных нефтепроводов (МНП).

Охранные зоны магистральных нефтепроводов устанавливаются согласно «Правилам охраны магистральных трубопроводов» (утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9, с изм., внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61)   вдоль трасс трубопроводов (при любом виде их прокладки), транспортирующих нефть,  природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, для исключения возможности повреждения трубопроводов.

Для проектируемой территории охранная зона магистральных нефтепроводов представляет участок земли, ограниченный условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопроводов с каждой стороны.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их повреждению, в частности: возводить любые постройки, высаживать деревья и кустарники, сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки транспорта, свалки, разводить огонь, производить любые работы, связанные с нарушением грунта и др.

Территорию г.о. Отрадный пересекают ЛЭП напряженностью 35 кВ, 220 кВ. Согласно «Правилам устройства электроустановок (ПЭУ)». – М.: Энергоатомиздат, 1985г. предусмотрены следующие размеры охранных зон  (от крайних проводов воздушных линий) в зависимости от напряжения ЛЭП:

- от 35 кВ - 15 м;

- от 220 кВ – 25 м.

## 6.3.  Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранные зоны  это - территории, примыкающие к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Размеры водоохранных зон и основные требования к режиму использования их территорий определяются в соответствии с положениями Водного кодекса Российской Федерации (Закон Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ).

Согласно Статье 65. «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы» Водного кодекса РФ, ширина водоохранной зоны рек протяженностью от истока  от пятидесяти километров и более, устанавливается в размере двухсот метров. Таким образом, нормативная водоохранная зона р. Большой Кинель составит 200 м. Ширина прибрежной защитной полосы определяется в зависимости от уклона прибрежной территории к урезу воды и для реки Большой Кинель составит порядка 50 м.

В границах водоохранных зон запрещается:

- Использование сточных вод для удобрения почв;

- Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:

- Распашка земель;

- Размещение отвалов размываемых грунтов;

- Выпас сельскохозяйственных животных, организация для них летних лагерей и купочных ванн.

По территории г.о. Отрадный рассредоточено 16 озер.  В границы водоохранных зон озер, сосредоточенных в восточной и северо-восточной части г.о. Отрадный попадает индивидуальная застройка.

В границы водоохраной зоны р.Большой Кинель в восточной части   проектируемой территории попадает индивидуальная застройка.

## 6.4. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

По материалам отчета «Зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения г. Отрадного реки Большой Кинель», разработанного НИЦ «ВОДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ», г. Тольятти в 2001 г., эффективность эксплуатации водозабора г.о. Отрадный осложняется следующими факторами:

- Значительной неравномерностью водного стока  - на три месяца (апрель, май и июнь) приходиться более 70% годового стока реки;

- Большой мощностью водопровода, достигающей 15,3 млн. м3/год, при среднем объеме водного стока р. Большой Кинель - 1167 млн. м3/год;

- Неудовлетворительным (по ряду показателей) качеством воды реки Большой Кинель.

В материалах отчета определены границы трех поясов ЗСО источника питьевого водоснабжения г.о. Отрадный.

В первый пояс (строгого режима) включена территория расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего водоканала. Назначение первого пояса - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждений.

Водозабор г.о. Отрадный расположен в юго-западной части г.о. Отрадный на левом берегу реки Большой Кинель, в 800 м к северу от а/д моста на п. Тимашево.

Установленная мощность водозабора 115,2 тыс.м3/сут.

Граница  первого пояса ЗСО водозабора из реки Большой Кинель установлена с учетом конкретных условий в следующих пределах:

- Вверх по течению – 200 м от водозабора;

- Вниз по течению – 100 м от водозабора;

- По прилегающему к водозабору левому берегу – 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени.

Границы второго пояса ЗСО для водотоков определяются в зависимости от природных, климатических и гидрологических условий.

Граница второго пояса в целях самоочищения должна быть удалена вверх по течению от водозабора настолько, чтобы время пробега по основному водотоку и его притокам, при расходе воды 95 % обеспеченности с учетом климатического района, было бы не менее 5 суток.

Назначение второго пояса – защита источника водоснабжения от микробного и химического загрязнения, поступающего со сточными водами и поверхностным стоком.

Граница второго пояса ЗСО водотока ниже по течению  должна быть определена с учетом исключения влияния ветровых и обратных течений, но не менее 1000 м от водозабора.

Во второй пояс включена территория первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, и которая простирается по берегам р. Б.Кинель и по берегам притоков. Основными притоками р. Б.Кинель являются М.Кинель, Саврушка, Б.Толкай, М.Толкай, Аманак, Мурава, Шарла, Лагерная.

Граница третьего пояса ЗСО на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 км, включая притоки.

В третий пояс включена территория водосбора р. Б.Кинель от створа, расположенного в районе пгт. Тимашево до створа на границе Самарской и Оренбургской областей.

Назначение третьего пояса – защита источника водоснабжения от химического загрязнения, поступающего со сточными водами и поверхностным стоком.

Санитарно-противоэпидемические мероприятия должны выполняться:

- В пределах  первого пояса ЗСО-ООО «Коммунальная сервисная компания г. Отрадного»;

- В пределах второго и третьего поясов ЗСО - владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды реки Б. Кинель.

Водопользователи несут в установленном порядке ответственность за выполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий в пределах 2 и 3 поясов ЗСО.

Государственный надзор за соблюдением режима ЗСО осуществляется в пределах:

- 1-го пояса – государственной санитарно-противоэпидемической службой г.  о. Отрадный;

- 2-го и 3-го пояса - государственной санитарно-противоэпидемической службой Самарской области.

Система мер, обеспечивающих санитарную охрану поверхностных вод, предусматривает организацию и регулируемую эксплуатацию зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения.

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», в первом поясе ЗСО поверхностных водозаборов не допускается:

- Посадка высокоствольных деревьев;

- Все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

- Прокладка трубопроводов различного назначения;

- Размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- Проживание людей;

- Применение удобрений и ядохимикатов.

Во втором поясе ЗСО не допускается:

- Размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования.

Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод и выполнении специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения.

В границах проектирования ЗСО соблюдается.

## 6.5. Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

К территориям, подверженным воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера в границах проектирования, относятся зоны проявления опасных природных процессов (затопление и подтопление пойменных территорий паводковыми водами, заболачивание, овражная эрозия, водная эрозия (плоскостной смыв) по берегам рек, в зонах приречных полос крутизной более 1,5.

Согласно «Временному положению об условиях хозяйственной деятельности на территориях, находящихся в зонах периодического затопления и подтопления паводками» - утвержденного Постановлением Главы администрации Самарской области от 06.04.95 г. № 118, на паводкоопасных территориях категорически запрещается размещение новых объектов, которые могут создать потенциальную угрозу загрязнения водоемов, ухудшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в период затопления.

На территории городского округа Отрадный:

Горизонталь затопления 1% паводком – 47,5 м;

Горизонталь затопления 5% паводком  - 46,7 м.

Информация о территориях, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера отражена в спецразделе ИТМ ЧС.

## 6.6. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации

Для проектируемой территории - это зоны вибрационного воздействия и акустического дискомфорта от железной дороги, зоны атмосферного загрязнения от автомобильных дорог, зоны залегания полезных ископаемых.

Уровень неблагоприятного воздействия автодорог определяется   концентрациями загрязняющих веществ, создаваемыми в приземном слое атмосферы за счет выбросов от движущихся автотранспортных средств и дальностью распространения этих концентраций.

Зона атмосферного загрязнения от автодороги “Самара - Бугуруслан” (Р-225) достигает 500 м в обе стороны от дорожного полотна. В пределах зоны влияния существует вероятность формирования концентраций диоксида азота в диапазоне от 0,2 ПДК до 0,93 ПДК

По аналоговым данным (Отчет «Оценка существующего и ожидаемого акустического и вибрационного воздействия от железнодорожного транспорта» и разработка защитных мероприятий для селитебной территории в рамках проекта «Электрификация участка Сызрань - Сенная Куйбышевской и Приволжской железной дороги, со строительством второго главного пути (Корректировка). Шумозащитные экраны на перегонах Куйбышевской ж/д и станциях», разработанный ООО НПО «Институт акустических экранов», Санкт-Петербург, 2007 г.), определены размеры зоны необходимого санитарного разрыва (без мероприятий шумозащиты) от трассы железной дороги до жилой застройки по фактору шумового загрязнения - 600 м, размер необходимого санитарного разрыва по фактору вибрации - 25 м.

Зона действия вибрации железнодорожных и автотранспортных магистралей в среднем не превышает 30-50 м от кромки дорожного полотна.

Наличие месторождений полезных ископаемых на проектируемой территории отражено в томе ООС и ОВОС. Месторождения полезных ископаемых подлежат охране согласно Федеральному Закону о внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О недрах» (принят Госдумой РФ 08.02.1995 г.).

Основными требованиями к использованию и охране недр являются:

- Предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых;

- Соблюдение установленного порядка использования площадей залегания полезных ископаемых в иных целях.

Соблюдение требований использования недр особенно необходимо при добыче нефти, т.к. имеющееся месторождение на территории г.о. Отрадный приурочено к областям распространения незащищенных или слабо защищенных от загрязнения с поверхности подземных вод.

## 6.7.  Факторы риска для устойчивого градостроительного развития проектируемой территории

К факторам риска в границах проектирования могут быть отнесены:

- Проявления опасных геологических процессов:

- затопление и подтопление пойменных территорий паводковыми водами;

- переработка берегов р. Большой Кинель;

- овражная эрозия;

- водная эрозия (плоскостной смыв);

- заболачивание.

- Наличие объектов – потенциальных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера (взрывопожароопасность):

- Размещение части жилой застройки в границах СЗЗ предприятий;

- Высокий износ канализационных сетей (50%);

- Слабая защищенность грунтовых вод от загрязнения с поверхности и их прямая гидравлическая связь на пойменных территориях с водами р. Большой Кинель, что увеличивает опасность загрязнения вод реки с площади водосбора;

- Отсутствие проекта водоохранной зоны и прибрежных защитных полос р. Большой Кинель, что не позволяет оптимизировать режим использования прибрежных территорий, создавая опасность развития чрезмерной антропогенной нагрузки на акваторию реки и прилегающую территорию суши (см. гл. 3.2.4. «Зоны с особыми условиями использования территории»,  п. 3.2.4.3 «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы»);

- Отсутствие в центральной части г.о. локальных очистных сооружений ливневой канализации (ЛОС);

- Наличие несанкционированных свалок бытовых и промышленных отходов;

- Наличие на территории г.о. Отрадный несанкционированных свалок ТБО.

См. лист №4 «Схема зон с особыми условиями использования территорий городского округа Отрадный»

# 7. Учет интересов СРФ на территории городского округа Отрадный

Совершенствование системы расселения в Самарской области

Территориальное планирование Самарской области основывается на концепции совершенствования системы расселения в Самарской области, учитывающей специфику региона (развитие в условиях полицентрической агломерации) и базирующейся на создании планировочных основ формирования дезурбанизационных тенденций, комфортной среды обитания в рамках устойчивого развития, повышении потребительских качеств периферийных районов Самарской области за счет повышения уровня их миграционной привлекательности, обеспечении условий адресности инвестиций.

Концепция совершенствования системы расселения в Самарской области предусматривает:

зонирование территории Самарской области по типам расселения (зона ядра агломерации в радиусе 30 - 40 км; зона периферии ядра агломерации в радиусе 60 км; зона периферии агломерации в радиусе 90 км; приагломерационная зона в радиусе 90 - 100 км; буферная зона в радиусе     120 - 140 км; зона удаленной периферии в радиусе свыше 140 км);

разгрузку чрезмерно урбанизированных территорий Самарско-Тольяттинской агломерации и предотвращение безвозвратной и маятниковой миграции в зоне ядер агломерации (рекомендуется вынос ряда производств в буферную и периферийную зоны, соблюдение природоохранных мер путем размещения в приближении к основным узлам регионального транспортного каркаса высокотехнологичных производств, объектов обслуживания уникального и избирательного характера);

развитие форм рассредоточенного расселения - сохранение его характера с максимальным обеспечением транспортного сообщения, доступностью зон концентрации мест приложения труда и центров обслуживания, усиление зон влияния средних, малых городов и административных центров муниципальных районов Самарской области;

формирование «пояса развития» на базе муниципальных районов Самарской области, преимущественно буферной зоны, за счет насыщения территории объектами промышленности и агропромышленного комплекса, что позволит обеспечить занятость населения, переориентирует трудовые потоки из центра агломерации, обеспечит условия «закрепления» местного населения;

выделение контактных территорий в границах муниципальных районов Безенчукский, Волжский, Елховский, Кинельский, Красноармейский, Красноярский, расположенных на важнейших транспортных магистралях, в местах примыкания периферии Самарско - Тольяттинской агломерации и местных систем расселения;

определение на территории Самарской области с учетом сложившихся местных систем расселения полюсов роста - территорий, способных принять значительные инвестиции и развиваться ускоренными темпами городской округ (далее – г.о.) Отрадный и г. о. Похвистнево, городское поселение Нефтегорск муниципального района Нефтегорский, сельское поселение Сергиевск муниципального района Сергиевский, сельское поселение Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий);

определение по результатам градоэкономической оценки территории Самарской области очередности формирования в зонах расселения Самарской области полюсов роста.

Осуществление территориального планирования Самарской области в соответствии с концепцией совершенствования системы расселения Самарской области способствует реализации основных направлений социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года по переходу к укрупненному социально-экономическому районированию – формированию территориальных субрегионов (кластеров).

Самарское ядро городской агломерации (центр г. Самара) включает г.о. Кинель – полюс роста первой очереди, г.о. Самара, г.о. Новокуйбышевск, г.о. Чапаевск, а также муниципальные районы Волжский, Красноярский, Кинельский.

Тольяттинское ядро городской агломерации (центр г. Тольятти) включает г.о. Тольятти, г.о. Жигулевск и муниципальный район Ставропольский.

Сызранский субрегион (центр г. Сызрань) включает г.о. Сызрань,     г.о. Октябрьск и муниципальные районы Сызранский, Шигонский.

Сергиевский субрегион (центр с. Сергиевск - полюс роста первой очереди) включает муниципальные районы Сергиевский, Исаклинский, Елховский, Кошкинский (с. Кошки – полюс роста первой очереди), Челно-Вершинский, Шенталинский (с. Шентала – полюс роста второй очереди).

Похвистневский субрегион (центр г. Похвистнево) включает г.о. Похвистнево - полюс роста первой очереди, а также муниципальные районы Похвистневский, Камышлинский, Клявлинский (с. Клявлино – полюс роста второй очереди).

Отрадненский субрегион (центр г. Отрадный) включает г.о. Отрадный – полюс роста первой очереди, а также муниципальные районы Кинель-Черкасский (с. Кинель-Черкассы – полюс роста первой очереди), Борский (с. Борское – полюс роста второй очереди).

Нефтегорский субрегион (центр г. Нефтегорск) включает муниципальные районы Нефтегорский (г. Нефтегорск – полюс роста первой очереди), Богатовский (с. Богатое – полюс роста первой очереди), Алексеевский (с. Алексеевка – полюс роста второй очереди).

Южный субрегион (центр с. Красноармейское) включает муниципальные районы Пестравский (с. Пестравка – полюс роста второй очереди), Большеглушицкий (с. Большая Глушица – полюс роста первой очереди, Большечерниговский (с. Большая Черниговка – полюс роста второй очереди), Красноармейский (с. Красноармейское – полюс роста первой очереди).

Юго-западный субрегион (центр г. Новокуйбышевск) включает муниципальные районы Хворостянский (с. Хворостянка – полюс роста первой очереди), Приволжский (с. Приволжье – полюс роста второй очереди), Безенчукский (п. Безенчук – полюс роста первой очереди).

В сфере совершенствованию инфраструктуры транспортной  логистики

В рамках создания Самарского ТКЦ планируется:

Размещение терминального комплекса в г.о. Отрадный Самарской области

В сфере гражданского строительства

Подготовка земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовка инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках, предлагаемых для развития жилищного строительства на территории Самарской области

Содействие в реализации мероприятий национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Самарской области.

# 8. Прогноз развития демографических процессов в городском округе Отрадный

Демографический прогноз – это научно обоснованное предвидение основных параметров движения населения и будущей демографической ситуации: численности, половозрастной и семейной структур, рождаемости, смертности, миграции.

Расчет перспективной численности населения г.о. Отрадный производился на основе численности населения, коэффициентах рождаемости, смертности, миграции, учитывалась половозрастная структура населения. При составлении демографического прогноза г.о. Отрадный использовались данные Самарастата. Для перспективных расчетов численности населения применялся метод передвижки возрастов.

Основным сценарным условием прогнозирования демографических процессов по Отрадному является сохранение на прогнозном периоде тенденций, сложившихся в 2007 году.

В прогнозе численности населения городского округа Отрадный предусмотрены три возможных варианта сценария демографического развития.

Первый вариант прогноза предположительной численности населения городского округа Отрадный отражает процесс естественного воспроизводства населения при нулевой миграции.

Расчет производился с учетом средних возрастных коэффициентов рождаемости и смертности.

Численность населения городского округа Отрадный по этому варианту к 2015 году сократится на 7,7%. Сопоставление половозрастной структуры 2015 и 2006 годов свидетельствует о том, что в 2015 году существенно увеличится доля жителей, входящая в пенсионный возраст. (Рис. 7. Половозрастная структура населения г.о. Отрадный. Прогноз на 2015-2030 гг.) Именно на эту категорию приходится пятая часть всех умерших. Увеличится и доля населения в возрасте 85 лет и старше. Следовательно, уровень смертности в последующие годы останется по-прежнему высоким. Вместе с тем, в 2015 году в детородный возраст вступит поколение рожденных в 90-х годах. Доля женщин репродуктивного возраста (20-24 и 15-19 лет) существенно сократится, что приведет в последующие годы к неизбежному снижению уровня рождаемости. Согласно данному варианту на 2030 год городской округ Отрадный потеряет около 11,6 тысяч  жителей. (Рис. 8. Варианты прогноза численности населения г.о. Отрадный).

Второй вариант – среднего прогноза численности населения г.о. Отрадный рассчитан также без миграционного прироста, но с учетом социально-экономической эффективности мероприятий по демографическому развитию Самарской области, реализуемых в 2006-2009 годах.

Согласно Плану мероприятий, разработанному Правительством Самарской области, предполагается, что к 2010 году уровень рождаемости в регионе увеличится до 11,1 промилле, коэффициент смертности сократится до 15,2 промилле, а по прогнозу на расчетный срок коэффициент рождаемости достигнет 11,5 промилле, а коэффициент смертности 14,2. В этом случае сокращение населения в г.о. Отрадный произойдет, но в 2015 году составит около 3,5%, в 2030 году примерно 7,3%.

Третий вариант прогноза численности населения г.о. Отрадный наиболее оптимистичный. Он рассчитан с учетом социально-экономической эффективности мероприятий по демографическому развитию Самарской области, включая миграционный прирост населения.

Согласно Плану мероприятий, увеличение миграционного прироста в регионе планируется до 11 тысяч человек в год. При пропорциональном распределении мигрантов в соответствии с числом жителей в муниципальных образованиях области, численность населения г.о. Отрадный стабилизируется (при ежегодном миграционном приросте около 170 человек) и на прогнозный период составит 48,77 тысяч человек.

Четвертый вариант прогноза численности населения г.о. Отрадный рассчитан с учетом имеющихся территориальных резервов, которые могут быть использованы под жилищное строительство.

Реально г.о. Отрадный ежегодно может принимать по 650 человек. При соответствующем регулировании миграционных процессов, предусмотренном «Схемой территориального планирования Самарской области (до 2030 года)», численность населения городского округа в 2015 году возрастет до 53 174 человек, в 2030 г. до 62 762 человек.

В этом случае опережающими темпами должно развиваться формирование новых мест приложения труда, как условие интенсивной миграции. К тому же следует учитывать тот факт, что к расчетному сроку (2030 год) доля трудоспособного населения вырастет с 29 981 человек до 38 454 человек, т.е. увеличится на 8 473 человека.

Доля населения моложе трудоспособного возраста увеличится на 2 198 человек.

На вновь проектируемых территориях будет проживать:

- 774 ребенка в возрасте от 0 до 6 лет;

- 1267 детей в возрасте от 7 до 15 лет;

- 433 ребенка в возрасте от 16 до 17 лет.

Исходя из данного состава, следует осуществлять расчет детских дошкольных учреждений и школ.

# 9. Проектное решение территориального развития городского округа Отрадный

## 9.1. Архитектурно-планировочное решение

При разработке архитектурно-планировочной организации селитебной территории была учтена сложившаяся открытая планировочная структура с квартальной системой застройки, предусмотрены рациональные транспортные и пешеходные связи между общественным центром, жилыми кварталами и производственным площадками.

Перспективные площадки под жилищное и промышленное строительство выбраны с учетом соблюдения санитарно-гигиенических условий проживания населения на основе анализа современного состояния территории.

В границах городского округа Отрадный есть территориальные резервы для развития всех видов функциональных зон.

Новый планировочный район в юго-восточной части городского округа, площадью 172,9 га, подключается к существующей планировочной структуре города.

Здания общественного назначения определены расчетом по действующим нормативам.

Проектируемый жилой район объединен с существующим городским общественным центром системой транспортных и пешеходных связей.

Архитектурно-планировочное решение проектируемого жилого района выполнено с учетом сложившейся планировочной структуры микрорайона «Ж»

Объёмно - пространственное решение жилого района связывает эти участки в единый архитектурный ансамбль.

Использование двух существующих оврагов, пересекающих проектируемую территорию, под озеленение общего пользования, пешеходные улицы и велосипедные дорожки, спортивные комплексы, а также формирование вдоль них системы общественных зданий и сооружений позволило внести живописные элементы в квартальную регулярную планировочную структуру жилого района.

Социальная концепция развития жилого района направлена на формирование здорового образа жизни населения, что потребовало интенсивного развития физкультурно-оздоровительной зоны и системы озеленения.

## 9.2. Развитие жилой зоны

В соответствии со «Стратегией социально экономического развития Самарской области до 2020 года» стратегической целью государственной жилищной политики на территории Самарской области является формирование рынка доступного жилья, обеспечение комфортных условий проживания граждан, создание эффективного жилищного сектора.

Основными задачами являются:

- увеличение объемов строительства жилья и коммунальной инфраструктуры;

- приведение существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества;

- обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом населения;

- развитие финансово-кредитных институтов рынка жилья.

Достижение стратегической цели будет осуществляться в два этапа.

I этап (2006-2010 годы) - практическая реализация на территории Самарской области приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» путем осуществления мероприятий федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы и областной целевой программы «Жилище» на 2006-2010 годы.

Планируемая динамика уровня обеспеченности населения жильем на одного человека – 21,8 кв.м (2007 г) и 25 кв.м (2010г.)

Планируемая динамика уровня износа коммунальной инфраструктуры - 55% (2006 г) и   50 % (2010г.).

Основной стратегической задачей второго этапа (2011-2020 годы) будет обеспечение устойчивого функционирования жилищной сферы, которое позволит удовлетворять жилищные потребности населения без существенного участия государства и привлечения значительных объемов бюджетных средств.

Содержание жилищного фонда социального использования, развитие коммунального хозяйства, обеспечение условий для жилищного строительства должны стать основными функциями органов местного самоуправления.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

- широкое применение малоэтажной застройки различных типов (усадебная, коттеджная, высокоплотная малоэтажная блокированная застройка);

- создание условий для улучшения демографической ситуации в городском округе Отрадный Самарской области;

- комплексное решение вопросов ликвидации непригодного для проживания жилья и строительство нового жилья;

- поддержка инвесторов и застройщиков предоставлением налоговых льгот;

- развитие промышленности строительной индустрии и строительных материалов;

- обеспечение опережающего развития коммунальной инфраструктуры для увеличения предложения жилья на конкурентном рынке жилищного строительства, формирование рынка подготовленных к строительству земельных участков;

- создание базы для развития специальной рыночной деятельности по обустройству территорий, предназначенных под жилищное строительство (девелопмент);

Мероприятия городской целевой программы «Жилище» на 2007-2010 годы в городском округе Отрадный

1. Увеличение объемов строительства жилья и коммунальной инфраструктуры.

2. Приведение существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества.

3. Обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным способом населения.

4. Мероприятия, связанные с финансированием за счет бюджетных средств, в том числе за счет средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных средств, будут направлены на обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства, что позволит помочь в решении одной из основных проблем, сдерживающих увеличение объемов жилищного строительства, и обеспечить условия для увеличения предложения жилья на конкурентном рынке жилищного строительства.

Подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории городского округа Отрадный

В настоящее время в ветхом и аварийном жилье проживает 541 человек - 216 семей (по Генеральному плану: 595 человек – 238 семей). Доля ветхого и аварийного жилья в общем объеме государственного и муниципального жилищного фонда составляет 0,9 %.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

- снос непригодного для проживания жилья – 10151,1 кв.м;

- строительство нового жилья, в том числе социального жилья – 8902,9 кв.м;

- приобретение жилья на вторичном рынке.

Подпрограмма «Обеспечение коммунальной инфраструктурой земельного участка площадью 170 га, расположенного в юго-восточной части г.о.Отрадный».

Общий объем финансирования составит 1121,1 млн.руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 98,95 млн.руб.;

- средства областного бюджета – 148,51 млн. руб.

Ввод жилья в результате реализации Подпрограммы составит:

-  в 2008 году – 7,5 тыс. кв.м;

-  в 2009 году – 12 тыс. кв.м;

-  в 2010 году – 15 тыс. кв.м.

### 9.2.1. Развитие секционной жилой застройки

Развитие секционной застройки намечается

За счет уплотнения существующей застройки

Согласно ранее запроектированным объектам:

1. 7-ми эт. жилой дом по ул. Орлова (108 квартир).

2. Два 9-ти этажных жилых дома по ул. Чернышевского (516 квартир).

Проект ЗАО «Адель», г.Самара. (один – на 1 очер.: 2-ой на перспект.)

3.  5-ти эт. жилой дом, ул. Сабирзянова. Проект (80 квартир).

Вновь проектируемые объекты:

1. Два 3-х эт. жилых дома по ул. Новокуйбышевской (72 квартир).

2. Четыре 5-ти эт. жилых дома по ул. Ленина – ул.Уральской (240 квартир).

3.  Два 5-ти эт. жилых дома по ул. Первомайской – ул.Орлова (120 квартир).

Итого за счет уплотнения: один 7-ми этажный; два 9-ти этажных жилых дома; семь 5-ти этажных жилых домов; два 3-х этажных жилых дома.

Ориентировочно общая площадь жилого фонда секционной застройки, при средней площади 1 квартиры 65 м2, составляет: 1136х65= 73 840 м2.

За счет замены ветхого жилого фонда

По данным комитета ЖКХ городского округа Отрадный предусматривается замена ветхих и аварийных секционных жилых домов по техническому состоянию (свыше 70% износа), общей площадью 9810,9 м2.

Замена ветхого и аварийного жилого фонда в г.Отрадный произойдет постепенно на своих территориях, с соблюдением целевого назначения использования земельных участков.

1.  Шесть 3–х этажных жилых дома (486 квартир) по ул.Зои Космодемьянской и ул. Кинельской.  Площадь территории – 1,45 га.

2.  Три 3х эт. жилых дома по ул. Буровиков. Площадь территории – 1,24 га.   (243 квартир). Предусмотрен снос двух 2х эт. жилых домов.

4. Два 3х эт. жилых дома по ул. Ленина. Площадь территории 1 га.   (72 квартиры). Предусмотрен снос семи 2-х эт. жилых домов

Итого за счет замены ветхого жилого фонда будет освоено 3,69 га территории, построено 11-ть 3х этажных жил. дома.

Ориентировочно общая площадь жилого фонда секционной застройки, при средней площади 1 квартиры 65 м2, составляет: 801х65= 52 065 м2.

### 9.2.2. Развитие усадебной застройки

Площадь проектируемых земельных участков установлена в размере 0,08 - 0,10 га.

За счет уплотнения существующей застройки

- 4 участка усадебной застройки по ул. 3-ий Северный проезд. Площадь территории 0,44 га.

- 8 участков усадебной застройки по ул. Мира – ул. Некрасова. Площадь территории 0,65 га.

- 18 участков усадебной застройки по ул. 1-ый Северный проезд – ул. 2-ой Северный проезд. Площадь территории 1,79 га.

- 9 участков усадебной застройки по ул.Зеленой. Площадь территории 0,87 га.

- 5-ть участков усадебной застройки по ул.Пушкина. Площадь территории 0,45 га.

- 3 участка усадебной застройки по ул.Колхозной. Площадь территории 0,43 га.

- Квартал усадебной жилой застройки в северной части города вдоль существующих дачных участков по Осиновскому шоссе. Количество участков – 36 шт. Площадь территории 3,92 га.

Итого за счет уплотнения существующего жилого фонда будет построено 83 жилых домов, освоено 8,55 га территории.

Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки, при средней общей площади жилого дома 150 м2, составляет: 83х150 = 12 450 м2.

За счет замены ветхого (муниципального) жилого фонда

- 6 участков усадебной застройки по ул. Школьной. Площадь территории – 0,52 га.

Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки, при средней общей площади жилого дома 150 м2, составляет: 6х150 = 900 м2.

На свободных территориях:

- Первая площадка расположена в юго – восточной части городского округа. На эту территорию был выполнен «Проект планировки жилого района в юго-восточной части городского округа Отрадный Самарской области» в 2006 г. ГУП «ТеррНИИгражданпроект».

Здесь предусматривается блокированная (10%) и индивидуальная жилая застройка (90%). Площадь территории 172,9 га.

Освоение проектируемого жилого района будет выполняться в 4 очереди по этапам:

I. Площадь проектируемого участка  – 40,1 га

Количество участков под жилую застройку – 257 шт., в том числе для:

-   отдельностоящих жилых домов – 215 уч.;

-   блокированных  жилых домов – 42 уч.;

Общая площадь жилой застройки составит – 31, 9 тыс. м2 .

В настоящее время уже началось освоение территории I очереди.

II.  Площадь проектируемого участка  – 32,8 га

Количество участков под жилую застройку  – 194 шт, в том числе для

-   отдельностоящих жилых домов -174 уч.;

-   блокированных жилых домов – 20 уч.;

Общая площадь жилой застройки составит– 23, 8 тыс м2.

III.  Площадь проектируемого участка  – 24 га

Количество участков под жилую застройку– 185 шт, в том числе для

-   отдельностоящих жилых домов – 161 уч.;

-   блокированных жилых домов -24 уч.;

Общая площадь жилой застройки составит – 23, 5 тыс м2.

IV.  Площадь проектируемого участка  – 76 га.

Количество участков под жилую застройку – 448 шт., в том числе для

-   отдельно стоящих жилых домов - 404 уч.;

-   блокированных жилых домов – 44 уч.;

Общая площадь жилой застройки составит– 54, 7 тыс м2.

Общее количество проектируемых участков юго-восточной части составляет – 1084 шт. Общая площадь жилой застройки составит– 133, 9 тыс м2.

Общая площадь жилого фонда составит – 198 тыс. м2.

- Вторая площадка – квартал усадебной застройки в северо-западной части между ул.Рабочей и ул.Целинной. Количество  участков - 76  шт. Из них: 66 участков – отдельно стоящих жилых домов; 10 участков блокированных жилых домов.

Площадь территории 8,12 га.

Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки, при средней общей площади жилого дома 150 м2, составляет: 66х150 = 12 450 м2; общая площадь жилого фонда блокированной застройки, при средней общей площади жилого дома 100 м2, составляет: 10х100 = 1000 м2.

Территория попадает в зону 1% паводка от р.Бол.Кинель. Требуется повысить уровень отметок проектируемой площадки выше паводка 1% обеспеченности - 47,5м. По гидрогеологическим условиям территория частично неблагоприятная для жилищного строительства – высокое стояние грунтовых вод. Требуется понижение уровня грунтовых вод на проектируемой территории (на территории усадебной застройки допускается открытая осушительная сеть).

Площадка расположена в удобной транспортной, пешеходной доступности и удобно связана с центром города.

Всего на свободных территориях в г.о. Отрадный запроектировано под усадебную застройку – 1150 участков, общая площадь территории – 181,02 га.

Всего по проекту:

Секционные жилые дома:

- 2-а  9-ти эт. жилых дома (516 квартир, S=33540 м2 общей площади);

- Один 7-ми этажный жилой дом (108 квартиры, S=7020 м2общей площади);

- 7-мь 5-ти эт. жилых дома (440 квартир, S=28600 м2общей площади);

- 13-ть 3-х эт. жилых дома (873 квартиры, S=56745 м2общей площади).

Количество населения, проживающее в секционные застройки:

1937 квар.х3,5 чел. = 6780 человек.

Ориентировочно общая площадь жилого фонда секционной застройки составит – 125,905 тыс. м2.

Усадебные жилые дома: 1233 участков, площадь территории 189,57 га. Количество населения: 1233х3,5= 4316 чел.

Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки (индивидуальные и блокированные жилые дома) составит – 223,900 тыс. м2.

Проектируемая застройка подключается к существующим инженерным сетям и транспортной инфраструктуре.

Жилые кварталы усадебной застройки формируются одно и двухэтажными одноквартирными жилыми домами с приусадебными участками по 8-10 соток.

В новой застройке зарезервированы площадки под строительство учреждений культурно-бытового назначения.

Разнообразие жилой застройки достигается путем применения индивидуальных проектов жилых домов и созданием определенного ритма при их размещении, соблюдения красных линий застройки.

Перспективное развитие жилой зоны

Перспективное развитие селитебных территорий предлагается в северной части города - микр. «Заозерный».

Здесь    предлагается усадебная застройка. Площадь всей территории составит 26,7 га, количество участков –100 шт., площадь приусадебных участков – 12 - 15 соток.

На территориях мкр. «Заозерный» запроектирован подцентр со своим набором объектов культурно-бытового обслуживания.

Для освоения этой площадки необходимо провести мероприятия по инженерной подготовке территории от затопления и подтопления. Требуется повысить уровень отметок выше паводка 1% обеспеченности - 47,5 м. Требуется понижение уровня грунтовых вод на проектируемой территории (на территории усадебной застройки допускается открытая осушительная сеть).

Кроме того, потенциальным резервом под развитие жилой зоны может быть садово-дачный массив за железной дорогой, с соблюдением санитарных разрывов до промышленной зоны.

См. Лист №3. «Генеральный план городского округа Отрадный Самарской области. (Основной чертеж)».

## 9.3. Развитие общественно-деловой зоны

Развитие территорий общественного назначения предполагается по двум направлениям: предлагаются территории под размещение значимых объектов общегородского уровня и определяются направления развития общественных зон в городской застройке. Объекты обслуживания микрорайоного уровня предусматриваются непосредственно в жилых зонах.

Развитие городского общественного центра будет происходить на своей территории согласно перспективной численности населения проектируемого жилого района и в соответствии с нормативными радиусами обслуживания.

Потребность в учреждениях обслуживания рассчитана на население 49 100 человек, для объектов эпизодического пользования городского уровня на 69 000 человек, с учетом населения, находящегося в зоне влияния г.о. Отрадный. В настоящее время, при достаточно развитой сети учреждений обслуживания населения, их мощность не всегда достаточна для проживающего населения.

Проектом предусмотрено донасыщение сложившегося городского центра и развитие общественных функций вдоль основных городских и районных магистралей.

Размещение объектов общественного назначения в сложившихся городских территориях предусматривается за счет реконструкции сложившейся застройки и изменения назначения нижних этажей жилой застройки.

В настоящее время ведется строительство следующих объектов культурно-бытового обслуживания и культовые сооружения:

1. Спортзала по ул. Гагарина, 50 (Реконструкция стадиона «Нефтяник»).

2. Храмового комплекса, по ул. Орлова, проект инст.«ГазНИИпроект», г.Самара.

3. Церкви на пересечении ул. I северный проезд и ул. Сенная.

4. Мотеля, ул. Строителей.

Проектом предусмотрено строительство ранее запроектированного объекта:

  - Бассейн по ул.Гагарина.  Площадь застройки – 1474,2 м2; площадь зеркала воды - 275 м2. Проект ООО «Векторстройпроект», г.Самара.

В существующей жилой застройке, согласно предложениям администрации городского округа Отрадный, в генеральном плане размещаем объекты культурно-бытового обслуживания:

- Детский сад на 240 мест по ул. Орлова.

- Офисное здание с гостиницей и рестораном по ул. Советской – ул. Кинельской.

- Офисное здание с магазином «Автозапчасти» по ул. Советской.

- Офисное здание по ул. Ленинградской – ул. 1-ый Северный проезд.

- Офисное здание по ул. 1-ый Школьный проезд.

- Гостиница по ул. Физкультурной – ул. Новокуйбышевской.

- Офисное здание по ул.Спортивной.

- Общественно-деловой центр по ул. Советской.

- Торговый центр по ул. Первомайской.

- Пожарное депо на 2 машины по ул. Мира.

- Торговый центр по автодороге «Самара-Бугуруслан».

- Пристрой к учебному корпусу «Юкос» по ул. Октябрьская.

- Офис врача общей практики по ул. Ленинградской.

- Магазин по ул. Кооперативной.

- Магазин по Осиновскому шоссе.

- Торговый центр «Мегасити» по ул. Советской.

- Магазин по ул. Рабочей.

- Автосервисные услуги по ул. Рабочей.

Предусмотрена реконструкция зданий детских садов №8, №12; №14.

Общественный центр проектируемого жилого района в юго-восточной части г.о. Отрадный линейный, формируется вдоль главной улицы, а также на пересечении её с пешеходно - транспортной и пешеходной улицами вдоль существующих оврагов Проектом предусмотрены следующие объекты:

- Детский сад кирпичный 2-этажный на 140 мест (2 шт);

- Общеобразовательная школа на 360 мест (2шт);

- Здание микрополиклиники  260 кв. м.;

- Физкультурно-спортивное ядро, общая площадь участков - 1,5 га;

- Крытый бассейн -100 м² зеркала воды;

- Объекты торговли:

  - Магазин товаров повседневного спроса -55,5 м² торговой площади

б.	Магазин продукты-137,12 м² торговой площади

в.	Магазин, совмещённый с кафе73,49 м² торговой площади

г.	Магазин продукты -137,12 м² торговой площади

д.	Магазин строительных материалов 122,4 м² торговой площади;

- Пожарное депо на 2 машины;

- Отделение связи площадью  150 кв. м;

- Аптека;

- Банно-оздоровительный комплекс (баня на 17 мест);

- Кафе на 28 места;

- Культурно-зрелищный центр на 120 мест;

- Фитнес-центр или спортивно-оздоровительный центр, парикмахерская;

- Теннисные корты (2 площадки);

- Гостиница на 21 место;

- Парикмахерская;

- Химчистка, прачечная, ремонт бытовой техники;

- Мойка для легковых автомобилей, шиномонтаж;

- Пункт проката спортивного инвентаря;

- Ремонт и обслуживание техники мобильной связи, магазин сотовой связи;

- Христианский храм (на 160-190 прихожан).

Сеть объектов культурно-бытового обслуживания необходимо развивать в соответствии с проектными предложениями генерального плана городского округа Отрадный и выполненными расчетами.

К насаждениям ограниченного пользования относится озеленение приусадебных участков, территории учреждений культурно-бытового назначения, территории школ, спортивных  сооружений, производственных предприятий. Площадь насаждений ограниченного пользования территорий учреждений культурно-бытового назначения в г.о. Отрадный составляет – 15 га.

В городском округе предусматривается максимальное озеленение участков проектируемых и существующих объектов культурно-бытового назначения.

## 9.4. Развитие производственной и коммунально-складской зоны

Г. Отрадный является самым динамично растущим городом Самарской области. В рейтинге городов Самарской области по показателю объема промышленной продукции на душу населения город стабильно занимает 2 место в области.

Развитие  существующих промышленных предприятий будет производиться  на  существующих  площадках  за  счет  реконструкции, модернизации  и внедрения новых технологий.

Завершается строительство промышленного предприятия - Производство нетканых материалов ООО «Технолайн» (производственный корпус, административный корпус), по проекту ОАО «Волгоэнергопромстройпроект», г. Самара.

Планируется расширение производства завода ЖБИ. Производственная  мощность ЖБИ –  19,0 тыс.м3,  бетон товарный – 3,0 тыс.м3.  Ввод  мощностей, расширение производства  – 36,4 т.м3.

Проектом зарезервированы территории под развитие промышленной и коммунально-складской зоны:

- территория в районе строящегося промпредприятия «Технолайн», площадью 10,60 га;

-  территория севернее «Южного» кладбища, площадью 5,64 га;

- территория вдоль автодороги «Самара-Бугуруслан» в юго-западной части дачного массива – под складской терминальный комплекс, площадью 14 га.

При этом промышленные предприятия должны быть не выше II класса, с санитарно-защитной зоной  не более 500 м до селитебной застройки.

Проектируемые предприятия промышленного назначения должны иметь градообразующее значение для городского округа и являться  источником создания новых рабочих мест для жителей города.

Проектом предложены места дислокации новых пожарных депо (в жилом районе юго-восточной части и в западной части городского округа).

Необходимо провести инвентаризацию производственных территорий города в целях выявления неиспользуемых земельных участков и неоформленных в аренду и собственность территорий. Это позволит выявить дополнительные резервы производственных территорий с целью их фактического использования.

На следующих стадиях проектирования предусмотреть упорядочивание и благоустройство производственных зон.

Необходимо выполнять озеленение санитарно-защитных зон промышленных предприятий. Согласно СНиП 2.07.01.-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений» минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от ширины  СЗЗ:

До 300 м   -  60%,

Свыше 300 м до 1000 м    -  50%.

Проектом предлагается создать озеленение лесопосадками защитного и фильтрующего типа в санитарно-защитной зоне от промышленных предприятий.

Общая площадь проектируемого озеленения санитарно-защитных зон составляет 11,34 га.

## 9.5. Развитие транспортной инфраструктуры

В генеральном плане разработана схема транспортной инфраструктуры с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Улично-дорожная сеть

Для города Отрадный принята следующая классификация категорий улиц и дорог:

  - транспортная магистраль регулируемого движения;

  - магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения;

  - магистральные улицы районного значения регулируемого движения;

  - улицы и дороги местного значения;

  - пешеходные улицы.

Транспортная магистраль регулируемого движения – автодорога «Самара-Бугуруслан», основная территориальная дорога общего пользования - осуществляет транзитное движение автотранспорта и связывает промышленные районы городского округа Отрадный.

Магистральные улицы общегородского значения - регулируемого движения  осуществляют транспортную связь  между жилыми, промышленными районами и центром города, центрами планировочных районов; выходы на магистральные улицы, дороги и внешние автомобильные дороги.

Магистральные улицы общегородского значения - регулируемого движения являются: ул. Первомайская, ул.Гайдара, ул.Советская, ул.Победы, ул.Сабирзянова, ул.Осиновское шоссе, ул.Колхозная, часть ул.Ленина, ул.Центральная, часть ул. Буровиков, часть ул. Нефтяников, ул.Рабочая, ул.Кооперативная.

Магистральные улицы районного значения  регулируемого движения  осуществляют транспортную связь  между жилыми районами, а также между жилыми и промышленными районами, общественными центрами, выходы на другие магистральные улицы (транспортно-пешеходные), а также в пределах жилых районов (пешеходно-транспортные). Сеть районных магистралей проектируются, как по уже сложившимся улицам (районы существующей застройки), так и по новым направлениям (в проектируемых на свободной территории районах).

Магистральные улицы районного значения регулируемого движения являются: ул.Пионерская, часть ул.Ленина, часть ул.Советской, часть ул. Буровиков, часть ул. Нефтяников, ул.Спортивная, ул.Строителей, ул. Орлова, ул.Озерная, ул.Гагарина, ул.Ленинградская, ул. Маяковского, ул.Приветская, часть ул.Осиновское шоссе, автодорога «Город - Лагерь «Остров детства» - р-н Степана Разина» и др.

Улицы и дороги местного значения - осуществляют транспортную связь на территории жилых районов: ул.Отрадная, ул.Чернышевская, ул.Школьная, ул.Новокуйбышевская, ул. Физкультурников, ул.1-ый Школьный проезд, ул.2-ой Школьный проезд, ул.Зои Космодемьянской, ул. Кинельская,ул. Полевая и др.

Красные линии  в существующей застройке необходимо упорядочить согласно проекту генерального плана.

Ширина проектируемых улиц в красных линиях принята – 20 - 40 метров.

Планировочное решение по организации движения транспорта и пешеходов  в проектируемом жилом районе в юго-западной части городского округа построено с учётом ранее запроектированных улиц микрорайона «Ж».

При  выполнении транспортной схемы принята продольно-осевая композиция. Главной транспортной осью жилого района является улица общегородского значения регулируемого движения с бульваром, разделяющим проезжую часть, на которую «нанизаны»  поперечные  улицы в жилой застройке.

Второй по значению улицей жилого района являет улица районного значения с бульваром – транспортно-пешеходная. На пересечении главных улиц образован общественно-деловой центр.

Для обеспечения поперечных транспортно-пешеходных связей проектом предусмотрены улицы местного значения.

В проекте ширина улиц и дорог  в красных линиях  принята:

- улица общегородского значения регулируемого движения (с бульваром) – 30 м;

- улица районного значения транспортно-пешеходная (с бульваром)  -35 м.

- улицы  местного значения - 15 - 20 м.

Вдоль юго-восточной и юго-западной  границы проектируемого земельного участка  предусмотрена магистраль общегородского значения регулируемого движения (обводная).

Проектом генерального плана намечается реконструкция автодороги в зону отдыха - лагерь «Остров детства» и строительство автодороги на участке «Лагерь «Остров детства» - с.Свободные Ключи.

Основные направления развития транспортной инфраструктуры в проекте предусматривают:

- реконструкцию существующих городских магистралей и дорог с приведением их к необходимым нормируемым показателям соответствующим технической категории дороги;

- резервирование коридоров под сеть общегородских магистральных улиц в проектируемых городских селитебных зонах;

- повышение пропускной способности улиц;

- создание транспортных развязок;

- создание сети пешеходных зон;

- проектирование и строительство в центральной части города, в зоне общегородского центра, в «зонах притяжения» сети подземных и надземных паркингов для хранения автотранспорта;

- увеличение территорий гаражей и автостоянок для решения проблем хранения личного автотранспорта;

- строительство комплексов автосервисных услуг на коммунально-складских территориях;

- вынос основных потоков грузового городского транспорта на автодороги, проходящие периферийно по отношению к городской застройке;

- дальнейшее развитие сети всех существующих видов транспорта.

Согласно генеральному плану на территории городского округа необходимо:

- Благоустроить 24,08 км существующих автодорог, общей площадью асфальтированного покрытия  –  168 560 м2.

- Построить в проектируемой застройке – 27,254 км новых дорог, общей площадью  асфальтированного покрытия  – 194 278 м2.

Благоустройство улиц и проездов заключается в асфальтировании проезжей части и тротуаров, устройстве щебеночного покрытия обочин, посеве трав, посадке деревьев на газонах, установке скамеек и урн.

Внутриквартальные и хозяйственные проезды обеспечивают проезд транспорта к жилым зданиям и объектам культурно-бытового обслуживания.

Искусственные дорожные сооружения

Для организации движения транспорта, для улучшения транспортной связи селитебной застройки и промышленной зоны в проекте предусмотрено:

  - Строительство путепровода в 2-х уровнях при пересечении магистральной улицы общегородского значения ул.Сабирзянова с железной дорогой

  - Реконструкция тоннеля и через железную дорогу в районе промзоны №1.

  - Строительство пешеходного моста через железную дорогу в районе промзоны №1.

4. В северной части городского округа в направлении на с. Свободный Ключи предусмотрена реконструкция моста через р. Б.Кинель.

5. Строительство транспортных развязок в проектируемых жилых районах.

Общественный транспорт

Существенное улучшение транспортного сообщения проектом генерального плана предлагается достигнуть за счет:

- прокладки магистральных улиц для обеспечения устойчивых транспортных связей отдаленных районов города с общегородским центром;

- создания новых улиц и транспортных развязок;

- выноса транзитного транспорта за пределы города;

Для развития общественного транспорта предусматривается:

- достижение нормативной пешеходной доступности остановок общественного транспорта;

- развитие маршрутной сети автобусов;

- создание эффективного взаимодействия общественного, пригородного и индивидуального транспорта;

- подключение новых селитебных территорий к существующему общественному транспорту с учетом R 300-600 м.

В проектируемом жилом районе юго-восточной части городского округа движение общественного транспорта будет осуществляться по главной улице. Протяжённость линий общественного транспорта в границах проектируемого жилого района составляет 1,8 км. Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного транспорта составляет 600 м.

Для маломобильных групп населения на перекрёстках, в местах пешеходных переходов, в местах пересечения проезжих частей улиц с велосипедными дорожками предусмотрены съезды с тротуаров на проезжую часть.

## 9.6. Развитие ландшафтно-рекреационной зоны

Зона озеленения общего пользования

К насаждениям общего пользования относятся парки, скверы, бульвары.

По генеральному плану в северной части городского округа размещается сквер и бульвар, общей площадью  7,5 га.

В проектируемом жилом районе юго-западной части городского округа под зону озеленения общего пользования используется два существующих оврага, пересекающих территорию с севера на юг. Площадь территории озеленения составляет 20,5 га.

Всего проектируемое озеленение общего пользования составит 28 га.

Для озеленения рекомендуется следующий ассортимент древесно-кустарниковых пород, выращиваемых в питомниках Самарской области: вяз мелколиственный, клен остролистный, липа, дуб, береза, сосна, ель, рябина, сирень, акация и другие местные породы, обладающие густой кроной, высокими дезодорирующими и фитонцидными свойствами.

Рекреационная зона

Для отдыха жителей города используется берег реки Б.Кинель; оздоровительный лагерь «Остров детства», расположенный в северной части городского округа; база отдыха, расположенная на р. Б.Кинель в северо-восточной части городского округа.

## 9.7. Развитие зоны специального назначения

На территории городского округа Отрадный расположено два                                                                                                                             кладбища:

Первое – старое кладбище, расположенное в северо-западной части городского округа  Санитарные разрывы до жилой зоны не соблюдаются. Кладбище необходимо закрыть.

Второе – новое кладбище, расположенное в юго-восточной части городского округа. Санитарные разрывы до жилой зоны соблюдаются. Имеются резервы территории, площадью 13,30 га.

Свалка и полигон для твердых бытовых отходов и промышленных отходов - расположены в промышленной зоне южной части городского округа.

Свалка - эксплуатируется с 1967 г. и в настоящее время исчерпала свой лимит и не соответствует санитарным нормам и правилам. Необходима рекультивация городской свалки и озеленение территории.

Полигон для твердых бытовых отходов и промышленных отходов - это новый усовершенствованный высоконагружаемый полигон складирования бытовых и промышленных отходов с южной стороны г.о.Отрадного. Началась эксплуатация I очереди.

Санитарно – защитная зона от полигона ТБО составляет 500 метров, от полигона промышленных отходов 1000 м. Санитарные разрывы до селитебной зоны соблюдаются.

## 9.8. Инженерное оборудование территории

Комплекс инженерного обеспечения городского округа Отрадный включает в себя: водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение и горячее водоснабжение,  газоснабжение, электроснабжение.

### 9.8.1. Водоснабжение

Согласно проекту генерального плана все новое строительство обеспечивается централизованным водоснабжением с перекладкой, при необходимости, либо с прокладкой новых участков водоводов.

Водоснабжение вновь проектируемого жилого квартала в юго-восточной части города решается от общей системы согласно техническим условиям «КСК г. Отрадного», с выполнением закольцовки сети с водоводом от насосной станции III подъема; с прокладкой уличных кольцевых сетей квартала из полиэтиленовых труб с установкой пожгидрантов. В 2007 г.  разработан  рабочий проект застройки этого квартала институтом «ТеррНИИгражданпроект», в котором выполнены техусловия «КСК г. Отрадного».

Вновь проектируемые здания и сооружения вкраплениями в существующую застройку обеспечиваются водой из существующей системы водоснабжения на условиях владельцев сетей.

Расходы воды и стоков на новое строительство приведены в таблице №16

Таблица №16

| Показатели | Единицы измерения | По застройке в юго-восточной части г.о. Отрадный | По застройке за счет уплотнения жилого фонда и на свободных территориях г.о.Отрадный |
| --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |
| Общий расход воды, в т.ч. | м3/сут. | 1546,3 | 3750,68 |
| на хозпитьевые нужды | м3/сут. | 1151 | 3117,6 |
| на полив зеленых насаждений | м3/сут. | 395,3 | 633,08 |
| Общий расход на пожаротушение | л/сек. | 30 | 30 |
| Протяженность уличных сетей | м | 28889 | 35017 |
| Водоотведение |  |  |  |
| Общее кол-во стоков | м3/сут. | 1012 | 3117,6 |
| Протяженность уличных сетей | м | 28372 | 34835 |

Учитывая то, что в последние годы в г. Отрадный наблюдается тенденция к расширению строительства жилищного фонда, назревает необходимость в перспективном развитии  работы водопроводно-канализационного хозяйства, для чего необходимо решить вопросы:

- Строительства донного оголовка на водозаборе в связи с обмелением р.Б. Кинель;

- Полностью заменить приемные самотечные коллекторы насосной станции I подъема;

- Восстановить фильтрационные сетки в приемном стакане насосной станции I подъема;

- В связи с физическим и моральным износом сооружений НФС и насосной станции II подъема, выполнить проект реконструкции их и осуществить его строительство в 2007-2010 гг.;

- Произвести замену запорной арматуры и насосных агрегатов на станциях;

- Запроектировать и построить магистральный водопровод Ø 400 мм от НФС до города, 2007-2010;

- Решить вопрос по строительству станции УДВ, и установки умягчения воды;

- Реконструировать все изношенные городские уличные сети с заменой их на трубопроводы из полимерных материалов. Особенно это касается водоводов в частном секторе, где частые порывы подтапливают фундаменты домов, создавая аварийные ситуации.

В частности запроектировать и построить водовод по ул. Озерной 2007-2008 гг. Заменить водовод Ø 100 мм по ул. З.Космодемьянской (1130 м) 2010 г.

- Вернуться к вопросу строительства скважинного водозабора по проекту института «Средволгогипроводхоз», 1993 года.

### 9.8.2. Водоотведение

Проект генерального плана предусматривает централизованное канализование всей вновь проектируемой застройки.

Канализование новой застройки за счет уплотнения существующей застройки сложности не представляет. При этом не исключается замена изношенных участков сети.

Застройка новых территорий – жилой район, в юго-восточной части г.о. Отрадный, подключается к существующим сетям канализации на условиях ООО «КСК г.Отрадного». При этом появляется необходимость в строительстве нового коллектора от нового жилого района до точки подключения канализационных насосных станций и уличных сетей. В 2007 году выполнен рабочий проект застройки этого района институтом «ТеррНИИгражданпроект», в котором техусловия  ООО «КСК г. Отрадного» отражены.

Для исключения загрязнения р. Б. Кинель от недостаточно очищенных стоков необходимо продолжить реконструкцию очистных сооружений города:

- проектирование модернизации дренажной системы песколовок и ее строительство улучшит качество механической очистки сточных вод, снижение физического износа оборудования;

- проектирование и реконструкции автоматики подачи воздуха в аэротенки с ремонтом существующих приведет к улучшению качества биологической очистки сточных вод;

- проектирование и замена сбросного стального коллектора Ду600мм на трубопровод из ПНД от КНС №3 до р. Б. Кинель, протяженностью 3968 п.м., исключит затопление территории садоводств.;

- проектирование модернизации системы циркуляции активного ила (вторичный отстойник, резервуар активного ила, насосная, аэротенки, вторичные отстойники) и ее монтаж позволит улучшить качество очистки сточных вод;

- проектирование дополнительной очистки сточных вод г. Отрадного и введение ее в строй улучшит качество сточных вод, уменьшит загрязнение р. Б. Кинель;

- внедрение автоматизации в грязевых камерах КНС, установив механические решетки для содержания мусора, находящегося в сточной воде и выгрузки их на транспортирующее устройство.

Количество сточных вод новой застройки см. в разделе «Водоснабжение».

### 9.8.3. Теплоснабжение

Согласно проекту генерального плана городского округа предусматривается новое строительство за счет уплотнения городской застройки, а также освоения новых территорий (жилой район в юго-западной части города Отрадный и микрорайон «Заозерный»), что вызывает увеличение тепловой нагрузки для нужд отопления и горячего водоснабжения жилого фонда, нужд отопления, вентиляции и ГВС общественных зданий, перечень которых приведен в таблице №11, вариант горячего водоснабжения выбирается в каждом конкретном случае в рабочем проектировании.

Индивидуальная жилая застройка централизованным теплоснабжением не обеспечивается. Каждый застройщик устанавливает автономный теплоисточник для нужд отопления и горячего водоснабжения.

Для соцкультбыта на новых площадках предусматриваются отопительные модули, встроенные или пристроенные котельные,  обеспечивающие тепловую нагрузку отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

В качестве топлива для всех теплоисточников принят природный газ.

Тепловые нагрузки по вновь проектируемому соцкультбыту приведены по аналогам.

Согласно перечню мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры г.о. Отрадный в теплоэнергетическом хозяйстве необходимо:

- Провести реконструкцию котельной №1 в 2007-2009 гг; котельной №2 в 2009-2010 гг.; модульных котельных по обеспечению ГВС в 2007 – 2007 гг;

- Проектирование и капитальный ремонт тепловой сети Ø 600 мм по ул. Советской в 2008-2010 гг.;

- Капитальный ремонт магистральной теплосети Ø 400 мм через ул. Советскую в 2010 г.

### 9.8.4. Газоснабжение

Согласно проекту генерального плана снабжение газом объектов нового строительства за счет уплотнения существующей застройки, будет обеспечиваться от существующей системы газоснабжения, с выполнением необходимого объема работ согласно техническим условиям владельца сетей.

Застройка на свободных территориях жилого района в юго-восточной части г.о. Отрадный, согласно техническим условиям СВГК обеспечивается газоснабжением от существующей системы с точкой подключения к газопроводу среднего давления на ул. Первомайской.

Через систему проектируемых газорегуляторных пунктов, по газопроводу низкого давления газ подается потребителям. Уличные газопроводы из полиэтиленовых труб (прокладка подземная)  и надземная из стальных труб. Используется газ на хозбытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников.

Расходы газа на новое строительство приведены в таблице №17.

Таблица №17

| Расход газа | Застройка в юго-восточной части г.о. Отрадный | Остальная застройка за счёт уплотнения и на свободных территориях г.о. Отрадный |
| --- | --- | --- |
| Общий расход в т. числе: | 6145,67 м3/час | 2305,89 м3/час |
| По жилому фонду | 5542,64 м3/час | 1271,93 м3/час |
| По соцкультбыту | 602,92 м3/час | 1033,96 м3/час |

Согласно городской целевой Программе "Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Отрадный Самарской области на 2006-2010 гг», руководствуясь ФЗ от 21.07.1997 г. №116 «О промышленной безопасности производственных объектов», Положением о диагностировании технического состояния газопроводов жилых домов и общественных зданий, утвержденных приказом Госстроя России от 03.05.2000 г. необходимо проводить комплекс организационных и инженерно-технологических мероприятий, в том числе диагностику технического состояния внутренних газопроводов с истекшим ресурсом работы (30 лет и более).

### 9.8.5. Электроснабжение

Расчет электрических нагрузок выполнен по укрупненным показателям согласно "Инструкции по проектированию городских электрических сетей" РД34.20.185—94 с изменениями и дополнениями и СП31-110-2003 (Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий). Расчеты нагрузок сведены  таблицы (жилых и общественных зданий).

Проект электроснабжения жилого района юго-восточной части городского округа выполнен институтом "ТеррНИИгражданпроект" в 2007г.

На территории жилого района запроектировано: распределительный пункт,

совмещенный с трансформаторной подстанцией, 12 отдельностоящих трансформаторных подстанций.

Расчетная нагрузка жилого района юго-восточной части - 1600 квт.

Расчетная нагрузка потребителей в структуре существующей застройки на свободных территориях - 2400 квт.

Потребуется строительство 10-ти новых подстанций и прокладки 1200 метров линий 6 кв.

На существующей подстанции в районе ул. Нефтяников следует установить трансформаторы мощностью 2х400 кВА

Для электроснабжения площадок 2 категории надежности электроснабжения запроектированы 2-х трансформаторные подстанции, для З категории— однотрансформаторные.

Для электроснабжения площадки, предусмотренной на расчетный срок, запроектирована комплектная однотрансформаторная подстанция КТП-6/0,4кВ с трансформаторам 1х250 кВА.

Суммарная расчетная проектируемая нагрузка - 4000 квт.

Таблица №18

Таблица расчета мощности проектируемых нагрузок г.о. Отрадный

| №№ пп | Наименование | Удельная расчет. ком.-быт. нагрузка кВт/чел. | Удельная расчетная нагрузка кВт/кв | Кол. жителей | Кол. квартир | Расчетная нагрузка кВт | Площадь помещ. м2 | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 очередь | Расч. срок |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Расчетная нагрузка жилых зданий (малоэт. застройка по ул.Озерной-Рабочей) Расчетная нагрузка с учетом мелкопромышл. потребителей | 0,39 К=1,2 |  | 203 |  | 95 |  |  | РД34.20.185-94 Изменения и дополнения |
| 2 | То же (ул.Северный проезд) |  | 2 |  | 18 | 36 |  |  | СП31-110-2003 |
| 3 | То же (ул.Мира-ул.Некрасова) |  | 3 |  | 8 | 24 |  |  | Табл.6.1 |
| 4 | То же (ул.Осиновское шоссе) |  | 1,49 |  | 36 | 50 |  |  | Табл.6.1 |
| 5 | То же (ул.Школьная |  | 3,4 |  | 6 | 21 |  |  | Табл.6.1 |
| 6 | То же (ул.Пушкина) |  | 6 |  | 5 | 30 |  |  | Табл.6.1 |
| 7 | То же (ул.Колхозной) |  | 6 |  | 3 | 18 |  |  |  |
| 8 | Расчетная нагрузка 6-ти 3хэт. жил.домов по ул. З.Космодемьянской и ул.Кинельской |  | 0,7 |  | 486 | 340 |  |  | Табл.6.1 |
| 9 | То же, два 5тиэт. жилых дома по ул. Спортивной и ул.Нефтяников |  | 0,715 |  | 410 | 300 |  |  | Табл.6.1 |
| 10 | То же, три 3хэт. жилых дома по ул. Буровиков |  | 0,76 |  | 243 | 185 |  |  | Табл.6.1 |
| 11 | То же, два 3хэт. жилых дома по ул.Новокуйбышевской |  | 0,95 |  | 72 | 70 |  |  | Табл.6.1 |
| 12 | То же, четыре 5ти эт. жилых дома по ул.Ленина и ул. Уральской |  | 0,71 |  | 400 | 284 |  |  | Табл.6.1 |
| 13 | То же, два 5тиэт. жилых дома по ул.Первомайской и ул.Орлова |  | 0,83 |  | 120 | 100 |  |  | Табл.6.1 |
| 14 | Расчетная нагрузка жилых зданий - малоэт. застройка. мкр.Юго-Восточный | 0,39 |  |  | 4100 | 1600 |  |  | РД34.20.185-94 Изменения и дополнения |
|  | Общая мощность жилого сектора = 3150 кВТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Расчетная нагрузка детского сада | 0,46 |  | 220 |  | 100 |  |  | СП31-110-2003 табл.6.14 |
| 16 | Гостиница и ресторан |  |  |  |  | 150 |  |  |  |
| 17 | Магазины общей торговой площ. 5000 м2 | 0,16 кВт/м 0,25 кВт/м |  |  |  | 480 500 |  |  | то же |
| 18 | Офисные центры, общ. площ. 4000 м2 | 0,054 кВт/м |  |  |  | 210 |  |  |  |
| 19 | Церковь |  |  |  |  | 20 |  |  |  |
| 20 | Пождепо |  |  |  |  | 35 |  |  |  |
| 21 | Суммарная расчетная нагрузка проектируемых объектов с учетом коэф. несовпадения max нагрузки |  |  |  |  | 4000 |  |  | СП31-110-2003 табл.6.13 |
| 22 | Суммарная расчетная нагрузка мкр. «Заозерный», на рачетный срок | 0,39 |  | 350 |  |  | 140 |  | РД34.20.185-94 |
| 23 | Количество проектируемых подстанций (мкр.Юго-Восточный)13 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |
| 24 | Количество проектируемых подстанций (в структуре сущ. застройки) |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 25 | Длина высоковольтных линий 6 кв, мкр. Юго-Восточный – 20800 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Длина высоковольтных линий 6 кв, в структуре сущ. застройки –1200 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Длина высоковольтных линий 6 кв, подлежащих выносу с застраиваемых территорий - 500 м |  |  |  |  |  |  |  |  |

Согласно городской целевой Программе "Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Отрадный Самарской области на 2006-2010 гг" должно быть освоено: строительство ВЛ 6кв  от ПС "Промысловая" НГДУ до КТПН (комплекторная трансформаторная подстанция)  Мухановская КНС, ВЛ 6кв от ПС "Осиновская" и ЗТП 2x250 спорткомплекса и резервное питание по стороне 6кв от ЗТП112/2*320, прокладка кабеля 0,4кв on ЗТП "Солнечная" 901/2*630,установка КТПН 160кВА по ул. Северный проезд, КТПН 160 кВА по ул. Лиманной, информационное освещение.

# 10. Благоустройство и инженерная подготовка территории

Благоустройство территории

Уровень благоустройства улиц г.о. Отрадный в целом отвечает современным требованиям. Часть улиц не имеет твердого покрытия проезжей части, особенно территория индивидуальной застройки. Не выполняются мероприятия по инженерному благоустройству, в том числе организация системы отвода поверхностных вод.

Проектом предусмотрены пешеходные связи по ул.Отрадная, ул.Первомайской, ул.Победы, ул.Сабирзянова, ул.Пионерская и ул.Мира, ул.Озерная, ул.Рабочая.

Мероприятия по благоустройству территории проектируемого жилого района в юго-восточной части городского округа включают создание благоустроенной зоны отдыха вдоль оврагов с организацией системы пешеходных связей, позволяющих комфортно преодолевать расстояние от жилых домов до основных объектов дошкольного, школьного, физкультурно-спортивного, оздоровительного, медицинского, торгового и коммунально-обслуживающего назначения.

Проезды и пешеходные проходы вдоль улиц также построены с учётом обеспечения хорошей пешеходной и автомобильной доступности не только жилых зданий, но и объектов общественно-деловой зоны.

Для активного отдыха населения в проекте предусмотрено строительство сети велосипедных дорожек, соединяющих объекты спортивного назначения.

Проектом предусмотрены площадки под временное хранение автомобильного транспорта на парковках возле зданий общественного назначения (из расчёта: 1 парковочное место на каждые 30 кв.м общей площади здания), а также на открытых стоянках возле объектов спортивного назначения. Кроме того, ширина проездов позволяет организовать стоянки вдоль борта проезда.

Хранение автомобильного транспорта проектом предлагается осуществлять во встроенных в жилые дома гаражах и  на территории индивидуального земельного участка.

Инженерная подготовка территории

Расположение г. Отрадный на левобережье р.Б.Кинель с невысокими отметками поверхности земли создало благоприятные условия для затопления и подтопления участков территории города, прилегающих поселков.

Город размещается на низких аллювиальных террасах, на территории интенсивно разрабатываемого месторождения нефти, по контуру которого пробурено свыше 500 нефтяных скважин.

Это привело к возникновению многочисленных проблем: затоплению в половодье коммуникаций, нефтяных трубопроводов, подвалов домов, огородов, приусадебных участков, разрушению и сокращению срока службы всех трубопроводов, утечкам из коммунальных и нефтяных трубопроводов, к подъему уровня грунтовых вод и подтоплению значительных территорий.

Ухудшению гидрогеологической обстановки способствует отсутствие организованного стока поверхностных вод и отсутствие на большей площади территории города ливневой канализации (кроме двух трасс в центральной и южной части, общей протяженностью 7,68 км). Эти проблемы негативно влияют на многие стороны хозяйственного использования городских и прилегающих к ним земель, их дальнейшего освоения.

Для предотвращения от подтопления города по заказу Администрации институтом «Средволгогипроводхоз» в 1984 –1986 гг. был разработан проект защиты города от подтопления. Институт установил основные причины подтопления города – усиление инфильтрации атмосферных осадков и техногенные утечки из водопроводящих коммуникаций различного назначения, но не представил единой  и достаточно обоснованной картины подтопления и затопления всего города, не определил основные причины высокого стояния уровня грунтовых вод на различных его участках.

Поэтому, в 1995 г. по заказу Администрации города АОА «ПИИ Самарагидропроект» разработал «ТЭО инженерной защиты г. Отрадный от затопления и подтопления».

Согласно проекту площадь затапливаемой территории по контуру города в границах расчета при 1% обеспеченности (47,5 м) составила 631 га, в том числе застроенные территории на этой площади составили 255 га.

Проектом намечены следующие первоочередные  мероприятия:

- Искусственное повышение планировочных отметок территории.

- Сооружение пластовых и пристенных дренажей отдельных зданий и сооружений.

- Тщательное выполнение работ по строительству водонесущих коммуникаций, особенно для нефтедобычи и правильную их эксплуатацию с целью предотвращения постоянных и аварийных утечек.

Для улучшения существующей гидрогеологической обстановки, согласно проекта, необходимо:

1. Вынести за черту города нагнетательные скважины и водоводы нефтепромыслов, т.к. продолжение закачки пластовых вод в продуктивные горизонты негативно отражается не только на гидрогеологической обстановке,  но и в целом на экологических условиях города и прилегающих территориях (загрязнение подземных и поверхностных вод, используемых для водоснабжения, засоление грунтов и т.п.)

2. Организовать сброс поверхностных вод, скапливающихся вдоль полотна железной и автодороги.

3. Упорядочить поверхностный сток с проезжей части улиц - ликвидировать мелкие понижения, в которых скапливается вода.

4. Поднять устья колодцев коммуникаций и оборудовать их люками с крышками.

Конкретные мероприятия по решению проблемы защиты города от затопления и подтопления будут определены и разработаны при выполнении II этапа работ, где будут рассмотрены различные варианты комплекса сооружений инженерной защиты, учитывающие необходимость сохранения природной среды.

В настоящее время вопрос отвода ливневых и талых вод с территории города Отрадный решен:

- По ул. Буровиков (пересечение с ул. Советской) – Первомайской – ул. З.Космодемьянской со сбросом на оз. Садок. В 2005 г. выполнен капитальный ремонт ливневой канализации на этот участок.

- По ул. Ленина - ул.Победе – ул.Гагарина, со сбросом на рельеф в районе КНС. Требуется реконструкция.

- По ул Советской со сбросом на рельеф. Требуется реконструкция.

Необходимо выполнить проект канализации ливневых стоков всей территории города Отрадный, включая строительство очистных сооружений.

Рельеф  участка  под  проектирование  жилого  района в юго восточной части г.о. Отрадный относительно  спокойный,  ровный.  Самым  низким   точкам  местности  соответствуют  абсолютные  отметки  48,00 ÷ 48,20.  Самым  высоким  точкам – 57,00 ÷ 57,75.

Наличие  двух  естественных  оврагов,  которые  с  востока  на  запад  пересекают  участок,  дают  возможность  с  их  помощью  решить  общий  отвод  поверхностных  стоков  с  застраиваемой  территории.  Самая  высокая  отметка  по  дну  первого  оврага – 52,10,  самая  низкая – 46,70.  Самая  высокая  отметка  по  дну  второго  оврага – 53,00,  самая  низкая – 47,30.

Схема  вертикальной  планировки  выполнена  с  учетом  максимального  сохранения  существующего  рельефа,  минимального  объема  земляных  работ.  Проектом  организации рельефа  предусмотрено  высотное  решение  проектируемых  улиц  в  жилой  застройке  с  определением  проектных  отметок  в  местах  перелома  рельефа  по  осям  улиц,  в  местах  пересечения  проезжих  частей  улиц  с  местными  проездами.  Продольные  уклоны  приняты  в  пределах  5‰ – 42‰,  поперечные  уклоны  – 10‰ – 20‰,  что  обеспечивает  необходимые  условия  для  движения  транспорта,  пешеходов  и  отвода  поверхностных  ливневых  стоков  с  застраиваемой  территории.

Водоотвод  с  участка  решается  открытый,  поверхностный  по  асфальтобетонным  проездам  и  тротуарам  с  последующим  сбросом  ливневых  стоков  через  бетонные  водоотводные  лотки  и  естественным  путем  в  водоотводные  канавы,  которые  пролегают  по  дну  существующих  оврагов.  Для  предотвращения  размыва  оврагов  канавы  выполняются  из  железобетонных  плит  по  песчаной  подготовке.

В  местах  пересечения  водоотводных  канав  с  автодорогами  под  проезжими  и  пешеходными  частями  улиц  закладываются  сборные  железобетонные  трубы  с  железобетонными  оголовками.  Для  одной  канавы  под  дорогами закладываются  по  две   железобетонные  трубы  диаметром  1,50м.  Для  другой  канавы  под  дорогами  закладывается  по  одной  трубе  диаметром  1,50м.

С  северо-западной  стороны  проектируемого  жилого  района  вдоль  обводной  дороги  проектом  предусматривается  устройство  еще  одной  водоотводной  канавы,  в  которую  собираются  ливневые  стоки  с  проектируемого  участка  застройки  через  водоотводные  канавы,  пролегающие  по  оврагам,  и  естественным  путем  по  асфальтобетонным  покрытиям  дорог  и  тротуаров.

Бетонные  лотки,  расположенные  на  проезжих  частях  улиц  и  тротуаров  для  удобства  передвижения  транспорта  и  пешеходов  перекрываются  чугунными  дождеприемными  решетками.

См. схему №5 «Схема отвода ливневых и талых вод с территории г.о. Отрадный».

# 11. Санитарная очистка территории

Система санитарной очистки и уборки территории, согласно Санитарным правилам содержания территорий населенных мест (СанПиН 42-128 4690–80), должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов в соответствии с генеральной схемой очистки городского округа, утвержденной решением городской администрации.

Санитарной очисткой должны заниматься коммунальные хозяйства по договорам подряда со специализированными транспортными коммунальными предприятиями.

Санитарная очистка и уборка территорий городского округа осуществляется по технологии, предусматривающей механизацию наиболее трудоемких работ с применением спецтехники и оборудования (контейнеров-накопителей и автомашин-мусоровозов).

Сбор хозяйственно-бытового мусора осуществляется централизованным контейнерным способом. Существует 68 контейнерных площадок для сбора  мусора, который вывозится специальным транспортом на городскую свалку твердых бытовых отходов 3-4 класса опасности. Промышленные твердые отходы 3-4 классов опасности вывозятся на промышленную свалку.

Площадь улично-дорожной сети города, убираемая механизированным способом составляет 250287 м2. Общая площадь в улично-дорожной сети города с усовершенствованным покрытием – 508 000  м2.

Уровень механизированной уборки городских территорий составит (согласно расчету МП «ЖКХ»):

Ах100%  = 250287х100%  =  50 %

В                 508 000

Охват населения города централизованной вывозкой бытовых отходов:

Ах100%  = 48548х100%  =  90 %

В                 53700

Существующая свалка бытовых и промышленных отходов, общей площадью 1,5 га, расположенная вдоль автодороги Отрадный - Первомайское, полностью исчерпала свои ресурсы, не отвечает современным требованиям и закрывается.  Построили новый полигона ТБО и промышленных отходов, с применением современных технологий складирования и частичной утилизации отходов.

Занимаемая площадь 53174 м2. Объем складируемых отходов с февраля 2007 г составил:

- Промышленных отходов – 11361,5 м3;

- Твердых бытовых отходов – 61508,8 м3.

Складируемые отходы относятся к 3,4,5 классу опасности. Отходы первого и второго класса опасности вывозятся и складируются согласно заключенным договорам, на полигоны г.о. Кинель, г.о. Похвистнево, г.о. Новокуйбышевск.

При численности населения 62 762 чел. (до 2030г.) объем образования отходов составит:

Таблица №19

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Кол-во бытовых отходов на 1 чел. в год тонн | Итого тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | чел. | 62 762 | 0,3 | 18829 |
| 2 | Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей | м2 | 702 268 | 0,005 | 3511 |
|  | Всего: |  |  |  | 22340 |

Для очистки территории города от мусора и отбросов и вывоза их на полигон ТБО, а также для очистки от снега улиц, проездов и площадей и других территорий необходим следующий транспорт: ассенизационная машина, подметально-уборочная машина, поливочная машина, мусоровоз, снегоочиститель и бульдозер.

На индивидуальном участке предусмотрена следующая санитарная очистка территории:

Пищевые отходы компостируются на участке, в специально отведенном месте;

Твердые бытовые отходы по мере накопления централизованно вывозятся на полигон ТБО;

Жидкие отходы из неканализованных домовладений вывозятся ассенизационным вакуумным транспортом на очистные сооружения.

Таблица №20

# 12. Основные технико-экономические показатели генерального плана

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние ( 2007 г.) | Проектное предложение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I очередь строительства (до 2015 г.) | Расчетный срок (до 2030 г.) |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
|  | Общая площадь земель городского округа | га | 5364 | 5364 | 5364 |
| 1.1 | В том числе территории: Жилых зон | га | 534,40 | 668,05 | 684,39 |
| 1.1.1 | из них: 2–х - 5-ти этажная жилая секционная застройка | -//- | 193,50 | 202,20 | 202,20 |
| 1.1.2 | усадебная застройка | -//- | 340,90 | 465,85 | 482,19 |
| 1.2 | Общественно-деловых зон | -//- | 81,60 | 99,70 | 100,36 |
| 1.3 | Производственных и коммунально-складских зон | -//- | 1573,15 | 1603,39 | 1603,39 |
| 1.4 | Зон общего пользования (зелёные насаждения общего пользования, улицы, дороги, проезды, площади) | га | 179,91 | 253,51 | 259,08 |
| 1.5 | Зон инженерной и транспортной инфраструктур | -//- | 189,00 | 189,00 | 189,00 |
| 1.6 | Рекреационных зон | -//- | 10,50 | 10,50 | 10,50 |
| 1.7 | Зон сельскохозяйственного использования | -//- | 873,00 | 873,00 | 873,00 |
| 1.8 | Зон специального назначения | -//- | 48,70 | 62,00 | 62,00 |
| 1.9 | Зон водных объектов | -//- | 118,00 | 118,00 | 118,00 |
| 1.10 | Зон военных и иных режимных объектов | -//- | нет | нет | нет |
| 1.11 | Леса | -//- | 1206,00 | 1206,00 | 1206,00 |
| 1.12 | иных зон | -//- | 549,74 | 280,85 | 258,28 |
| 2. | Население |  |  |  |  |
| 2.1. 2.1.1 | Численность населения, из них: Население моложе трудоспособного возраста | тыс.чел. -//- | 48,548 7,719 | 53,174 9,917 | 62,762 9,917 |
| 2.1.2 | Население трудоспособного возраста | -//- | 29,760 | 29,981 | 38,454 |
| 2.1.3 | Население старше трудоспособного возраста | -//- | 11,069 | 13,276 | 14,391 |
| 2.2 | Дети: от 0 до 6 лет от 7до 15 лет от 16 до 17 лет | -//- -//- -//- -//- | 9,427 2,950 4,828 16,49 | 11,481 3,606 5,901 1,974 | 11,901 3,724 6,095 2,082 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд – всего | тыс. м2 общей площади квартир | 1060,400 | 1359,950 | 1490,950 |
| 3.2 | Из общего жилищного фонда: в 2-х – 5-ти эт. секционных домах в индивидуальных домах | тыс. м2 общей площади квартир/% к общему объёму жилищного фонда | 889,241 171,159 | 1044,791 315,159 | 1044,791 446,159 |
| 3.4 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 21,8 | 25,6 | 23,8 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
|  | Детские дошкольные учреждения | мест | 1990 | 2450 | 2532 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы | -//- | 6676 | 8024 | 8268 |
| 4.3 | Больницы | коек | 304 | по заданию на проектирование | то же |
| 4.4 | Поликлиники, офисы врачей общей практики | посещений в смену | 830 | по заданию на проектирование | то же |
| 4.5 | Предприятия розничной торговли Общественного питания | м2 торговой площ. мест | 23490 945 | 14889 2127 | 17573 2510 |
| 4.6 | Учреждения культуры и искусства | объект | 1662 | 4254 | 5021 |
| 4.7 | Физкультурно-спортивные сооружения Бассейн | м2 площади пола м2 зеркала воды | 2911 1549 | 4254 1063 | 5021 1255 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяжённость автобусных линий | км двойного пути | 91,4 | 93,2 | 93,2 |
| 5.2 | Протяжённость автодорог – всего В том числе: автодорог территориального значения улиц главных и основных в жилой застройке | км -//- -//- | 105,75 9,10 96,65 | 133,004 9,10 123,904 | 133,004 9,10 123,904 |
| 6. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
| 6.1 | Общее количество кладбищ из них: Открытых Закрытых | га | 36,10 30,00 6,10 | 49,40 42,30 7,10 | 49,40 42,30 7,10 |
|  |  |  | Современное состояние (2007 г.) | Проектное предложение Расчетный срок (до 2030 г.) |
| 7. | Инженерная инфраструктура и благоустройство |  |  |  |
| 7.1 | Водоснабжение – потребление: | м3/сут | нет данных | + 5296,98 |
| 7.1.2. | Производительность водозаборных сооружений | м3/сут | 115 200 | 115 200 |
| 7.1.3. | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут на чел. | 340 | 570 |
| 7.1.4. | Протяженность сетей | км | 176 | 211,017 |
| 7.2 | Водоотведение |  |  |  |
| 7.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего на КОС | тыс. м3/сут | нет данных | + 4268,60 |
| 7.2.2. | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/сут | 29,00 | 29,00 |
| 7.2.3. | Протяженность сетей | км | 93,00 | 127,835 |
| 7.3. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 7.3.1. | Потребление тепла | Гкал/час | 94,00 | 104,07 |
| 7.3.2. | Производительность централизованных источников теплоснабжения | Гкал/час | 94,00 | 94,00 |
| 7.3.3. | Протяженность сетей | км | 67,3 в 2хтрубн. исчислении | 67,3 |
| 7.4. | Газоснабжение |  |  |  |
|  | Потребление | м3/сут | 38 000 | 46451,51 |
|  | Протяженность сетей | км | 175,65 | 205,51 |
| 7.5. | Электроснабжение |  |  |  |
|  | Нагрузка | квт | нет данных | + 4000 |
|  | Протяженность сетей | км | 401,3 | 402,407 |

# 13. Выводы

Чтобы управлять  территорией  эффективно  необходимо  принимать  управленческие  решения  на  основе  комплексной  и  системной  информации.

В  настоящем  проекте  решены  следующие  основные  задачи:

- Информация о территории  собрана воедино;

- Информация сосредоточена в систематизированном виде;

- На основе комплексной информации выполнен генеральный план градостроительного развития территории городского округа.

На следующем этапе проектирования, на базе выполненного проекта генерального плана возможна разработка следующей градостроительной документации:

- Корректировка правил землепользования и застройки

- Проектов планировки жилых районов;

- Проектов межевания.

Основные ожидаемые эффекты

- повышение эффективности регулирования использования территории административно-правовыми, экономическими и образовательно-воспитательными мерами;

- более рациональное и эффективное использование территории:

- создание предпосылок устойчивого развития территории и повышения качества жизни граждан;

- создание новых объектов недвижимости, обустройство территории;

- повышение надежности информационной базы и оперативности получения информации, используемой при подготовке управленческих решений.

Выполненная документация является основой в решении всех дальнейших вопросов территориального градорегулирования  территорий городского округа.

Генеральный план является документом бессрочного характера. В генеральный план могут вноситься дополнения и изменения по мере необходимости, которую определяет сама публичная власть, в разрезе тематических аспектов территориального планирования (схемы развития транспорта, инженерно-технической, социальной инфраструктур) и конкретизацию решений применительно к различным частям территории.

# 14. Приложения